# 预合金钢粉论文_高翔,袁勇,张德金,李威,蔺瑞冬

导读:本文包含了预合金钢粉论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:合金钢,性能,水雾,合金,粉末冶金,稀土,粉末。

### 预合金钢粉论文文献综述

高翔,袁勇,张德金,李威,蔺瑞冬[1]（2011）在《复压复烧对预合金钢粉烧结材料性能的影响》一文中研究指出通过在预合金钢粉中加入C等元素,采用模压-烧结和复压复烧2种方法制备粉末冶金低合金钢,并对其密度、显微组织、力学性能和断口形貌进行分析。研究结果表明:对于添加质量分数为0.8%C的合金粉末,用普通压制-烧结法制备的样品密度最高为7.15 g/cm3,抗拉强度为406 MPa;而用复压复烧法制得的样品密度可达7.53 g/cm3,抗拉强度为611 MPa,伸长率也有很大提升;复压复烧法制得的样品孔隙较少且圆滑平直化,断口分布有大量的韧窝,因此,合金的强度和塑性均较高。(本文来源于《中南大学学报(自然科学版)》期刊2011年09期）

刘世民[2]（2002）在《水雾化预合金钢粉质量控制及合金化方法对铁基材料性能影响研究》一文中研究指出水雾化制粉是一种适用于规模化、高效率生产高性能钢铁粉末的技术，其生产技术的核心是高压水雾化技术和原生粉末高温还原技术。铁基粉末冶金材料性能提高可通过粉末合金化方法达到。本文系统研究了水雾化预合金钢粉生产工艺及合金化方法对铁基粉末冶金材料性能影响，详细研究了冶炼、雾化、还原工艺参数对预合金钢粉化学成份和物理性能影响，并得出如下结论： (1)采用高压水雾化技术可用于生产高密度、高强度、尺寸稳定性的低氢损含量的水雾化预合金钢粉。 (2)冶炼温度越高，高压水压力越大，所得生粉颗粒粒度越细。 (3)水锥角调整在一个适当角度范围内可获得粒度组成较好的生粉。 (4)研究得出了最佳的雾化工艺参数：钢液流量、水压、水锥角。 (5)还原工艺参数(还原温度、还原时间、料层厚度和还原气体流量)对粉末颗粒团聚效果和成品粉末性能有较大影响。 (6)不同的合金化方法被用来改善铁基粉末材料性能；由此，扩大了铁基粉末冶金材料的应用范围。(本文来源于《中南大学》期刊2002-04-20）

耿文范[3]（1992）在《超高强度烧结材料用预合金钢粉》一文中研究指出现代工业,特别是汽车工业,对其所用粉末冶金烧结零部件的强度要求日益提高。若要求材料的强度超过目前常规粉末冶金烧结制件的最高强度1300 MPa,必须进一步提高烧结密度并在烧结后进行热处理。然而在热处理前,烧结压制件硬度太高,会给切削加工和精压带来困难。为满足这些要求,日本川崎钢铁公司研究出最佳超高强度制件用预合金钢粉成分。(本文来源于《钢铁研究学报》期刊1992年02期）

文先哲[4]（1987）在《稀土Fe-Mn-C系预合金钢粉性能的研究》一文中研究指出本文探讨了用插入法加入稀土对Fe-Mn-C系预合金钢粉性能的影响。试验结果表明:稀土的加入使粉末的压坯密度得到提高,对粉末的压坯强度也有好的影响。认为,加入稀土后增强了抗氧化性,阻碍了碳的扩散,稀土可能在基体中略有固溶等,是决定粉末压坯密度变化的因素。此外还讨论了稀土阻碍原子扩散的晶界富集机理。提出了获得较好粉末性能的稀土加入量。(本文来源于《湖南冶金》期刊1987年04期）

[5]（1976）在《以水为雾化介质雾化预合金钢粉阶段技术小结》一文中研究指出前言无产阶级文化大革命的伟大胜利,极大地推动了我国生产斗争和科学实验的飞跃发展.大好形势,向粉末冶金行业提出了提供纯度高,成份均匀的预合金热锻粉末,以制造耐磨、高强度的结构件,供应用汽车、拖拉机等企业部门的需要。雾化法生产预合金钢粉末,是较理想的手段之一。雾化法制粉是用高压流体将熔炼好的合金溶液击碎成微小液滴冷却而得粉末。工艺简便,生产效率高。目前我国已能生(本文来源于《江苏机械》期刊1976年01期）

### 预合金钢粉论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

水雾化制粉是一种适用于规模化、高效率生产高性能钢铁粉末的技术，其生产技术的核心是高压水雾化技术和原生粉末高温还原技术。铁基粉末冶金材料性能提高可通过粉末合金化方法达到。本文系统研究了水雾化预合金钢粉生产工艺及合金化方法对铁基粉末冶金材料性能影响，详细研究了冶炼、雾化、还原工艺参数对预合金钢粉化学成份和物理性能影响，并得出如下结论： (1)采用高压水雾化技术可用于生产高密度、高强度、尺寸稳定性的低氢损含量的水雾化预合金钢粉。 (2)冶炼温度越高，高压水压力越大，所得生粉颗粒粒度越细。 (3)水锥角调整在一个适当角度范围内可获得粒度组成较好的生粉。 (4)研究得出了最佳的雾化工艺参数：钢液流量、水压、水锥角。 (5)还原工艺参数(还原温度、还原时间、料层厚度和还原气体流量)对粉末颗粒团聚效果和成品粉末性能有较大影响。 (6)不同的合金化方法被用来改善铁基粉末材料性能；由此，扩大了铁基粉末冶金材料的应用范围。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 预合金钢粉论文参考文献

[1].高翔,袁勇,张德金,李威,蔺瑞冬.复压复烧对预合金钢粉烧结材料性能的影响[J].中南大学学报(自然科学版).2011

[2].刘世民.水雾化预合金钢粉质量控制及合金化方法对铁基材料性能影响研究[D].中南大学.2002

[3].耿文范.超高强度烧结材料用预合金钢粉[J].钢铁研究学报.1992

[4].文先哲.稀土Fe-Mn-C系预合金钢粉性能的研究[J].湖南冶金.1987

[5]..以水为雾化介质雾化预合金钢粉阶段技术小结[J].江苏机械.1976

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0029ed24c31e32f70e895775.html