# 应变率和应力三轴度对Q345B钢动态力学性能的影响研究

### 论文摘要

Q345B钢是工程结构中广泛使用的低合金钢,其动态力学性能包括动态本构和动态破坏判据对于军民用钢结构的抗爆设计具有非常实用的价值。本文分别运用MTS准静态材料试验机、Instron高速材料试验机以及Hopkinson拉杆,对Q345B钢试件进行了不同应变率的单向拉伸试验;运用电子万能试验机和电子扭转试验机对Q345B钢进行了不同初始应力三轴度的试验。根据试验结果,基于Cowper-Symonds（CS）和Johnson-Cook（JC）模型修正得到了适用于Q345B钢的本构模型。利用ABAQUS/Standard对各应力三轴度试验过程进行了模拟,确定了断裂应变与应力三轴的关系,并修正得到考虑单元尺寸影响的JC失效模型。本文的研究结果可为Q345B钢结构抗冲击设计与评估提供模型和应用方法。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验研究

- 1.1 不同应变率拉伸试验

- 1.2 不同应力三轴度试验

- 2 不同应变率试验结果及对本构模型修正

- 2.1 不同应变率拉伸试验结果与分析

- 2.2 动态本构模型分析与修正

- 2.2.1 应变率强化模型

- 2.2.2 模型修正

- 2.3 应变率对断裂应变的影响

- 3 不同应力三轴度试验结果及失效模型拟合

- 3.1 不同应力三轴度试验结果与分析

- 3.2 应力三轴度和断裂应变的确定

- 3.3 J-C失效模型参数拟合

- 4 失效判据的网格依赖性分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孟利平,程远征,张伦平,王海坤,汪俊,刘建湖

关键词: 动态力学性能,本构模型,失效模型

来源: 船舶力学 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 船舶工业

单位: 中国船舶科学研究中心

基金: 国防973项目（No.613279）,国防基础科研项目（B0820132045）,国防基础科研项目（JCKY2017207B054）

分类号: U668.2

页码: 1210-1220

总页数: 11

文件大小: 3400K

下载量: 312

### 相关论文文献

- [1].混凝土材料的动态力学性能分析[J]. 科技资讯 2015(13)

- [2].发射药动态力学性能的研究进展[J]. 含能材料 2013(05)

- [3].轮胎胶料的动态力学性能研究[J]. 橡胶工业 2017(01)

- [4].高强度聚甲醛复合材料的动态力学性能[J]. 胶体与聚合物 2014(01)

- [5].水泥砂浆的动态力学性能的数值研究[J]. 太原师范学院学报(自然科学版) 2010(02)

- [6].高钨钽合金的动态力学性能研究现状[J]. 中国钨业 2018(03)

- [7].多步接枝改性锐钛矿型二氧化钛/氰酸酯树脂基复合材料——静态、动态力学性能与耐热性能测试[J]. 应用化工 2015(09)

- [8].钢铝FDS连接的动态力学性能研究[J]. 汽车与配件 2020(03)

- [9].拉断螺栓式固弹装置动态力学性能对发射内弹道的影响分析[J]. 舰船科学技术 2019(11)

- [10].竹粉填充丁腈橡胶复合发泡材料的力学性能及动态力学性能研究[J]. 胶体与聚合物 2019(01)

- [11].室温固化环氧树脂胶黏剂的动态力学性能研究[J]. 中南林业科技大学学报 2012(05)

- [12].轮胎胎面胶动态力学性能的预测[J]. 橡胶参考资料 2008(05)

- [13].猪肝动态力学性能及本构模型研究[J]. 力学学报 2017(06)

- [14].20Zr-70Ti-6Al-4V合金静动态力学性能研究[J]. 稀有金属材料与工程 2018(04)

- [15].热轧温度对Ti-6AL-4V合金组织及动态力学性能的影响（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2018(05)

- [16].动态硫化三元乙丙橡胶/聚丙烯橡胶:流变、结晶和动态力学性能[J]. 高分子材料科学与工程 2020(02)

- [17].PP/MWNTs复合材料的动态力学性能及热稳定性研究[J]. 塑料科技 2018(09)

- [18].B280VK钢动态力学性能及其本构模型研究[J]. 新技术新工艺 2019(03)

- [19].TB2钛合金动态力学性能及绝热剪切敏感性研究[J]. 兵器材料科学与工程 2016(05)

- [20].冲击压缩荷载下角闪岩的动态力学性能试验研究[J]. 岩石力学与工程学报 2009(10)

- [21].PTT“形状记忆”织物的低温动态力学性能[J]. 东华大学学报(自然科学版) 2012(04)

- [22].环氧树脂及其复合材料动态力学性能初步研究[J]. 高科技纤维与应用 2018(02)

- [23].FeCoNiCrMn高熵合金动态力学性能与微观结构[J]. 矿冶工程 2018(03)

- [24].钕掺杂二氧化钛/氰酸酯基复合材料的研究Ⅱ:固化动力学、静态、动态力学性能与耐热性能测试[J]. 热固性树脂 2015(01)

- [25].ETPI/NR并用胶力学性能及动态性能研究[J]. 化工新型材料 2018(07)

- [26].马氏体沉淀硬化不锈钢FV520B动态力学性能及本构模型的研究[J]. 机械强度 2018(03)

- [27].激光修复TC4钛合金材料动态力学性能[J]. 机械科学与技术 2019(07)

- [28].竹材径向动态力学性能研究[J]. 林产工业 2018(08)

- [29].高分子材料动态力学性能对体育器械的影响研究[J]. 合成材料老化与应用 2020(05)

- [30].列车车体SUS301L-HT不锈钢动态力学性能及其对结构吸能特性的影响[J]. 中国机械工程 2019(17)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0073545a933281e2412e77d4.html