# 5083铝合金的高温压缩变形行为

### 论文摘要

在Gleeble-3500热模拟实验机上采用高温压缩实验研究了5083铝合金在变形温度为300～500℃、应变速率为0.01～10 s-1、真应变为0～0.9条件下的热变形行为。对高温压缩实验结果进行分析,修正了实验中由于摩擦和变形热效应引起的流变应力误差,得到5083铝合金修正后的真应力-真应变曲线。结果表明:在高温压缩实验过程中,摩擦和变形热效应产生的温升影响不能忽略,摩擦和温升引起应力变化的最大值分别为31.78、33.66 MPa;5083铝合金修正后的流变应力随变形温度的升高而降低,随应变速率提高而增大;应力峰值出现后,应力逐渐下降,且呈稳定的流变特性。

### 论文目录

- 1 实验材料及方法

- 2 实验结果与分析

- 2.1 高温压缩过程摩擦的影响和温度的变化

- 2.2 5083铝合金高温压缩实验数据的修正

- 2.2.1 高温压缩过程摩擦影响的修正

- 2.2.2 高温压缩过程温度影响的修正

- 2.3 摩擦和温升对流变应力的影响

- 2.4 修正前后的真应力-真应变曲线

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 何坤,傅定发,高文理

关键词: 铝合金,高温压缩变形,摩擦修正,温升

来源: 热加工工艺 2019年18期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 湖南大学材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金项目(51271076,51474101)

分类号: TG146.21;TG115.5

DOI: 10.14158/j.cnki.1001-3814.2019.18.006

页码: 23-26

总页数: 4

文件大小: 1221K

下载量: 170

### 相关论文文献

- [1].0Cr11Ni2MoVNb钢高温压缩变形的流变应力[J]. 金属热处理 2008(10)

- [2].奥氏体基低密度钢的高温压缩变形特征及其热加工图[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [3].TC4钛合金的高温压缩变形行为[J]. 金属热处理 2017(05)

- [4].熔铸法原位自生Al_2O_3-TiC/ZL109复合材料高温压缩变形行为研究[J]. 稀有金属 2009(05)

- [5].电流对TC4钛合金高温压缩变形显微组织的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2014(03)

- [6].TC4钛合金高温压缩变形行为与组织演变[J]. 特种铸造及有色合金 2019(09)

- [7].Mg-3.5Zn-0.6Y-0.5Zr合金高温压缩变形行为[J]. 材料热处理学报 2014(01)

- [8].S34MnV钢的高温压缩变形行为实验[J]. 锻压技术 2017(06)

- [9].原位自生Al_2O_3-TiC/Al复合材料高温压缩变形行为的研究[J]. 材料工程 2009(S1)

- [10].Cu-12%Al合金高温压缩变形过程本构关系的BP神经网络模型[J]. 材料工程 2009(01)

- [11].GH625镍基合金的高温压缩变形行为及组织演变[J]. 中国有色金属学报 2010(07)

- [12].镁基复合材料的高温变形研究[J]. 轻合金加工技术 2012(09)

- [13].AM80-xSr-yCa镁合金高温压缩变形行为[J]. 塑性工程学报 2010(01)

- [14].NiTi合金高温变形本构关系的神经网络模型[J]. 稀有金属材料与工程 2008(01)

- [15].GH4413合金高温压缩变形行为与叶片模锻[J]. 锻压技术 2011(02)

- [16].近β钛合金高温压缩变形过程中流变软化行为研究进展[J]. 材料工程 2017(02)

- [17].30% SiC_p/2024Al复合材料的热变形行为[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2016(02)

- [18].KBM10镁合金高温压缩变形行为[J]. 热加工工艺 2016(12)

- [19].非晶Fe粉掺杂Al-12Si合金的高温压缩变形行为[J]. 金属热处理 2020(05)

- [20].烧结态W-80Cu合金高温压缩变形行为及本构关系[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [21].含钪Al-Cu-Li-Zr合金高温压缩变形组织的研究[J]. 金属世界 2008(02)

- [22].TA15钛合金高温压缩变形行为与组织研究[J]. 航空材料学报 2013(03)

- [23].20SiMn3NiA钢动态再结晶的临界条件[J]. 金属热处理 2012(03)

- [24].多向等温锻造Ti-44Al-4Nb-1.5Cr-0.5Mo-0.1B-0.1Y合金高温压缩变形行为研究[J]. 钛工业进展 2018(03)

- [25].21-4N气门钢高温压缩变形行为[J]. 热加工工艺 2012(02)

- [26].SiC_P/AZ61复合材料的高温压缩变形本构方程[J]. 热加工工艺 2010(12)

- [27].AZ91D镁合金高温压缩变形行为[J]. 锻压技术 2009(01)

- [28].0.15C-0.14Si-0.2Mn-0.04Nb钢的静态再结晶行为研究[J]. 上海金属 2017(01)

- [29].漂珠/AZ91D镁合金复合材料的高温压缩变形行为[J]. 复合材料学报 2015(05)

- [30].TiC/7075Al复合材料热变形行为研究[J]. 热加工工艺 2008(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/00a992a5c88ab1fe1ec1c901.html