# 一种球磨机筒体衬板螺栓断裂的原因分析

### 论文摘要

某矿山球磨机自运转以来筒体衬板螺栓频繁大量断裂,造成的停产时间约占该设备总故障停产时间的97%,严重影响了设备的连续作业,造成了巨大的经济损失。通过对该问题进行专项攻关,以及详细的调查和分析,最终确定是因角衬板材料选用不当致使衬板螺栓受力条件恶劣而发生断裂。将角衬板材质由橡胶改为合金钢后,螺栓断裂的问题得到了解决。

### 论文目录

- 1 衬板螺栓断裂的危害

- 2 前期采取措施

- 2.1 增加预紧力矩

- 2.2 提高螺栓等级和优化结构

- 2.3 确保螺栓预紧应力

- 2.4 优化螺栓拧紧顺序

- 3 衬板螺栓使用情况

- 4 断裂螺栓相关信息统计

- 5 螺栓断裂原因分析

- 6 优化措施

- 7 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李超,雷浩,沙伟,张立垚,顾晓钧

关键词: 球磨机,衬板,螺栓断裂,角衬板材质

来源: 矿山机械 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司,矿山重型装备国家重点实验室,太原钢铁(集团)有限公司,江阴兴澄特种钢铁有限公司,扬州泰富特种材料有限公司

分类号: TD453

DOI: 10.16816/j.cnki.ksjx.2019.01.009

页码: 32-36

总页数: 5

文件大小: 2252K

下载量: 51

### 相关论文文献

- [1].双进双出钢球磨煤机节能衬板的研究与应用[J]. 电工技术 2019(24)

- [2].橡胶金属复合衬板在大型半自磨机中的应用和需要注意的问题[J]. 铸造技术 2020(01)

- [3].铜渣选半自磨机耐磨衬板降本管理优化[J]. 中国设备工程 2020(03)

- [4].基于黏结理论的球磨机梯形衬板的设计[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2020(01)

- [5].大型半自磨机筒体衬板结构优化及应用[J]. 矿山机械 2020(02)

- [6].改变衬板结构来提升磨机衬板使用寿命[J]. 建材与装饰 2020(12)

- [7].浅谈设备基础钢衬板兼模一次成型施工监理控制要点[J]. 有色金属设计 2020(01)

- [8].半自磨机筒体衬板磨损分析与研究[J]. 矿山机械 2020(10)

- [9].磁性衬板在选矿厂一段磨机的应用[J]. 福建冶金 2020(06)

- [10].机械溜槽耐磨衬板对提升采矿效率的意义[J]. 现代工业经济和信息化 2019(07)

- [11].磁性衬板在铜冶炼渣选球磨机中的运用[J]. 现代制造技术与装备 2019(10)

- [12].磨机端衬板破坏分析及改造应用[J]. 现代制造技术与装备 2019(10)

- [13].溢流型球磨机衬板优化改进及应用[J]. 黄金 2017(02)

- [14].圆锥破碎机动锥衬板的有限元分析[J]. 湖北工业大学学报 2016(04)

- [15].圆锥破碎机动锥衬板易破裂的失效原因分析及处理措施[J]. 赤子(上中旬) 2014(13)

- [16].心路[J]. 宝藏 2017(02)

- [17].运焦系统筛焦溜槽衬板的改进[J]. 鄂钢科技 2013(01)

- [18].基于磁性衬板的磨机钢球配比优化研究[J]. 现代矿业 2019(11)

- [19].高速钢衬板开裂原因分析[J]. 热处理 2020(03)

- [20].磨煤机钢衬板安装工艺技术创新及应用[J]. 石油化工建设 2016(01)

- [21].筒式冷却机耐热衬板的设计与热应力分析[J]. 机械制造 2016(05)

- [22].国内外轧机用耐磨复合衬板的性能对比[J]. 理化检验(物理分册) 2015(01)

- [23].选煤厂溜槽耐磨衬板的选择[J]. 选煤技术 2015(04)

- [24].大型球磨机筒体衬板失效原因分析及改进[J]. 矿山机械 2013(11)

- [25].钢-橡复合耐磨衬板的设计开发[J]. 矿山机械 2014(06)

- [26].浅谈Φ3.5m水泥磨镶嵌衬板设计及安装[J]. 建材发展导向 2014(16)

- [27].济钢火车衬板轧制与制造新工艺[J]. 金属加工(热加工) 2014(19)

- [28].圆锥破碎机动锥衬板转动量监测方法的探索与研究[J]. 有色金属(选矿部分) 2013(02)

- [29].国内外矿用耐磨衬板的性能研究[J]. 热加工工艺 2013(12)

- [30].格子型3650球磨机端衬板的改进[J]. 河北冶金 2013(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/00d66285ec1f752566abfa49.html