# 小粒咖啡微波烘焙工艺优化及破裂力分析

### 论文摘要

以微波功率密度、烘焙时间、滚轴转速、风速为试验因素,以咖啡豆的堆积密度、烘焙色度值作为评价指标,优化得出最佳烘焙工艺参数为微波功率密度8 W/g,烘焙时间12min,滚轴转速70r/min,风速1.5m/s。通过实验验证,该优化工艺参数下的微波烘焙咖啡豆成品堆积密度为0.286g/mL,由咖啡烘焙程度分析仪测得的烘焙色度值为32.1,烘焙程度为深焙,未出现焦化现象,品质良好,与常规烘焙的对比证明了微波烘焙咖啡的可行性及其优势;通过回归分析得到微波烘焙下咖啡豆的破裂力预测模型,修正后决定系数为0.988,模型拟合良好,破裂力F与堆积密度ρb、烘焙色度值C之间存在非常显著的二次回归关系。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1．1仪器与设备

- 1．2试验方法

- 1．2．1试验材料及样品准备

- 1．2．2咖啡微波烘焙单因素试验方案

- 1．2．3微波烘焙咖啡正交试验方案

- 1．2．4咖啡豆破裂力试验

- 1．2．5试验指标检测

- 1．2．6数据处理

- 2 结果与分析

- 2．1咖啡微波烘焙工艺优化

- 2．1．1微波功率密度对烘焙的影响

- 2．1．2滚轴转速对烘焙的影响

- 2．1．3烘焙时间对烘焙的影响

- 2．1．4风速对烘焙的影响

- 2．1．5正交试验

- 2．2微波烘焙咖啡的破裂力

- 2．2．1破裂力试验结果

- 2．2．2回归模型的建立与显著性分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张付杰,王璐,杨薇,李梦丽,李丽霞,蒋快乐,李小青

关键词: 小粒咖啡,微波烘焙,工艺优化,破裂力

来源: 食品与机械 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 轻工业手工业

单位: 昆明理工大学现代农业工程学院,云南农业大学热带作物学院,中国人民解放军69223部

基金: 云南省重大科技专项计划(编号:2018ZC001-5),云南省重大科技专项计划(编号:2018ZF004),云南省高校工程研究中心建设计划资助(编号:云教科[2016]37号)

分类号: TS273

DOI: 10.13652/j.issn.1003-5788.2019.06.033

页码: 182-187+221

总页数: 7

文件大小: 883K

下载量: 118

### 相关论文文献

- [1].弹簧扁钢生产工艺的优化[J]. 鄂钢科技 2008(04)

- [2].EAF-LF(VD)-CC工艺匹配优化研究[J]. 莱钢科技 2008(04)

- [3].掘进机伸缩部质量提升系列工艺优化与设计研究[J]. 煤矿现代化 2018(06)

- [4].MWD随钻仪器工艺优化和实践[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(05)

- [5].枣泉煤矿实现综采面多举措快速搬家倒面的对策及经验[J]. 价值工程 2018(30)

- [6].叶轮铸造过程数值模拟及工艺改进[J]. 热加工工艺 2019(19)

- [7].高强度铰制螺栓断裂分析及工艺优化[J]. 造船技术 2019(03)

- [8].焦化厂硫铵饱和器系统的工艺优化[J]. 燃料与化工 2018(04)

- [9].益生菌发酵山楂浆工艺优化及品质分析[J]. 山东农业大学学报(自然科学版) 2019(03)

- [10].泉370站拉油改输油优化工艺实现节能降耗[J]. 石油石化节能 2012(04)

- [11].放顶煤工作面大型设备快速稳装、撤退过程中的工艺优化与应用[J]. 当代化工研究 2019(08)

- [12].应用田口方法优化扭杆弹簧工艺提高疲劳寿命[J]. 新技术新工艺 2015(12)

- [13].流量同时作为工艺优化变量和串级控制副变量时的工艺优化实现与分析[J]. 化工自动化及仪表 2015(05)

- [14].丙烯酸丁酯生产装置工艺条件优化[J]. 广州化工 2014(09)

- [15].铁硒件生产设计工艺优化应用[J]. 中国水运(下半月) 2020(03)

- [16].基于油墨印刷工艺优化[J]. 中国包装 2019(09)

- [17].线切割加工模具的工艺优化与质量控制[J]. 煤矿机械 2017(12)

- [18].简析气相聚丙烯生产工艺优化[J]. 化工管理 2018(11)

- [19].非布司他的合成研究[J]. 化学试剂 2018(09)

- [20].钢管返辊圆后裂纹原因分析及工艺优化[J]. 广船科技 2017(04)

- [21].多维复合酸羊奶配方及工艺优化[J]. 潍坊高等职业教育 2017(02)

- [22].降低CO_2产品气中H2S含量的工艺探究及优化[J]. 化工管理 2019(25)

- [23].二硫化碳储罐工艺设计探讨[J]. 化学工程与装备 2018(08)

- [24].自来水厂的工艺完善及水质管理方法[J]. 化工管理 2015(34)

- [25].D57泵管工艺研究及原材料选定[J]. 中国新技术新产品 2014(09)

- [26].浅谈汽车的轻量化发展[J]. 科技风 2018(25)

- [27].RTO装置在焦化废气处理中的应用[J]. 燃料与化工 2018(05)

- [28].基于高效高压差低温连续式提取技术的五指毛桃提取工艺研究[J]. 亚太传统医药 2020(06)

- [29].基于Moldflow的车门零件注塑成型数值模拟及工艺优化[J]. 制造业自动化 2018(03)

- [30].基于精益思想的黄连软膏工艺优化[J]. 湖北中医杂志 2017(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0160a5f94d48b03f881bdc63.html