# 基于PLC的锻造加热炉温度智能控制系统设计

### 论文摘要

热锻过程中热量利用率较低、加热不均匀、控制精度及智能化较低。对某型锻造电阻加热炉的组成及原理进行了分析;针对其加热系统,运用控制系统中的FM355模块的PID或者温控仪表的模糊算法对功率调整器的输出功率进行了精准控制,进而控制加热器进行加热,循环风机将热量快速送出至炉体内部,使得炉体温度快速精准达到工艺所需温度,从而实现对锻造加热炉温度的智能化控制。在实际应用中,智能控制系统运行稳定,实时温度控制误差在0.5℃以内,控制精度较高。

### 论文目录

- 1 锻造加热炉组成及原理

- 2 电阻加热炉温度智能控制系统设计

- 3 控制界面、控制效果及其应用

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 夏洪永,李军国

关键词: 可编程逻辑控制器,锻造加热炉,温度,智能控制系统

来源: 热加工工艺 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,信息科技

专业: 金属学及金属工艺,自动化技术

单位: 重庆化工职业学院机械与自动化工程学院,重庆大学材料科学与工程学院

基金: 重庆市高等学校教学改革研究立项项目(133297),重庆长寿区科技项目(CS2018028)

分类号: TG315.11;TP273.5

DOI: 10.14158/j.cnki.1001-3814.2019.09.047

页码: 180-182+185

总页数: 4

文件大小: 211K

下载量: 351

### 相关论文文献

- [1].台车式锻造加热炉的优化设计[J]. 山东冶金 2017(03)

- [2].锻造加热炉节能降耗措施分析[J]. 一重技术 2016(04)

- [3].一种环保节能型燃油锻造加热炉的设计思考[J]. 锻压装备与制造技术 2011(05)

- [4].高温大型重载台车式锻造加热炉的设计与使用[J]. 工业炉 2011(05)

- [5].室式锻造加热炉的设计创新[J]. 工业炉 2012(01)

- [6].台车式锻造加热炉炉口装置的改进[J]. 工业加热 2012(05)

- [7].双门室式锻造加热炉的应用技术[J]. 新技术新工艺 2011(06)

- [8].碳化硅高温预热技术在锻造加热炉上的应用[J]. 工业炉 2014(06)

- [9].室式锻造加热炉的优化改造[J]. 工业炉 2011(02)

- [10].高精度离散式蓄热锻造加热炉控制系统设计[J]. 工业加热 2013(05)

- [11].高温蓄热式锻造加热炉喷口参数的设计[J]. 锻压技术 2012(04)

- [12].水平往复式燃煤机在锻造加热炉上的应用[J]. 煤矿机械 2011(12)

- [13].在锻造加热过程中一种新型节能装置的应用[J]. 金属加工(热加工) 2008(13)

- [14].天然气在工业方面的应用与优势[J]. 黑龙江科学 2015(07)

- [15].WZ003553 蓄热陶瓷管间接加热式锻造加热炉的开发[J]. 工业加热 2014(01)

- [16].“第十六届全国塑性工程学术年会”暨“第八届全球华人塑性技术研讨会”[J]. 锻压技术 2019(05)

- [17].机械行业节能技术改造的实现——以兰州兰石集团公司为例[J]. 甘肃科技 2012(22)

- [18].浅析传统锻造加热炉的环保和节能弊端[J]. 能源与环境 2011(02)

- [19].“第十一届全国塑性工程学术年会”征文通知[J]. 锻压技术 2009(03)

- [20].HJM环保节能煤气发生装置[J]. 中国环保产业 2009(07)

- [21].基于PLC和HMI的蓄热式锻造加热炉过程控制系统设计[J]. 热加工工艺 2018(11)

- [22].大型锻造加热炉蓄热式燃烧系统改造模拟[J]. 金属热处理 2017(03)

- [23].河南省天利工业炉有限公司[J]. 铸造技术 2014(11)

- [24].山西定襄锻造业天然气加热节能潜力探析[J]. 能源与节能 2011(08)

- [25].天然气锻造炉应用技术[J]. 新技术新工艺 2008(01)

- [26].中机十院工业炉研究所 洛阳机科电炉有限公司[J]. 轴承 2015(02)

- [27].低压天然气烧嘴的研制与锻造加热炉改造[J]. 锻压技术 2015(03)

- [28].退火炉台车减速机机壳开裂的理论分析[J]. 机电信息 2015(24)

- [29].锻造加热炉烟气余热利用节能改造[J]. 冶金能源 2014(01)

- [30].煤气锻造加热炉的设计与应用[J]. 锻压装备与制造技术 2008(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/01ea352834b95e59e7f8b079.html