# 浅谈废水零排放与钢铁企业的水资源管理

### 论文摘要

对工业"废水零排放"内涵进行探讨,指出废水零排放是一种"工业理想",是"碧水保卫战"的努力目标之一,但必须因地制宜、因厂施策并兼顾环保与经济双赢。废水零排放包括了废水排放不断"趋零"的一系列行动与过程,而其本质是实现企业的灰水足迹为零。因此工业企业废水处理的一种现实选择是"近零排放",目的是实现新水消耗、外排废水与废水中污染物的共同减量。基于对纳入中国钢协统计的大中型钢铁企业近20年来的水资源管理绩效指标分析,得出全流程钢铁企业的吨钢蒸发损失水量约为1.5-2.0 m3/t。分析了中国钢铁行业节水工作存在的问题,提出推进海水、雨水、城市再生水、企业外排蒸汽（含冷凝水）等非常规水资源的开发利用,并加强非常规水资源利用过程中的环境风险管理等建议。

### 论文目录

- 一、废水零排放的提出与思考

- （一）什么是废水零排放？

- （二）关于废水零排放热的冷思考

- 1. 废水零排放是一种不断接近的“工业理想”。

- 2. 废水零排放相关工艺技术是不断发展的

- 3. 废水零排放应该基于全生命周期评价理念

- 4. 废水零排放必须兼顾环保与经济的双赢

- 二、钢铁企业水资源管理工作问题浅析

- （一）统计指标的严肃性有待提高

- （二）重视水量的减少，轻视污染物的减排

- （三）节水工作“一刀切”问题依然存在

- （四）污水不当使用的情况比较普遍

- 三、加强钢铁企业水资源管理的几点建议

- （一）加强水资源基础管理，推广先进水资源管理工具的应用

- （二）推进非常规水资源利用

- 1．关于雨水的收集、处理与利用，应关注最新国家标准相关内容的导向。

- 2．城市再生水的利用，是城市钢铁企业助力城市生态文明建设的重要抓手。

- 3. 加强冷凝水的使用，是钢铁企业进一步深化节水工作的潜力点。

- 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 林高平

关键词: 钢铁企业,水资源管理,废水零排放,近零排放,污染物减排,水足迹,生命周期评价,吨钢蒸发水量

来源: 资源再生 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑,经济与管理科学

专业: 冶金工业,环境科学与资源利用,水利水电工程,工业经济

分类号: X757;TV213.4;F426.31

页码: 33-38

总页数: 6

文件大小: 1569K

下载量: 187

### 相关论文文献

- [1].高盐废水零排放结晶盐资源化工艺分析与比较[J]. 工业用水与废水 2019(06)

- [2].煤化工废水零排放技术探析[J]. 云南化工 2020(02)

- [3].低温蒸发应用于工业废水零排放的现状及展望[J]. 云南化工 2020(02)

- [4].火电厂废水零排放技术研究与应用[J]. 节能与环保 2020(Z1)

- [5].火电厂水务管理及废水零排放的探讨[J]. 山西建筑 2020(09)

- [6].新型煤化工废水零排放技术的问题与解决思路[J]. 化工管理 2020(16)

- [7].火力发电厂终端废水零排放工艺探讨[J]. 科学技术创新 2020(22)

- [8].电厂废水零排放中的废水处理工艺[J]. 资源节约与环保 2020(07)

- [9].制药废水零排放技术工艺研究[J]. 科学技术创新 2018(23)

- [10].造纸废水零排放工艺研究[J]. 造纸装备及材料 2016(04)

- [11].燃煤电厂废水零排放处理技术[J]. 水处理技术 2017(06)

- [12].燃气电厂深度节水及废水零排放方案[J]. 中国电力 2017(07)

- [13].煤化工废水零排放的制约性分析[J]. 化工管理 2016(16)

- [14].铬盐废水零排放和资源化利用技术的工程应用研究[J]. 化学工程与装备 2020(05)

- [15].铜加工生产废水零排放处理工艺的技术应用[J]. 有色金属加工 2020(03)

- [16].煤化工企业工艺废水零排放的关键问题及对策分析[J]. 节能与环保 2020(08)

- [17].燃煤发电厂的深度节水与废水零排放[J]. 水处理技术 2020(10)

- [18].贵冶1#闪速炉废水零排放工作实践[J]. 铜业工程 2020(05)

- [19].工业废水零排放技术方案探讨[J]. 冶金管理 2019(17)

- [20].高盐废水零排放与分盐产品资源化利用（乔发）论坛召开 分盐处理与资源化利用要算经济账[J]. 环境经济 2019(21)

- [21].废水零排放系统的运行管理与实践[J]. 企业管理 2017(S1)

- [22].煤化工废水零排放的困境与实现路径探索[J]. 石化技术 2016(12)

- [23].现代煤制油化工生产废水零排放的探索与实践[J]. 科技创新导报 2017(22)

- [24].鲁西集团开展“废水零排放”治理活动[J]. 水处理技术 2016(01)

- [25].煤制油废水零排放实践与探索[J]. 石化技术 2016(02)

- [26].造纸废水零排放工艺的探讨[J]. 科技创新与应用 2016(12)

- [27].新型煤化工废水零排放技术问题与解决思路[J]. 当代化工研究 2016(06)

- [28].火电厂实现废水零排放途径的探讨[J]. 净水技术 2016(04)

- [29].新型煤化工废水零排放技术问题与解决思路[J]. 数码世界 2020(04)

- [30].热电厂末端废水零排放改造措施探讨[J]. 低碳世界 2020(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/01f709607dba1dfab161ace6.html