# 深部巷道软弱围岩破裂碎胀过程及锚喷-注浆加固FDEM数值模拟

### 论文摘要

针对深部巷道软弱围岩的破裂碎胀大变形预测及围岩控制存在的难题,采用了有限元与离散元耦合程序（FDEM）数值模拟方法对上述问题进行了研究。首先阐述了FDEM的基本原理;然后采用单轴压缩、巴西劈裂和三轴压缩模拟试验与室内试验对比,进行了输入参数的标定;最后对深部高地应力条件下的巷道开挖后软弱围岩破裂碎胀大变形进行了模拟,并基于实体建模的方法采用了锚喷（锚杆+喷浆）-注浆对巷道围岩加固进行了模拟。研究结果表明:巷道的大变形主要是由于围岩的破裂、碎胀造成的,浅部以拉伸破坏为主,向深部过渡到剪切破坏;剪切破坏角与单轴压缩试验结果一致,为58°;裸巷的裂纹最大扩展范围为10.6 m、表面最大位移收敛量20.7 cm。采用锚喷和锚喷-注浆加固后能有效地控制围岩的变形,抑制了裂纹的扩展范围（减小到5.8 m、5.1 m）,且围岩表面收敛量大幅减小（5.1 cm、4.2 cm）。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘泉声,邓鹏海,毕晨,李伟伟,刘军

关键词: 数值模拟,深部巷道,碎胀大变形,锚喷支护,注浆加固

来源: 岩土力学 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 武汉大学土木建筑工程学院,中国水利水电第三工程局有限公司

基金: 国家重点基础研究发展计划项目(973计划)(No.2014CB046904,No.2015CB058102)~~

分类号: TD353

DOI: 10.16285/j.rsm.2018.1032

页码: 4065-4083

总页数: 19

文件大小: 5174K

下载量: 643

### 相关论文文献

- [1].不同埋深条件下深部巷道变形特征分析[J]. 能源与环保 2019(11)

- [2].关于煤矿深部巷道二次加强支护技术的探讨[J]. 化工管理 2018(04)

- [3].某矿3205深部巷道防冲成套技术体系[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(19)

- [4].深部巷道围岩破坏机理及支护策略探讨[J]. 矿业装备 2016(12)

- [5].复杂地质条件下深部巷道大坡度施工技术研究与应用[J]. 煤炭技术 2020(11)

- [6].浅谈锚杆联合技术在煤矿矿井深部巷道中的应用[J]. 科技资讯 2009(04)

- [7].焦家金矿深部巷道U型钢壁后分区段注浆参数优化[J]. 现代矿业 2020(07)

- [8].煤矿深部巷道变形破坏规律及返修支护技术[J]. 内蒙古煤炭经济 2013(01)

- [9].夹河矿深部巷道围岩地质力学测试分析[J]. 中国矿业 2011(02)

- [10].深部巷道开挖加卸荷诱发围岩失稳的模拟研究[J]. 中国矿业 2019(06)

- [11].金属矿山深部巷道稳定性测试与分析[J]. 世界有色金属 2018(01)

- [12].深部巷道全断面双层注浆技术在陶二矿研究与应用[J]. 价值工程 2017(12)

- [13].矿井深部巷道交叉口联合支护技术及推广[J]. 内蒙古煤炭经济 2017(18)

- [14].旗山矿深部巷道软岩特性试验研究[J]. 煤炭工程 2011(03)

- [15].旗山矿深部巷道底臌分析及控制对策研究[J]. 中国矿业 2009(11)

- [16].深部巷道循环进尺模拟优化研究[J]. 中原工学院学报 2018(06)

- [17].煤矿深部巷道原始地应力测试与分析[J]. 煤炭科技 2016(04)

- [18].深部巷道围岩支护设计分析[J]. 民营科技 2017(06)

- [19].煤矿深部巷道二次加强支护技术探讨[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2014(07)

- [20].有分区破裂化倾向的深部巷道围岩支护分析[J]. 有色金属(矿山部分) 2012(02)

- [21].基于可拓理论的深部巷道冒顶灾害风险评估[J]. 淮南职业技术学院学报 2018(02)

- [22].深部巷道围岩耦合变形机理研究[J]. 煤炭技术 2009(02)

- [23].基于离散元方法的深部巷道层状围岩稳定特性研究[J]. 采矿与岩层控制工程学报 2020(01)

- [24].深部巷道围岩稳定性影响因素显著性分析[J]. 矿业研究与开发 2020(09)

- [25].深部巷道围岩破碎区及裂隙区分布及其支护控制[J]. 矿业工程研究 2018(01)

- [26].深部巷道支护系统模拟分析[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(17)

- [27].深部巷道矿压观测方案设计[J]. 中国新技术新产品 2013(09)

- [28].煤矿深部巷道破坏规律及返修支护技术[J]. 西安科技大学学报 2011(03)

- [29].深部巷道块系围岩分析模型及稳定性探讨[J]. 岩土工程学报 2009(08)

- [30].新城金矿滕家矿区深部巷道围岩破坏与数值分析[J]. 金属矿山 2019(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0226f924f1b35bc7df0d211b.html