# 市政工程的施工技术通病杨光锐

盘州市交通投资开发有限责任公司贵州省六盘水市553537

摘要：市政工程施工质量关乎城市居民生活水平，能够对人们生活质量产生直接影响。在市政工程施工管理方面，常会出现施工材料不合格、管理体系不健全或者安全意识匮乏等施工技术通病问题，导致工程质量受到严重影响。基于此，文章主要对市政工程施工技术通病进行探讨，并对其改进对策进行分析。

关键词：改进对策；施工技术通病；市政工程

引言

市政工程是城市建设的必要举措，对城市发展具有重大意义。一旦市政工程存在质量缺陷，极易引起规划发展受阻，有时还会因为基础设备设施不完善引发经济发展缓慢的问题。近年来，国家逐渐在施工技术、施工管理方面进行了改进，但是工程项目建设中仍存在诸多不足之处。

1市政工程施工技术

市政工程种类繁多，有新建道路、旧路升级改造、环境提升项目等，涉及到的市政工程施工技术也很多，如旧路升级改造工程，在进行路面铺设前，要对旧路进行检测、破除，同步进行沟槽开挖、管线迁改、新建管道埋设等，在管线敷设完成后需对路基进行压实处理。在施工过程中还涉及到施工人员安排、材料和设备的选用、工程测量、质量和安全检验、验收等技术。在如此复杂的施工流程中实现精细化管理，必须有足够的技术力量来支撑，从而保障市政工程的质量目标、安全目标、进度目标和投资目标。

2市政工程施工技术通病

2.1测量管理不完善

测量技术是保证市政施工顺利进行的基础，属于市政施工的关键技术之一。当下国内市政项目施工中，相关作业人员并未提高对测量操作的关注度，测量工程存在较为严重的缺陷，如测量管理体系不完善、相关作业人员综合素养差、工作方法不严谨等，降低了测量精确度，最终结果是市政工程测量无法满足项目发展需求。

2.2材料选购不严、施工设备缺失

施工材料的好坏直接关系到市政工程的质量和使用寿命，确保施工材料质量是实现工程各项目标的前提。部分施工企业过于重视自身经济利益的最大化，所采购材料质量不符合工程设计要求，为工程带来了极大的质量安全隐患。例如，某电力牵引工程破除路面后使用C20的混凝土进行恢复，该道路同时进行加铺沥青升级改造后，通车仅半个月时间就因混凝土强度不足出现路面沉陷现象，危害极大；若管道管材质量差，就容易出现裂痕、渗水，从而造成局部地方积水，甚至出现管道断裂破损、管道接口开裂、漏水漏气现象。市政工程对施工机械的要求越来越高，施工时应按照需要选取相应的机械设备，如压路机、起重机、测量仪表设备等。不合适的机械设备会影响工程质量，甚至发生事故。例如在道路施工时，局部地方无法使用大型的压路机，只能使用小型压路机进行压实。如果因机械缺乏造成压实效果不好，便会出现路基不实、路面开裂和下沉的现象。

2.3对施工质量的要求不苛刻

首先，大多数市政施工单位在施工期间，对每个步骤所完成的质量掌控不够严谨，很难在现实的施工期间高效设立合适的技术服务体系，所以没有办法保障市政工程的完成质量还有长期维护，就像有的施工团队在现实的施工过程中，为了减轻负担，简化施工步骤并且提高完成的速度，随便制定施工规划方案，这种情况威胁着市民还有城市的安全。其次，保障施工的质量对于市政工程建设来说才是真正意义上的完成，过于想要得到高利润，于是通过减小施工时长而不是通过优化施工技术，这会使得工程的质量无法得到保障，这种情况是工程施工过程中普遍存在的问题，类似情况的发生，会造成解决后期问题时，步骤复杂，充分限制了市政工程建设的效率，破坏了城市的形象。

3市政工程施工技术通病的应对对策

3.1健全施工管理体系，加强施工材料及设备管理

在市政工程施工技术通病问题改进方面，国家有关部门必须重视建设单位监督检查工作，加强单位职工思想教育，为广大职工群体树立安全、责任意识。施工单位应该尽快健全施工管理体系，通过责任制度明确各岗位职工职责，从而形成安全生产管理体系。同时，必须组织检查小组对市政工程施工进度采取定期检查及开会活动，总结施工过程中存在的各种安全问题，通过各参与方相互讨论寻求最佳解决方案，改进技术通病问题。施工单位应该建立网络留言系统，明确各岗位职工可以随时反应工作问题，针对施工技术问题提出可行性建议。单位可以将具有参考价值建议传输到安全生产管理体系中，通过员工参与提高施工人员工作积极性。施工单位可以通过网络技术开展安全教育工作，培养技术人员安全意识。在施工管理体系落实方面，施工单位必须严格执行职责要求，明确各员工应该根据管理体系执行操作。在施工技术改进方面，必须重视原材料管理工作，对入场材料进行质量检查，要求出示有关证明报告，对材料数量、型号与规格等信息进行核对，尽量降低技术风险。在施工设备管理方面，管理人员必须具备较高的养护意识，结合市政工程施工现场设计要求进行机械设备合理选择。在施工设备应用前，管理人员需要对设备损耗情况进行检查，并对各技术人员操作进行监督管理，避免设备使用过程中出现问题。

3.2开展测量管理的优化

测量管理存在问题较多，及时进行相关问题的优化方可保证项目测量操作的顺利进行，这是保证市政项目顺利进展的必要举措。施工团队在操作中，必须及时进行测量问题、缺陷状况的探讨，结合自身工作经验等进行分析，从实际可行角度出发对测量问题进行考虑。此外，施工团队要及时进行先进技术、新型工艺的引入，及时进行传统不合理方法的淘汰，优化测量手段和器械设备，保证测量精度和可靠度，使得后续施工可顺利进展。

3.3强化施工单位的安全管理

加强施工单位对安全生产工作的管理，必须强化安全生产意识，逐步提高施工人员对安全生产重要性的认识。对施工人员必须进行安全知识教育，坚持培训和考核两手抓。培训中，不仅要对施工人员进行有关法律法规等安全知识的常规教育，而且要对其进行专业技术培训，让每一个从业人员都熟悉掌握本工种的专业知识和操作技能。施工作业前的安全技术交底应真正交到每一个施工作业人员的心中，做到安全教育工作在前，施工操作在后。明确安全生产是项目管理的责任，必须编制安全生产措施费的使用计划，并落实到位，应组织监督检查安全生产措施费的投入及落实情况。安全生产投入应设立专用账户，独立核算，相关支付工作的统计必须资料齐全，相关监管部门应定期对安全生产措施费的使用情况进行检查。

3.4提高施工人员的专业素质

首先，按照市政工程的标准规范建立能力强、技术优秀的专业施工团队，有关的技术人员需要重视学习，而且勤于实践，在市政工程建设的过程中，找出不足之处，与此同时提升自己的能力；其次，参与建设的施工技术人员应该具备技术能力，掌握了解整个施工的实施过程，同时提高他们的自我学习能力还有思考能力；最后，市政项目的领导者要多开展一些与测量、质量检测等有关的活动，让其了解风向和地质等情况，用自己学到的知识解决实际情况中发生的问题。

结语

市政工程是一项关系着国计民生、社会发展的重要工程项目，施工单位及相关监管部门对于市政施工过程中产生的问题，必须进行深刻分析和总结，规范施工作业的标准，才有利于提高整个市政工程的施工技术水平。

参考文献

[1]张爱军，张国坤，毛钦凯，张权.市政工程施工技术通病分析与对策[J].住宅与房地产，2018(07).

[2]田晓敏.政工程施工技术通病分析与对策[J].山西建筑，2017，43（3）：251-252.

[3]吴艺强.市政工程施工技术通病分析及对策[J].四川水泥，2018（04）：148.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0237464948d65e624e72e64a.html