# 加氢反应器用35CrMoA螺母开裂原因分析

### 论文摘要

某石化公司加氢反应器检修更换法兰紧固件时,发现多个35CrMoA螺母备件存在外表面裂纹问题。采用化学成分分析、硬度测定、金相分析、扫描电镜(SEM)观察和能谱分析等手段,对加氢反应器用35CrMoA螺母开裂的原因进行了分析研究。结果表明:裂纹附近组织存在大量条块状和带状分布的夹杂物,这些夹杂物为Cr,Mn,Al,Si的氧化物,并以机械混合物的形式存在于钢中。由于夹杂物与钢的基体性能具有明显差异,在加工应力的作用下,夹杂物处萌生微裂纹并扩展,具有锻造裂纹的特征;在随后的调质过程中,裂纹继续扩展,具有淬火裂纹的特征;最终的裂纹面表现为韧窝断口。淬火裂纹的存在不符合SH/T 3404—2013标准和GB/T 5779.2—2000标准的规定。

### 论文目录

- 1 样品分割与宏观分析

- 2 化学成分分析

- 3 硬度测定

- 4 金相组织观察

- 4.1 1号样品横截面 （径向） 裂纹

- 4.2 1号样品六角面 （轴向） 裂纹

- 5 扫描电镜观察及能谱分析

- 6 分析与讨论

- 6.1 裂纹的萌生与扩展

- 6.2 与标准的合规性

- 7 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 梁斌,崔强,芮乐顺

关键词: 加氢反应器,螺母,锻造裂纹,淬火裂纹,失效分析

来源: 炼油技术与工程 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 南京市锅炉压力容器检验研究院

分类号: TE96

页码: 49-53

总页数: 5

文件大小: 2892K

下载量: 57

### 相关论文文献

- [1].实时优化技术在碳三加氢反应器上的应用[J]. 石油石化绿色低碳 2020(01)

- [2].超大型加氢反应器过渡段筒体绿色制造技术[J]. 锻造与冲压 2020(07)

- [3].加氢反应器的制造工艺和质量控制[J]. 化学工程与装备 2020(05)

- [4].低压加氢反应器焊接结构优化[J]. 化工与医药工程 2020(01)

- [5].超重型加氢反应器吊盖设计及相关计算[J]. 安装 2020(04)

- [6].全球最重加氢反应器制成[J]. 乙醛醋酸化工 2020(07)

- [7].炼化工程集团成功吊装全球最重加氢反应器[J]. 炼油技术与工程 2020(07)

- [8].科海拾贝[J]. 中国石油和化工 2020(07)

- [9].热壁加氢反应器的无损检测技术[J]. 设备管理与维修 2020(16)

- [10].加氢反应器内部缺陷及处理[J]. 化工管理 2019(02)

- [11].扬子石化渣油加氢反应器达到国际先进水平[J]. 乙醛醋酸化工 2018(07)

- [12].国机重装扬帆起航 创两“世界之最”加氢反应器成功发运[J]. 中国机电工业 2018(05)

- [13].加氢反应器用钢变形段显微组织演变研究[J]. 冶金设备 2016(S2)

- [14].高压加氢反应器检验及缺陷修复[J]. 河南科技 2017(03)

- [15].加氢反应器的设计[J]. 石化技术 2017(09)

- [16].12Cr2Mo1R加氢反应器壳体焊接工艺[J]. 一重技术 2015(06)

- [17].热壁加氢反应器的检验技术[J]. 广州化工 2016(04)

- [18].影响碳二加氢反应器运行的相关因素分析[J]. 化工管理 2016(05)

- [19].热壁加氢反应器堆焊层表面检测方法[J]. 化工管理 2016(15)

- [20].润滑油加氢反应器更换设计[J]. 石化技术 2015(08)

- [21].基于子模型技术加氢反应器平面缺陷安全评定[J]. 中国特种设备安全 2020(05)

- [22].石油化工行业加氢反应器主要损伤类型和因素及防止要点分析[J]. 化工管理 2018(34)

- [23].加氢反应器结构设计与优化现状分析[J]. 装备维修技术 2019(02)

- [24].国机重装创两个“世界之最” 加氢反应器成功发运[J]. 起重运输机械 2018(05)

- [25].超大直径超大壁厚渣油加氢反应器的国产化研制[J]. 能源化工 2016(01)

- [26].催化重整装置预加氢反应器压降增大的原因及处理措施[J]. 石化技术与应用 2014(01)

- [27].加氢反应器管道设计要点[J]. 广州化工 2014(10)

- [28].大庆石化碳二加氢反应器运行影响因素分析[J]. 江西化工 2014(02)

- [29].热壁加氢反应器的现场安装[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(01)

- [30].加氢反应器裂纹检测及形成原因分析[J]. 中国质量技术监督 2012(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/029a4cc97e3034d7ad287eb5.html