# 基于四桥臂拓扑的永磁同步电机断相容错控制策略

### 论文摘要

为了保证断相后电机控制系统的安全可靠运行,针对星形联结的永磁同步电机(PMSM),该文提出一种基于四桥臂拓扑的断相容错控制策略。首先根据断相后绕组电流和电压之间的关系,建立基于三相四桥臂拓扑的断相电机数学模型,解算出非故障相的补偿电流,并且利用相补偿电流与零轴电流的等效关系,计算出零轴电流参考控制量。针对传统前馈零轴电压补偿策略的不足,为了进一步提高零轴电流的跟踪控制性能,根据期望的动静特性设计出零轴电流闭环内模控制器,从而实现零轴电流的高精度跟踪控制。仿真与实验结果表明,与传统前馈零轴电压补偿策略相比,该文提出的基于四桥臂拓扑的PMSM断相容错控制策略具有更好的稳态特性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 三相四桥臂容错数学模型

- 2 三相四桥臂容错控制策略

- 2.1 正常控制策略

- 2.2 容错控制策略

- 3 基于内模控制原理的电流跟踪控制策略

- 4 仿真及实验验证

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孟云平,周新秀,李红,崔业兵

关键词: 永磁同步电机,四桥臂拓扑,断相,容错控制,内模控制

来源: 电工技术学报 2019年15期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 北京航空航天大学惯性技术重点实验室,北京航空航天大学新型惯性仪表与导航系统技术国防重点学科实验室,上海航天控制技术研究所

基金: 国家自然科学基金(61721091),北京市科技计划(Z171100002217008),航天科技创新基金(2015-1133),上海航天创新基金(1601292)项目资助

分类号: TM341

DOI: 10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.180722

页码: 3158-3166

总页数: 9

文件大小: 2210K

下载量: 198

### 相关论文文献

- [1].三相异步电动机断相分析及保护[J]. 居舍 2020(04)

- [2].永磁同步电动机断相故障分析[J]. 煤矿机械 2013(10)

- [3].核电厂辅助电源断相的仿真分析与对策研究[J]. 产业与科技论坛 2020(23)

- [4].三相异步电动机断相运行及其热继电器保护探讨[J]. 电气开关 2009(04)

- [5].超高压输电线路断相测距工程计算新方法[J]. 河北电力技术 2017(04)

- [6].电动机零序断相综合保护措施研究[J]. 榆林学院学报 2012(04)

- [7].感应电动机不同断相运行状态的损耗分析[J]. 电机技术 2014(02)

- [8].变压器断相故障分析[J]. 煤矿机电 2009(01)

- [9].一种高压电动机断相的继电保护方案[J]. 榆林学院学报 2012(06)

- [10].基于改进谱聚类算法的电压断相识别[J]. 能源与环保 2020(02)

- [11].公告[J]. 电世界 2010(04)

- [12].三相异步电动机断相过流保护器[J]. 机械工程与自动化 2009(02)

- [13].电动机过载、过流、断相故障的检测分析[J]. 电气开关 2009(05)

- [14].煤矿隔爆开关保护研究[J]. 科技致富向导 2012(12)

- [15].煤矿隔爆开关保护研究[J]. 科技致富向导 2010(05)

- [16].电压互感器断相更正系数分析与计算[J]. 湖北电力 2008(S2)

- [17].110kV线路断相接地故障继电保护动作分析[J]. 山东工业技术 2018(24)

- [18].发电厂外线断相故障时厂内电气系统仿真分析[J]. 电工技术 2017(01)

- [19].WDBQ型无源限时断相保护器的研制[J]. 太原铁道科技 2013(04)

- [20].一种基于谐波平面检测的五相电机驱动系统单相断相故障诊断方法[J]. 中国电机工程学报 2019(02)

- [21].三相电源相序及断相判别器设计与制作[J]. 煤炭技术 2015(12)

- [22].断相保护器原理分析[J]. 科技信息 2012(36)

- [23].鼠笼型异步电机断相故障温度场的数值分析与计算[J]. 沈阳理工大学学报 2017(04)

- [24].提速道岔断相保护器电路改进方案探讨[J]. 上海铁道科技 2016(02)

- [25].DCBHQ-S限时断相保护器的使用[J]. 铁道通信信号 2014(05)

- [26].自攻自断相配套麻花钻头在窝洞制备中的应用[J]. 中国实用医药 2010(18)

- [27].一种新型微电子断相保护器的设计与开发[J]. 铁路通信信号工程技术 2010(05)

- [28].实用性三相异步电机缺断相保护器[J]. 科技创新与应用 2017(03)

- [29].考虑零序电流抑制的开绕组永磁同步电机断相故障下统一调制策略[J]. 电工技术学报 2020(11)

- [30].配电线路断相对低压供电的影响浅述[J]. 科技风 2015(15)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/02b1ccc35a6ad362ef3c78f7.html