# CMT电弧增材制造316L不锈钢成形精度与组织性能分析

### 论文摘要

以冷金属过渡电弧增材制造的方法成形了316L奥氏体不锈钢单道多层薄壁件,分析了不同焊接参数下材料的成形宽度、侧面成形误差、沉积有效率以及显微组织的变化.结果表明,随着焊接速度的减小,成形试样的宽度逐渐增大;随着热输入的增加,侧面成形误差呈先减小后增大的趋势,沉积有效率呈先增大后减小的趋势,侧面成形误差与沉积有效率的变化相反.沉积效率越大,侧面成形误差越小,成形有效率可达到90%以上.成形件显微组织为γ-Fe和δ铁素体,δ铁素体形貌有树枝状和蠕虫状两种.显微硬度测试结果显示在垂直于沉积方向和平行于沉积方向硬度值变化不大,这与各方向成形材料的显微组织比较均匀有关.

### 论文目录

- 0序言

- 1 试验方法

- 2 试验结果与讨论

- 2.1 成形试样显微组织分析

- 2.2 侧面成形精度分析

- 2.3 成形试样显微硬度分析

- 2.4 成形试样拉伸性能分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王晓光,刘奋成,方平,吴仕峰

关键词: 冷金属过渡,侧面成形误差,沉积有效率,显微组织

来源: 焊接学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 南昌航空大学轻合金加工科学与技术国防重点学科实验室

基金: 国家自然科学基金资助项目(51565041,51865036),江西省自然科学基金资助项目(20171BAB206004),江西省教育厅科研资助项目(GJJ170581)

分类号: TG444

页码: 100-106+165-166

总页数: 9

文件大小: 4912K

下载量: 335

### 相关论文文献

- [1].贫铀在钢弹50m/s撞击下的显微组织演化（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2017(05)

- [2].温度对7075铝合金热变形显微组织演化的影响[J]. 中国有色金属学报 2008(11)

- [3].管材、显微组织和热处理对没有轴向力的液压成形管工艺响应的影响[J]. 热处理技术与装备 2013(02)

- [4].曲轴用调质钢42CrMo强度及显微组织的探讨[J]. 物理测试 2018(03)

- [5].低碳钢淬火后硬度及显微组织研究[J]. 农业技术与装备 2020(04)

- [6].显微组织化学定位在中药研究中的应用[J]. 中国现代中药 2014(06)

- [7].纳米压痕技术表征低碳微合金钢在不同冷速下贝氏体显微组织研究[J]. 江西科学 2013(04)

- [8].纯锆显微组织的显示方法[J]. 世界有色金属 2019(04)

- [9].显微组织对掺钾钨杆机加性能的影响[J]. 中国钨业 2018(02)

- [10].复合铸造A390/SiC复合材料的显微组织、力学和摩擦学性能（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2019(04)

- [11].2530铸钢的显微组织和力学性能[J]. 热处理 2013(01)

- [12].Zr-4合金氧化膜的显微组织研究[J]. 腐蚀与防护 2009(09)

- [13].新型Ti-22Al-25Nb-1Mo-1V-1Zr-0.2Si合金的显微组织演变与蠕变变形行为（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2019(02)

- [14].失效轴承套圈显微组织变异原因分析[J]. 轴承 2015(12)

- [15].电子封装用Al/Si/SiC复合材料的显微组织与性能(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2012(07)

- [16].14Cr1MoR钢板异常显微组织的成因分析[J]. 金属热处理 2012(12)

- [17].激光增材制造高性能大型钛合金构件凝固晶粒形态及显微组织控制研究进展[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2018(04)

- [18].浅谈40Cr钢调质热处理工艺及组织性能[J]. 装备制造技术 2014(04)

- [19].关于30SiMn钢的金相组织和力学性能的浅析[J]. 北方钒钛 2010(01)

- [20].冷轧镀锌薄板表面线状缺陷产生原因分析[J]. 山东工业技术 2017(23)

- [21].变形条件对7056铝合金热变形显微组织演化的影响[J]. 材料导报 2014(S2)

- [22].HQ785钢CCT曲线测定及显微组织研究[J]. 热处理技术与装备 2010(04)

- [23].挤压处理对Mg-1%Ca-1%Zn合金显微组织与性能的影响[J]. 轻合金加工技术 2019(07)

- [24].热变形参数对410S不锈钢应力应变曲线及显微组织的影响[J]. 热加工工艺 2016(04)

- [25].显微组织对建筑用耐腐蚀钢筋耐腐蚀性的影响[J]. 热加工工艺 2018(10)

- [26].Cu/Mg比对AA7085显微组织与性能影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(07)

- [27].三种钛粉末的SPS显微组织及力学性能（英文）[J]. Journal of Central South University 2020(01)

- [28].应变速率对双相耐候钢显微组织的影响[J]. 热加工工艺 2020(12)

- [29].退火处理对选择性激光熔化成型TC4钛合金组织和性能的影响[J]. 工业技术创新 2018(04)

- [30].GB/T 13299-1991《钢的显微组织评定方法》的修订建议[J]. 理化检验(物理分册) 2012(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/030802fdc3624985efb50591.html