# 探讨建筑工程中模板的施工技术问题

佛山市工程承包总公司

摘要：现代建筑对施工技术不断提出新要求，为满足发展需要，各种技术手段也在不断更新升级，为现代化建设提供良好技术支持。模板工程是建筑工程建设中常会用到的临时性结构，但其在工程建设中的重要性有目共睹，在不断发展中也在不断提高承载力，严密性，安全性，已经可以为各种高层建筑提供良好支护。在此，本文分析模板施工技术要点，希望对确保工程整体质量有所帮助。

关键词：建筑工程；模板；施工技术

0引言

随着我国科技和经济发展速度逐渐加快，我国建筑工程的施工水平较之前相比也得到了较大程度的提升，模板工程作为建筑工程中的重要部分可以帮助施工单位检测工程建设过程的科学性，保障施工过程规范进行，因此我国建筑企业应当加强对模板工程施工技术的重视，促进建筑企业可持续健康发展。

1建筑工程模板施工技术概述

建筑工程模板施工技术主要包括底模板及基础梁安装、柱模板及墙安装、顶梁板安装三个环节。其中底模板及基础梁安装主要是在底板砖胎膜砌筑的基础上，进行底板砖胎膜抹灰、防水施工及基础梁支撑加固作业；而柱模板及墙安装作业主要是在测量放线的基础上，进行主墙柱及附墙柱安装，并进行钢筋绑扎，随后进行钢筋隐藏施工、螺杆连接、侧模施工、斜撑安装及侧模板安装作业；建筑工程顶梁板施工主要是在测量放线之后，依托以往装设的梁支撑，进行支梁底模安装、梁钢筋绑扎及支梁侧模安装、支梁顶板安装及隐蔽工程安装作业。

在模板施工结束之后，施工技术人员应对砼进行养护。并在砼强度达到标准要求之后，进行反町碗扣式支撑的设置。最后根据安装的顺序，将工程模板顺次拆除。

2模板安装常见问题

2.1技术资料

系统性是模板工程一大特点，工程质量易受各类因素影响，不确定因素较多。例如在施工前，施工方案可能存在编写不合理的问题或者是有很大泛用性，缺乏对本工程的针对性；施工设计图严谨性不足，也会加大施工难度或者无法按图施工；工人是安装的执行者，没有做好技术交底工作也会严重影响工程质量，还会导致安全隐患增加，如果安全交底不足，更可能引发安全问题。

2.2施工荷载

模板搭设之前都要做好结构受力计算，模板可以承受的重量是有极限的，模板上放置重物重量要经过反复验算以确保模板稳固，安全。如果没有做好相关验算工作，超重情况极有可能发生，模板会由于承受超过极限的重量而出现质量问题，造成严重影响。另外，也可能在搭设中没有注意水平施工荷载是否符合设计要求，造成一系列问题。

2.3承载材料质量

材料好坏会对模板搭设整体质量产生直接影响。选择模板材料时，必须确保模板材料外观，尺寸，直径，厚度等均符合设计要求，能够承载后续混凝土浇筑施工要求，具有足够的稳定性。材料使用前必须做好质量检查，要加强日常巡视检查，防止事故发生。

3建筑工程模板施工技术要点

3.1制定施工方案

考虑到模板工程具有较强的专业性，所以要对于施工方案进行专业的制定。在制定施工方案时，要详细设计图纸，并且认真核算图纸涉及到的数值是否科学合理。在进行完专业的方案制定之后，还要在应用之前进行严谨的审核，以确保施工方案的准确性和科学性，做完这些工作之后才能对施工方案进行审批、应用到施工现场。模板支架工程的专业性相对来说较强，对于它的施工方案都需要专家在进行专业的论证之后才能实施，以确保方案设计符合相关的标准。

制定专项施工方案、交给专业的技术人员进行审核，以及施工方案需要有相应负责人进行盖章的工作不仅为专业性较强的工程而制定，同时也是对于危险性较大的模板工程的一种规范。更加严格的是，对施工进行总承包的工程来说，在进行审查施工方案时，既要通过总承包机构技术负责人进行审查盖章，又要具有项目总监理工程师对方案进行审查之后的盖章。具有这两种章的施工方案才能生效，才能作为施工实施的最终方案。

3.2混凝土的浇筑过程

根据目前为止发生的相关事故开分析，混凝土浇筑过程中发生的支架体系坍塌事故占支架体系坍塌事故中的一大半。对这些事故作进一步的分析之后可以发现，混凝土浇筑方式没有选择正确为支架体系埋下了重大的安全隐患，是造成模板支架体系坍塌的一个不可忽视的原因。在对混凝土进行浇筑的过程中，如果采用从一侧到另一侧的方式浇筑，则会产生混凝土受力不均衡的现象。为了使混凝土受力更加均匀，正确的浇筑方式是按照从中间到两边的顺序进行浇筑。而且在浇筑的过程中，还应该注意分层施工。所谓分层施工，就是每层的标准控制在四百毫米以内，不应超过这个界限。如果在对混凝土进行浇筑时，发生了施工方面的问题，要及时停止浇筑工作，对已经浇筑好的混凝土进行有关初凝和养护的工作。

3.3对支架进行拆除

在模板工程中，模板拆除施工是最后一道工序，也是保障后期工程顺利施工的基础。在对模板进行拆除时，要对以下问题进行重点关注：①模板拆除的顺序，模板拆除必须按照规定顺序进行操作，通常情况下遵循的是以下原则：先支设的模板后拆，后支设的模板先拆；非承重部位的模板先拆，承重部位的模板后拆；按照柱模板、楼板底模、梁侧模板和梁底模板的顺序进行拆除；②必须达到混凝土设计强度要求之后才能拆除模板，避免因为过早拆模而导致混凝土结构出现损坏。通常情况下，建筑模板拆除工程必须经过标准强度试验之后才能进行。

3.4对墙体模板和柱模板进行安装

在传统的对柱模板进行施工的过程中，相应厚度的胶合板通常被选用为模板材料，将木枋设计为背楞、设计柱箍时选用钢管。与此同时，需要保持模板尺寸和柱尺寸相同，柱与梁的接口处最适宜作为柱模开槽的理想位置。这样一来，可以更好地保障柱模板和梁模板之间衔接处具有良好的紧密性。

对墙体模板的施工是施工工程的关键部分，相应的，这项工作也是具有极其严格的施工质量要求。在对柱墙模板安装的施工过程中，要注重梁柱交接位置的整体性，并且要保证竖向次楞贯穿整根柱长。交接位置的梁高如果超过了六百毫米，这时就需要将拉螺栓加在柱头处。由于空气气流等其他因素对临空面会产生较大的影响，所以要考虑到柱墙临空面的模板面板要比楼面高出一百八十毫米。同时，要使用相当厚度的粘接剂，对内膜和楼面梁策进行密封。

对楼板、楼梯板模板进行安装。在对墙体模板的施工过程中，需要进行支设侧模、绑扎钢筋等工序，有效地安装对接螺栓。需要在支设侧模之前对模板的位置进行校正，并对拉止水螺栓进行支撑固定，来使墙体的垂直尺度和外形符合施工方案的要求。在一侧的模板已经竖好之后，需要将止水对拉螺栓穿入并焊接，对另一侧的墙体模板进行安装调整，将对拉螺栓进行固定。

3.5楼板模板施工

楼板均处于水平位置，这在一定程度上减小了楼板模板施工的难度。进行楼板模板施工时，首先要将支架搭好，再进行龙骨的铺设，最后安装模板并进行预检等。安装楼板模板一般选用的是木胶合板，采用整张铺设和局部小块拼补的安装方法。在进行施工时，楼板模拼缝一定要控制，越紧密越好，最好小于1.5mm，无法做到的话，需要修补处理，可以利用胶纸粘贴来减少缝隙宽度。楼板模压骨搁在梁侧横楞上者应该使用短柱来进行支撑，不能将木板斜钉在横楞上。

4结束语

综上所述，作为建筑施工重要环节，模板工程施工质量对后续混凝土浇筑和成型有很大影响。实践表明，通过对以上施工技术的合理应用，加之有效的施工控制，可顺利完成模板工程施工，而且施工过程安全，未发生安全事故，经检查，模板安装质量合格，满足设计与相关规范要求。因此，可为建筑工程模板施工提供可靠参考依据，不断提高模板施工技术水平。

参考文献：

[1]尹珺．建筑工程模板工程施工技术探讨［J］．中国房地产业，2018，33（26）：44．

[2]李伊涵.建筑工程模板的施工技术与质量管理问题探讨[J].科技展望，2015（4）：105-106.

[3]吴启凡．钢筋混凝土结构模板工程施工要点［J］．建材与装饰，2018，（44）：33－34．

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/032263c017c170740db77f6a.html