# 低碳铁素体不锈钢高频直缝电阻焊管退火工艺优化

### 论文摘要

以使用高频直缝电阻焊连接的低碳铁素体不锈钢焊管为研究对象,对其进行不同温度的退火处理。通过OM、SEM、TEM和拉伸、冲击实验分别研究退火温度对低碳铁素体不锈钢高频直缝电阻焊接头组织和性能的影响。在高频直缝电阻焊过程中,低碳铁素体不锈钢管的焊缝区被迅速加热至奥氏体相区,较高的温度和压力使奥氏体晶粒粗化并发生畸变,空冷后转变为α-铁素体和马氏体组织。焊缝区硬度高约315 HV,而其在0℃下冲击值几乎为0。经950℃保温3 min退火处理后,焊缝区中马氏体组织全部分解,形成粒状贝氏体和α-铁素体组织,使其硬度降至约260 HV,同时将其在0℃下的冲击功从0 J提高至约23 J。

### 论文目录

- 1 实验方法

- 2 实验结果与讨论

- 2.1 低碳铁素体不锈钢ERW焊管

- 2.1.1 低碳铁素体不锈钢母材

- 2.1.2 接头的初始组织

- 2.2 退火温度对接头组织和性能的影响

- 2.2.1 不同温度退火态接头的显微组织

- 2.2.2 不同温度退火态接头的力学性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 邵毅,李彦默,刘晨曦,严泽生,刘永长

关键词: 铁素体不锈钢,高频电阻焊,退火,冲击韧性,硬度

来源: 金属学报 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 天津大学材料科学与工程学院水利安全与仿真国家重点实验室

基金: 国家自然科学基金钢铁联合基金重点项目No.U1660201~~

分类号: TG156.2

页码: 1367-1378

总页数: 12

文件大小: 3261K

下载量: 81

### 相关论文文献

- [1].退火工艺对扭力梁横梁材料和性能的影响[J]. 传动技术 2020(01)

- [2].快速热电偶用铂铑细丝退火工艺的研究[J]. 工业计量 2009(S2)

- [3].冷轧Q235钢带的退火工艺[J]. 金属热处理 2019(11)

- [4].岩滩水电站1号机转轮整体退火工艺优化应用[J]. 红水河 2013(03)

- [5].球墨铸铁压板退火工艺的改进措施[J]. 大众科技 2009(08)

- [6].触指退火工艺试验研究[J]. 金属加工(热加工) 2020(07)

- [7].不锈钢锻材C退火工艺与退火开裂相关性研究[J]. 山西冶金 2019(04)

- [8].台车电阻炉在棒材退火工艺中的“在线”应用[J]. 工业加热 2017(01)

- [9].球墨铸铁管退火工艺的改进[J]. 河北冶金 2011(04)

- [10].冶金低碳钢质量的退火工艺分析[J]. 科技信息 2011(20)

- [11].1Cr12Ni3Mo2VN退火工艺研究[J]. 特钢技术 2011(01)

- [12].42CrMo钢退火工艺的优化研究[J]. 金属世界 2016(03)

- [13].低碳冷轧薄板罩式退火工艺优化及性能分析[J]. 轧钢 2018(03)

- [14].退火工艺对冷轧低合金性能和组织的影响[J]. 世界有色金属 2017(08)

- [15].304不锈钢冷轧及退火工艺优化的实验研究[J]. 热加工工艺 2010(08)

- [16].退火工艺对热镀锌用冷轧低碳高强钢组织和性能的影响[J]. 金属热处理 2019(06)

- [17].退火工艺对锻态铁基合金组织性能的影响[J]. 内蒙古科技与经济 2012(01)

- [18].钻铤用钢退火工艺研究[J]. 热加工工艺 2012(12)

- [19].退火工艺对铍青铜组织性能的影响[J]. 热加工工艺 2012(12)

- [20].退火工艺对无取向硅钢磁性能的影响[J]. 江西冶金 2012(05)

- [21].退火工艺对5A06挤压型材组织及性能的影响[J]. 热处理技术与装备 2020(01)

- [22].汽车用冷轧5183铝合金板材退火工艺研究[J]. 热加工工艺 2018(20)

- [23].电磁纯铁在箱式电阻炉中的退火工艺[J]. 热加工工艺 2010(10)

- [24].集滤器管破损分析及工艺改进[J]. 金属加工(热加工) 2020(06)

- [25].轻型管状扭转梁的材料及退火工艺研究[J]. 精密成形工程 2019(02)

- [26].退火工艺对普通取向硅钢初次再结晶组织的影响[J]. 钢铁研究 2014(04)

- [27].柔性化退火工艺制备高强冷轧薄带实验研究[J]. 锻压技术 2009(04)

- [28].镀锡板退火工艺的研究进展[J]. 金属热处理 2012(05)

- [29].连续退火工艺对冷轧热镀锌双相钢780DP性能的影响[J]. 宝钢技术 2012(04)

- [30].退火工艺对深冷轧制6061铝合金显微组织及力学性能的影响[J]. 材料热处理学报 2020(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/034be5e55595dbad938f84b6.html