# 浅析公路桥梁预应力施工技术措施

吴欢利

陕西兴通监理咨询有限公司陕西西安710065

摘要：桥梁预应力作为公路中非常重要的一部分，应当受到人们和政府的重视。本文分析了公路桥梁中预应力的施工技术措施。

关键词：桥梁；预应力；施工技术

1、预应力空心板梁张拉过程中裂缝的原因及对策

1.1原因分析

1.1.1先张法

先张法施工的缺陷及原因：先张法施工的空心粱板在梁端放张后顶底板中部附近出现自两端向跨中延伸的1—2．5m长的纵向裂缝的现象较为常见。经考证，主要为放张作业不规范造成，有的采取单侧放张，还有的是采用乙炔一氧气切割放张，而且还是非对称、相互交错切割，使梁体单侧受力，导致梁端中部产生自梁端向跨中延伸的纵向裂缝。

1.1.2后张法

后张法空心梁板在张拉过程中的缺陷及原因：后张法空心梁板在张拉过程中，梁端也有出现类似先张法的纵向裂缝，甚至有的在张拉时发生梁端底板混凝土压裂破碎等现象。一是设计上对张拉时梁端混凝土局部应力集中考虑不周：二是张拉时，张拉顺序不当，张拉速度过快；三是梁体混凝土质量低劣、或张拉时问过早。以及锚垫板附近的混凝土不密实，导致粱端混凝土在张拉后出现碎裂。

1.2对策研究

1.2.1先张法施工中克服其存在缺陷的对策

均匀放张，多根整批预应力筋放张，宜采用砂箱法或千斤顶法。用砂箱放张时，放张速度应均匀一致；用千斤顶放张时，放张宜分数次完成；单根钢筋采用拧松螺母的方法放张时，宜先两侧后中间，而不能一次将一根力筋松到位。严禁切割放张。

1.2.2后张法空心梁板在张拉过程中克服存在缺陷的对策

根据后张法空心梁板在张拉过程中产生缺陷的原因，应采取如下策略：

1）梁端布筋设计应充分考虑张拉时产生的局部应力集中，增加横向分布钢筋数量或螺旋筋，适当增加封锚端和梁端混凝土的几何尺寸。

2）预应力筋张拉顺序应符合设计要求，当设计未规定时，宜采取分次、逐级对称张拉。张拉时，均匀加载，不宜过快，以尽可能减小张拉过程出现局部应力集中。

3）严格粱（板）混凝土浇筑时的施工控制，确保梁（板）混凝土浇筑质量，特别要加强对锚垫板后的混凝土振捣。张拉前，应对梁体进行检验。是否符合质量标准要求；张拉时，混凝土强度应达到设计要求：设计无规定时，以不低于设计强度值的95％为宜。

2、工字梁张拉破碎的原因及对策

2.1原因分析

2.1.1粱体产生侧向扭曲的原因

工字粱腹板厚度一般仅为18～30cm，马蹄宽度约为40～60cm，马蹄部位预应力筋一般上下布置2排，每排水平布置2孔；第一孔张拉时，张拉侧向施加了预廊力面受压，另一侧梁体必然受拉，加之工字粱粱长、腹板厚度薄、侧向自由度大，如果张拉时采取一次张拉到位，则导致梁体侧向扭曲。

2.1.2工字梁（或T梁）涨拉后梁端底部混凝土破碎的原因

工字梁（或T梁）张托后，梁体因预应力的作用产生反拱，梁端底部一方面承受因梁体反拱而产生的水平摩擦力，一方面承受梁体的全部自重，导致梁端混凝土在压应力作用下破碎。

2.2对策研究

2.2.1梁体产生侧向扭曲的对策

工字梁张拉过程梁体产生侧向扭曲宜采用分次逐级对称张拉，第一次张拉时，逐孔预应力施加至50％的张拉控制应力ócon。张拉顺序第一次为左右侧对角线交叉进行，因马蹄宽度小，位置不够，只能逐孔张拉。第一孔张拉至50％的ócon后拆下千斤顶，移至第二孔张拉，以次类推；第二次张拉时按第一次张拉顺序逐孔张拉到80％ócon；第三次张拉时按前二次张拉顺序逐孔张拉到100％ócon。有实践证明，采取这种方法，可以有效的解决工字梁侧向扭曲的问题。

2.2.2工字梁（或T梁）张拉后梁端底部混凝土破碎的对策

根据T字梁（或T梁）张拉后梁端底部混凝土破碎的原因分析，应采取如下对策措施；

1）在梁体预制的底模端部设置一块长约lm、厚约2～3cm的橡胶板，梁体张拉后，橡胶板受压变形，受压面积增大，梁端混凝土承受的集中压应力随之减小，梁端底部混凝土完整不破碎；

2）粱体预制时在梁端底部设置梁长方向约20cm、竖向约10cm的倒角，有效地增大了张拉后梁端底部的受压面积。

3、导致预应力损失过大的原因及对策

3.1原因分析

设计计算预应力混凝土受弯构件张拉控制应力ócm时，除需要根据承受外荷载的情况，估定有效预应力óy外，还需要估算相应的预应力损失ós，即：óy=ócon-ós。预应力损失ós主要包括预应力筋与管道壁间摩擦引起的预应力损失ós1；锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩引起的预应力损失ós2；钢筋与台座间温差引起的预应力损失ós3等。但由于有的施工行为不够规范。致使实际施工情况与原估算应力损失的施工情况不完全相符，导致实际预应力损失大于原估算值。

3.1.1预应力管道安装质量控制不严。管道位置偏差过大，或梁体浇筑过程中管道存在漏浆现象，致使ós1过大，超过原估算值。

3.1.2张拉龄期过早。现今梁的预制多采用早强剂或提高混凝土配置强度，梁体浇筑后4～5天混凝土强度就能达到设计强度的75％以上，有的甚至达到90％以上，而《公路桥涵施工技术规范》对龄期也未作明确要求，结果梁体混凝土浇筑4—5天后即开始张拉。在此龄期内混凝土的收缩和徐变并未完成，随着龄期的增加所引起的预应力损失ós6过大。且会导致张拉后梁体反拱度过大。

3.1.3砂的级配不规范。先张法施工采用砂箱法放张工艺时，如选用砂的级配不好，砂的空隙率大，张拉后砂箱的压缩引起预应力损失偏大。

3.2对策研究

3.2.1加强预应力材料检验和各工序的质量控制。严格按照有关规范组织施工，避免因预应力材料不合格或施工行为不规范而造成预应力损失过大。

3.2.2严格控制梁体混凝土龄期。梁体张拉前，除对梁体混凝土强度有要求外。对龄期也应进行控制，避免过早张拉。在设计时就规定龄期须达到1O天以上方可张拉。以便减少混凝土收缩和徐变引起的预应力损失和梁体反拱度过大。

3.2.3采用级配良好的石英砂。先张法施工采用砂箱法放张工艺时，宜采用级配良好的石英砂，预应力施加后砂箱的压缩值不应大于0.5mm，装砂量为砂箱长度的1／3—2／5。

4、预应力施工需要注意的问题

4.1伸长量的计算

理论伸长量和实际伸长量计算时，应考虑千斤顶的预应力筋的工作长度。张拉过程中千斤顶的工具锚锚住预应力筋使其伸长。量测到的伸长量实际包括了千斤顶内工作长度部分的伸长量；有些技术人员在计算理论伸长量时疏忽了千斤顶内工作长度的伸长量，而在实际量测的伸长量数值中，却已经包括了工作长度的伸长量，导致计算的伸长量误差超过+6％；相反。若计算理论伸长量时考虑了工作长度的伸长量。而在实际量测伸长量时没有包括工作长度的伸长量，则可能导致伸长量误差超出一6％。另外。计算实际量测总伸长量时不应扣除预应力筋锚固阶段的回缩量。

4.2张拉记录换算

有些施工人员概念不清，张拉施工记录时将油压表读数与张拉力混为一谈。张托过程中2ó0时的张拉力常用2倍的óO时的油压表读数代替，且张拉控制应力ócon对应的油压表读数，没有依据千斤顶与压力表配套校正校验报告给定的相应参数，而进行内插法换算。

4.3张拉记录初应力的仲长值推算

目前施工中，张拉施工人员对初应力的伸长值计算大致有四种方法：

1）直接量测法，初应力的伸长量为凭经验感觉预应力筋刚好拉紧后到张拉至初应力ó0时量测到的预应力筋的伸长量；

2）直接计算法，初应力砷的伸长量为（ó0／con）x△L（△L为理论计算仲长量）；

3）间接计算法，张拉过程量测初应力ó0至张拉到张拉控制应力ócon的伸长量△L，初应力ó0的伸长量取值为[ó0／（ócon--ó0）]x△L（mm）；

4）采用相邻级的伸长值，例如初应力砷为10％ócon时，其伸长值采用由10％张拉到20％的伸长值。第一种方法显然错误，不应采用。第二、三种方法不够规范准确。不能完全反映张拉至初应力ó0的实际工况，不宜采用。第四种方法，比较科学、准确、合理、规范，值得推广应用。

5、结束语

总之，减少公路桥梁的质量失误，将会产生非常大的经济效益和社会效益，所以我们应该就其存在的问题想出解决的策略。

参考文献：

[1］杨宗放.方先和.现代预应力混凝土施工[M］．中国建筑工业出版社.1993

[2］JTJ041-2000.公路桥涵施工技术规范[S］

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/036fa26e530e09af14b2d5d3.html