# 絮凝沉淀法预处理生产回用水

### 论文摘要

笔者以硅酸锆生产车间干燥工序过程中产生的压滤水(以下简称回用水)为研究对象,采用絮凝沉淀法对其进行预处理,处理后的回用水可正常应用于硅酸锆生产中。实验发现,在硅酸锆生产回用水中投加絮凝剂,悬浮液的絮凝沉淀效果与絮凝剂投加量密切相关。结果表明:采用复合絮凝剂处理回用水时,在pH值约为7.0条件下,PAC用量为0.2 g/L,PAM用量为3 mg/L,絮凝搅拌速度为60 r/min,絮凝搅拌时间为3 min,可得到较好的絮凝效果。

### 论文目录

- 前言

- 1 实验部分

- 1.1 实验所用试剂

- 1.2 实验过程

- 2 结果与讨论

- 2.1 pH值对絮凝效果的影响

- 2.2 絮凝剂PAC添加量对絮凝效果的影响

- 2.3 絮凝剂PAM添加量对复合絮凝效果的影响

- 2.4 搅拌时间与搅拌强度对絮凝效果的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王传胜,张敏,章杰

关键词: 聚合氯化铝,聚丙烯酰胺,絮凝处理,硅酸锆回用水

来源: 陶瓷 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 江苏脒诺甫纳米材料有限公司

分类号: X703

DOI: 10.19397/j.cnki.ceramics.2019.10.007

页码: 31-33

总页数: 3

文件大小: 924K

下载量: 136

### 相关论文文献

- [1].降低硬度的新技术在梅钢回用水厂的应用[J]. 梅山科技 2009(03)

- [2].印染行业回用水水质执行标准探讨[J]. 广东化工 2020(15)

- [3].工业回用水项目经济效益比选[J]. 低碳世界 2016(32)

- [4].回用水站氧化镁除硅实验研究[J]. 化工管理 2017(28)

- [5].信息化回用水系统设计与操作方法[J]. 信息系统工程 2016(07)

- [6].城市回用水中多环芳烃致癌风险评价[J]. 生态毒理学报 2014(03)

- [7].城市回用水灌溉农田对健康影响研究进展[J]. 职业与健康 2013(04)

- [8].石灰处理在电厂回用水处理中的应用研究[J]. 工业安全与环保 2010(01)

- [9].齐鲁供排水厂2~#回用水装置反渗透单元运行优化[J]. 齐鲁石油化工 2016(04)

- [10].基于信息化生产的回用水生产方法[J]. 电子测试 2016(11)

- [11].模拟回用水铸铁管道腐蚀产物特征及对水质的影响[J]. 中国给水排水 2015(13)

- [12].脱色回用水水质分析及其在毛、棉染色中的再利用研究[J]. 染整技术 2011(04)

- [13].回用水系统实际运行中出现的问题及其对策[J]. 中国给水排水 2008(14)

- [14].模拟回用水管道中的反硝化现象研究[J]. 中国给水排水 2014(09)

- [15].某城市回用水的遗传毒性研究[J]. 毒理学杂志 2008(04)

- [16].内蒙古扎兰屯市回用水工程设计[J]. 给水排水动态 2010(06)

- [17].城市回用水有机提取物遗传毒性分析[J]. 中国公共卫生 2008(01)

- [18].化工回用水处理工程设计实例及分析[J]. 工业水处理 2020(02)

- [19].回用水水质优化提升[J]. 冶金动力 2018(12)

- [20].SCADA系统在回用水中的应用[J]. 内蒙古石油化工 2013(13)

- [21].城市回用水灌溉蔬菜对大鼠的亚慢性毒性研究[J]. 环境与健康杂志 2013(04)

- [22].金海水厂深度处理工程回用水工艺设计[J]. 给水排水 2020(10)

- [23].试析回用水作为脱盐水及循环水补水工艺[J]. 科学中国人 2015(20)

- [24].石油化工企业含油污水处理和回用水处理工艺设计浅析[J]. 化工管理 2018(14)

- [25].MBR技术运用于石化企业回用水的分析[J]. 知识经济 2010(12)

- [26].城市回用水致突变性研究[J]. 癌变.畸变.突变 2008(02)

- [27].利用优化回用水源法设计多杂质体系水网络[J]. 石油化工 2013(12)

- [28].回用水对生产丁苯橡胶聚合的影响及其应对措施[J]. 合成橡胶工业 2010(04)

- [29].复合二氧化氯消毒在邢台市回用水厂的应用[J]. 黑龙江科技信息 2009(19)

- [30].超滤-反渗透用于煤化工回用水处理的工程设计[J]. 工业水处理 2015(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/037bcd4e80a9ef99f4a8abba.html