# 不同强度等级混凝土基于碳化因素的使用寿命评估

### 论文摘要

混凝土的碳化是引起钢筋锈蚀的一个重要原因,为了对不同强度等级混凝土基于碳化因素的寿命进行预测,通过混凝土加速碳化试验方法,对4个不同强度等级的混凝土进行了加速碳化试验,研究了不同强度等级的混凝土的强度和抗碳化性能的关系,建立了基于碳化因素的服役寿命预测模型。试验结果表明,随着混凝土强度等级的降低,混凝土的碳化深度不断加大;通过对试验结果的拟合,C25混凝土、C20混凝土和C15混凝土28d的的碳化深度预测公式分别为d=3.44t0.49、d=3.97t0.48和d=4.59t0.45;通过使用寿命预测,C25混凝土、C20混凝土、C15混凝土所预测的寿命分别为52.4年、46.9年、42.2年。

### 论文目录

- 1 前言

- 2 原材料与试验方法

- 2.1 原材料与试验仪器

- 2.1.1 胶凝材料

- 2.1.2 混凝土外加剂

- 2.1.3 骨料

- 2.1.4 脱模剂

- 2.1.5 仪器

- 2.2 试验方法

- 2.2.1 混凝土试件的制备和养护

- 2.2.2 加速碳化试验

- 3 混凝土的抗压强度

- 4 混凝土加速碳化试验结果

- 5 混凝土的碳化深度的预测模型

- 5.1 混凝土碳化深度的预测模型

- 5.1.1 基本假定

- 5.1.2 碳化深度预测公式

- 5.1.3 基于加速碳化试验的混凝土服役寿命预测模型

- 5.1.4 基于碳化因素的混凝土服役寿命预测模型

- 5.2 基于碳化的混凝土使用寿命评估

- 6 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 林东,赵可昕,王恒昌,刘晓飞,杨永民

关键词: 混凝土,强度等级,碳化,使用寿命

来源: 广东建材 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 广东华隧建设集团股份有限公司,华南理工大学材料科学与工程学院,广东辉固材料科技有限公司,仲恺农业工程学院城乡建设学院

基金: 广东省水利科技创新(2015-10)资助项目

分类号: TU528

页码: 1-5

总页数: 5

文件大小: 447K

下载量: 139

### 相关论文文献

- [1].浅谈如何控制混凝土质量[J]. 陕西建筑 2013(02)

- [2].预应力混凝土结构简介[J]. 陕西建筑 2013(12)

- [3].察汗乌苏水电站混凝土面板裂缝的原因及防治措施[J]. 新疆电力技术 2009(03)

- [4].梁柱不同混凝土强度等级的节点数值模拟分析[J]. 科技致富向导 2014(09)

- [5].议梁柱不同混凝土强度等级的处理方法[J]. 科技传播 2010(12)

- [6].混凝土强度等级不同的梁柱节点处理的几个问题[J]. 黑龙江科技信息 2014(28)

- [7].混凝土知识大全1[J]. 江西建材 2019(03)

- [8].两部委大调查:中小城市使用混凝土强度等级偏低[J]. 商品混凝土 2014(10)

- [9].混凝土裂缝产生的原因及控制方法[J]. 四川水泥 2017(12)

- [10].混凝土裂缝成因和防治措施问题的研究[J]. 陕西建筑 2011(01)

- [11].混凝土强度弱化对结构力学性能影响计算分析[J]. 科技经济导刊 2019(32)

- [12].不同盐类环境下混凝土的抗冻性研究[J]. 公路交通技术 2018(03)

- [13].混凝土裂缝的产生原因及防治措施探究[J]. 工程建设与设计 2018(11)

- [14].现场评定混凝土强度等级的简易方法[J]. 黑龙江交通科技 2008(11)

- [15].关于钢筋混凝土结构中常见问题的探讨[J]. 黑龙江纺织 2008(02)

- [16].不同强度等级混凝土等温干燥脱水规律[J]. 建筑材料学报 2018(06)

- [17].2017年度混凝土和钢筋混凝土排水管行业发展报告[J]. 混凝土世界 2018(02)

- [18].建筑工程施工中混凝土的养护若干问题分析[J]. 门窗 2018(01)

- [19].混凝土强度等级达不到设计要求对梁板结构承载力影响的理论分析[J]. 黑龙江水利科技 2010(03)

- [20].关于混凝土强度等级对应的实体抗压强度标准值取值的探讨[J]. 工程质量 2019(09)

- [21].钢筋与混凝土的黏结性能研究[J]. 河北企业 2018(12)

- [22].公路用预拌混凝土早期力学特性分析[J]. 公路工程 2018(01)

- [23].混凝土强度等级和类型对地下厂房岩锚梁混凝土温控的影响[J]. 水力发电 2015(08)

- [24].混凝土新材料新技术与新工艺变革与创新[J]. 施工技术 2019(09)

- [25].浅析混凝土裂缝控制措施及治理方法[J]. 四川水泥 2018(09)

- [26].混凝土强度等级对全珊瑚海水钢筋混凝土梁抗剪性能的影响[J]. 中国科学:技术科学 2019(02)

- [27].商品混凝土强度等级与氯离子扩散系数的对应关系研究[J]. 福建建材 2011(01)

- [28].空心混凝土变截面斜塔翻模式施工技术[J]. 浙江建筑 2017(06)

- [29].开槽式预拌混凝土楼板裂缝的防控研究[J]. 混凝土 2018(06)

- [30].某生物质电厂主厂房框架混凝土强度等级的设计优化[J]. 红水河 2010(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/03afa0db6ed0be2946b7f8ca.html