# 爆炸载荷诱发地应力瞬态卸荷对深部围岩的损伤特性

### 论文摘要

地应力瞬态卸荷是造成深部巷道空间变形垮塌的主要诱因。近似认为爆炸荷载与地应力瞬态卸荷的耦合应力场是在一定的地应力条件下,由爆炸荷载激发的动态应力场和地应力瞬态卸荷激发的动态应力场在相应的时域和空间上叠加而成。采用数值模拟的方法研究了爆炸载荷扰动诱发的高地应力瞬态卸荷对巷道围岩的损伤规律。研究表明:爆炸载荷对围岩的扰动先于地应力瞬态卸荷,二次应力分布时程曲线受爆炸应力波的影响显著,耦合应力场对巷道顶板拐角、两帮、顶板、底板中央围岩处的动力扰动仍以爆炸载荷为主,且对顶板的扰动作用更强。巷道两帮的围岩损伤比顶、底板深,质点振动速度峰值随着向围岩远处的传播呈衰减趋势。随着侧压系数的增大,巷道两帮围岩塑性损伤范围减小。

### 论文目录

- 1 爆炸载荷与地应力瞬态卸荷耦合作用模型

- 2 模拟结果与分析

- 2.1 爆炸载荷诱发的围岩二次应力场分布特征

- 2.2 地应力瞬态卸荷诱发的围岩损伤特征

- 2.3 侧压系数对巷道围岩损伤的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王立武,朱传杰,卢细苗,任洁,周靖轩

关键词: 瓦斯爆炸,地应力卸荷,围岩损伤,数值模拟

来源: 消防科学与技术 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 阳煤集团新景矿煤业有限责任公司,中国矿业大学安全工程学院

基金: 国家自然科学基金项目(51874293,11531010),国家重点研发计划项目(2018YFC0807905)

分类号: TD313

页码: 1349-1353

总页数: 5

文件大小: 1912K

下载量: 90

### 相关论文文献

- [1].地应力预测技术的研究现状与进展[J]. 石油物探 2018(04)

- [2].基于边界约束、侧向力和体力调整的藏区地应力反演研究[J]. 固体力学学报 2014(S1)

- [3].应力解除法测量地应力在荆各庄矿的应用[J]. 内蒙古煤炭经济 2015(06)

- [4].青藏地区地应力分布规律研究[J]. 地球科学进展 2015(08)

- [5].煤矿开采中的地应力特点与应用[J]. 机械管理开发 2015(05)

- [6].煤矿开采中的地应力特点及其应用研究[J]. 价值工程 2014(05)

- [7].非均匀地应力下的套管损坏机理[J]. 石油矿场机械 2008(03)

- [8].注水条件下近裂缝带的地应力演化规律[J]. 大庆石油地质与开发 2020(01)

- [9].三维地应力建模新技术在长宁深层页岩气区块的应用[J]. 钻采工艺 2019(06)

- [10].基于有限元方法的储层地应力修正研究[J]. 地质力学学报 2019(03)

- [11].煤矿开采中的地应力特点与应用分析[J]. 科技创新导报 2018(16)

- [12].水压致裂法测量地应力理论与应用[J]. 山西建筑 2009(36)

- [13].融合多模型深层地应力预测方法[J]. 计算机与数字工程 2018(04)

- [14].张家垛油田地应力分布规律研究[J]. 辽宁化工 2013(11)

- [15].基于地应力实测值的断层构造区域地应力场有限元回归反演分析[J]. 上海交通大学学报 2013(09)

- [16].地应力对煤矿巷道围岩稳定性影响研究[J]. 能源与环保 2019(09)

- [17].煤层地应力形成机制及对开发利用影响的探索[J]. 山西建筑 2016(34)

- [18].阴坪水电站厂区初始地应力反演与三维地应力[J]. 中国农村水利水电 2015(08)

- [19].金川Ⅲ矿区地应力现场测量与分布规律研究[J]. 化工矿物与加工 2018(07)

- [20].基于储层地应力大小与方向的致密砂岩压裂效果的评价方法[J]. 中国锰业 2018(05)

- [21].长平煤矿地应力分布规律研究及其应用[J]. 煤矿开采 2010(03)

- [22].深埋低水平地应力硬质岩隧道稳定性研究[J]. 水文地质工程地质 2009(02)

- [23].中国煤矿井下地应力数据库及地应力分布规律[J]. 煤炭学报 2019(01)

- [24].叙毕铁路斑竹林隧道地应力特征分析[J]. 四川地质学报 2019(03)

- [25].巴基斯坦N-J水电站引水隧洞地应力估算[J]. 土工基础 2018(04)

- [26].油田地应力光纤监测技术研究[J]. 国外测井技术 2017(04)

- [27].浅基础与桩基础地层结构效应中地应力平衡计算[J]. 港工技术 2020(S1)

- [28].基于GM模型的地下采区地应力反演分析[J]. 矿业研究与开发 2019(08)

- [29].地应力之谜[J]. 国土资源导刊 2013(05)

- [30].非均匀地应力下套管变形和整形复位分析[J]. 石油矿场机械 2009(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/03cb84aeb3f1438ea3cca4bd.html