# 商品混凝土裂缝产生的原因及防治措施解析

双鸭山市天盛商品混凝土有限公司黑龙江省双鸭山市155100

摘要：在经济实现飞速发展的今天，国家的建筑行业呈现出蓬勃发展的态势，多个地区主张大兴土木。工程建设中所涉及到的商品混凝土体现出优良的使用性能，因此被广泛的运用，但是其在具体运用的时候，出现了诸多裂缝方面的问题，严重时可直接的影响到建筑物自身的质量，威胁到人们的生命财产安全，甚至引发人身伤害。需要慎重的分析商品混凝土裂缝产生的原因，同时寻找可行的防治措施，推动国家建筑行业的进一步发展。

关键词：商品混凝土；裂缝；原因；防治措施

1商品混凝土裂缝原因分析

1.1温度变化

温度变化是引发商品混凝土裂缝问题的主要原因。在外部环境温度和内部水热化效应的共同作用下，商品混凝土非常容易产生裂缝问题。商品混凝土搅拌、浇筑时，水泥与水融合而产生水化热效应，释放大量的热能，使内部温度上升。如果商品混凝土内部热量不能有效的释放，就会因温度过高而膨胀，产生一定的拉应力，破坏原有结构的稳定性。此时，若商品混凝土外部温度很低，由于内外温差的巨大差异，商品混凝土内部、表面都会出现裂缝，即温度裂缝。

1.2形变

商品混凝土原材料一般包括砂、石、水泥、粉煤灰、外加剂、水等，其中、砂、石是粗骨料，相当于商品混凝土的"骨架"，有降低水泥收缩性作用。砂、石与水泥混合时，水泥浆体因为砂、石粒径、表面光滑度等条件的不同而形成裂缝填充；当砂、石与水泥浆液混合硬化后，形成商品混凝土产品。刚刚形成的商品混凝土产品因较大的内外部温差或内部温度上升都会使自身内部不断膨胀。在温度逐渐下降过程中，商品混凝土结构不断收缩，引发形变。如果这种形变被限制，且商品混凝土抗拉强度小于其内部结构的应力，就会产生裂缝。商品混凝土浆液固化成坚硬整体后，内部温度逐渐下降，表面水分迅速流失。受这种现象影响，商品混凝土也会产生收缩裂缝。这种收缩裂缝主要包括两种类型：一是因商品混凝土结构自重大而引起变形，促使其产生裂缝；二是商品混凝土泌水过早，商品混凝土缺乏水分而产生裂缝。这两种裂缝基本上都在商品混凝土浇筑24h后出现，属于早期损坏，应当引起足够重视。

1.3干缩

大量事实证明，商品混凝土干缩会造成其结构表面产生裂缝。此类裂缝具有分布不均匀、狭窄细小、排列无序等特点。出现这类裂缝的主要原因在于商品混凝土硬化成型后未得到有效养护，如保湿、保温养护措施不到位，商品混凝土表面风吹日晒，造成表面水分流失过快，出现大幅度收缩。当商品混凝土表面干缩速度受到内部结构应力的限制，就会出现干缩裂缝。

1.4基础沉降不均匀

以商品混凝土为主要材料的工程，如基础沉降不均匀，也是引发商品混凝土裂缝的主要原因。如，工程基础为软土不良地基，基础强度、承载力等较差，引发基础出现不均匀沉降，上部结构的商品混凝土就可能出现裂缝问题；遭受强降雨、地震等自然灾害时，基础也会出现不均匀沉降，使商品混凝土部分出现裂缝。这种因基础沉降不均匀而引起的裂缝，会随着沉降部分位置差的拉大而变大。现实生活中，由于基础沉降不均匀而出现商品混凝土裂缝的情况屡见不鲜。如，某建筑地下室部分采用大量覆土，因地下室上部结构部分自重小，遇到强降雨后，地下室支柱产生了裂缝问题。经查看分析，主要原因是基础土强度差，遇强降雨而出现沉降不均匀，进而引发裂缝问题。

1.5设计不合理

工程结构设计合理与否也影响着商品混凝土质量，若设计中没有考虑商品混凝土的特性、水热化效应等实践情况，实践中可能就会出现裂缝问题。除了这方面，商品混凝土配合比设计不合理是造成裂缝问题的一个主要因素。配合比反映着砂、石、水、水泥、粉煤灰等各种原材料的比例分配，如果设计不合理，将直接降低商品混凝土性能，由此引起裂缝。

2商品混凝土裂缝防治措施

2.1合理设计混凝土结构和配合比

根据相关数据分析结果可知，混凝土结构使用强度较低的水泥利于保证质量。同时，钢筋构件的合理利用，对混凝土质量也有积极影响。为此，混凝土结构设计时应考虑选用低强度水泥、合理利用钢筋构件，优化整体结构设计，尽可能地减少裂缝。此外，结合工程条件、要求、配合比标准等合理设计各原材料配比，严格执行国家标准，确保混凝土强度、稳定性等技术参数达到质量标准。

2.2稳步的落实温度方面的合理控制与把关

应该从最大的程度上适当的缓解商品混凝土内外温度之间存有的较大差异，保证混凝土的表面温度不会发生较大的变化，以免其出现过冷或者是过热的问题，适当的降低新与旧混凝土间出现的约束力。在对温度进行合理控制的时候，一般是通过适当优化骨料级配的方式展开，运用干硬性商品混凝土，在拌和的时候，适当的添加定量水分，保证合理的降低商品混凝土的浇筑温度。若是天气的温度较高，不得不进行大面积施工的时候，需要适当的分层浇筑混凝土，由此合理的控制好混凝土浇筑厚度，保证及时的将其内部温度降下来，由此实现更为科学的散热，在混凝土内部埋设的水管应该及时的运用冷水完成降温。当天气温度较低的时候，必须要进行混凝土施工，则需要立即对长时间处于暴露状态的商品混凝土实施科学的保温方案。

2.3采取科学对策积极控制商品混凝土材料

商品混凝土材料的选择至关重要，如果未能采取科学的方案及时的落实，将会引发裂缝问题，为及时的避免商品混凝土出现裂缝，需要严格的把关材料选择的过程。在对商品混凝土进行选择的时候，应该重视配比的合理性，如不同的材料拥有着不同的配比要求，水泥42.5，水泥富余系数1，碎石最大粒径40mm，塌落度55~70mm。1m3C40混凝土=水泥487kg：砂533：石1245：水185，不采用外加剂。这种情况看来，只有依照严格的规范执行，才能维护混凝土的耐久性及基本的承载能力。在商品混凝土进行配置的时候，如果相应的条件可得到允许，最好的方式便是采用标号较高的水泥，由此能够及时的降低商品混凝土的实际用水量，这样也可有效的缓解混凝土的收缩。关注商品混凝土本身的密度，确保其更好的符合具体的标准，需要重视混凝土中砂粒径及含泥量。

2.4改善施工工艺

目前，改善商品混凝土施工工艺的方法主要有三种:一是分层浇筑混凝土法，这种方法可以加快混凝土的散热，降低混凝土内外温差;二是改善配筋法，这种方法可以防止集中应力的发生，提高混凝土的抗温应变能力，通过在孔洞周围出现应力处按比例配备钢筋来防止混凝土出现裂缝;三是后绕带设置法，通过设置后绕带来减少外部约束力和温度应力，可以有效降低混凝土的内部温度，同时还可促进混凝土的散热能力。

结语

在建筑工程中商品混凝土的施工过程和养护至关重要，这是避免其出现裂缝的有效措施，只有真正的从源头出发，全面的考虑裂缝出现的原因，在设计、施工及温度等方面实施有效的控制，才可以降低裂缝发生的几率，保证稳步的提升建筑结构的整体安全性，促使建筑企业更好更快的发展。商品混凝土应该重视使用与养护的过程，只有从最大的程度上减少收缩情况的出现，才能保证混凝土正常的使用，若是必要时可及时的设置伸缩缝，强化不同位置的养护，针对于薄弱的环节，落实维护措施，让商品混凝土更好的为工程项目服务。

参考文献

[1]张晓明.浅析商品混凝土裂缝产生的原因及防治措施[J].四川建材,2017,43(03):4+59.

[2]赵玉来.浅析商品混凝土裂缝的成因及防治措施[J].工程与建设,2016,30(06):741-743.

[3]郭晓强.混凝土构件裂缝产生原因及预防措施[J].山西建筑,2018,44(07):31-33.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/03f3bc832eb7c4859cab547c.html