# 再生混凝土结构长期工作性能研究进展

### 论文摘要

再生混凝土结构的应用是建筑垃圾资源化利用和建筑材料可持续发展的重大需求,受到国内外学术界和工程界的共同关注和高度重视.再生混凝土结构长期工作性能研究是再生混凝土研究的一个重要方向,其中再生混凝土的抗冻融性能、抗碳化性能、抗氯离子渗透性能、徐变性能、再生混凝土内钢筋锈蚀及锈裂、锈蚀钢筋与再生混凝土黏结性能和再生混凝土构件的长期工作性能是决定再生混凝土结构长期工作性能的重要组成部分.本文就以上7个方面的相关研究进行了总结和分析,归纳了亟待深化研究的问题.结果表明:1)以上再生混凝土长期工作性能研究均有不同程度进展,并取得了很多较有价值的结论,但也有部分研究结论并不完全一致,甚至相互冲突,究其原因,主要因再生骨料来源、配合比设计和试验方法不同所致,仍需进一步深入研究;2)多数研究围绕中、低强再生混凝土展开,高强再生混凝土方面涉及较少,可多开展高强再生混凝土长期工作性能研究,与目前大力推广使用的高强钢筋同步进行,使二者充分发挥其性能,避免浪费;3)宏观规律性结论较多,细微观结构机理研究较少,可多进行细微观机理研究;4)相较再生混凝土材料长期工作性能研究成果而言,再生混凝土构件和结构部分的研究相对薄弱,后续可多开展构件或结构方面的研究;5)再生混凝土长期工作性能研究多为单因素作用研究,而实际工程多为多因素耦合作用,后续可进一步深入多因素耦合作用效果研究,以最大程度实现理论与实际吻合.期望本文能为后续再生混凝土长期工作性能的研究提供思路和方向,为再生混凝土的推广应用提供数据和理论支持.

### 论文目录

- 1 再生混凝土抗冻融性能

- 1.1 再生粗骨料的影响

- 1.2 外加剂等的影响

- 1.3 细微观研究

- 1.4 改性措施

- 1.5 小结

- 2 再生混凝土抗碳化性能

- 2.1 再生粗骨料的影响

- 2.2 外加剂等的影响

- 2.3 细微观研究

- 2.4 改性措施

- 2.5 小结

- 3 再生混凝土抗氯离子渗透性能

- 3.1 再生粗骨料的影响

- 3.2 外加剂等的影响

- 3.3 改善措施

- 3.4 小结

- 4 再生混凝土徐变性能

- 4.1 再生粗骨料的影响

- 4.2 外加剂等的影响

- 4.3 改善措施

- 4.4 小结

- 5 再生混凝土内钢筋锈蚀及锈裂

- 5.1 再生混凝土内钢筋锈蚀

- 5.2 再生混凝土锈裂

- 5.3 改性措施

- 5.4 小结

- 6 锈蚀钢筋与再生混凝土黏结性能

- 6.1 再生粗骨料的影响

- 6.2 钢筋锈蚀率等影响

- 6.3 黏结应力-滑移本构关系

- 6.4 小结

- 7 再生混凝土构件长期受力性能

- 7.1 再生混凝土梁

- 7.2 再生混凝土柱

- 7.3 小结

- 8 结论与展望

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 曹万林,赵羽习,叶涛萍

关键词: 再生混凝土,再生粗骨料,长期工作性能,研究进展

来源: 哈尔滨工业大学学报 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 城市与工程安全减灾教育部重点实验室(北京工业大学),浙江大学结构工程研究所

基金: 国家重点研发计划(2017YFC0703304),国家自然科学基金(51878015)

分类号: TU37

页码: 1-17

总页数: 17

文件大小: 871K

下载量: 852

### 相关论文文献

- [1].废弃纤维再生混凝土细观结构研究[J]. 混凝土 2019(11)

- [2].温度对全再生混凝土三轴受压性能及破坏准则影响[J]. 应用基础与工程科学学报 2019(06)

- [3].一种再生混凝土生产装置[J]. 再生资源与循环经济 2020(01)

- [4].多功能再生混凝土球型路障试验研究[J]. 再生资源与循环经济 2020(01)

- [5].纤维改性再生混凝土材料性能研究进展[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(12)

- [6].低强再生混凝土及其应用[J]. 建筑科学与工程学报 2020(02)

- [7].基于砂率的富含砖粒再生混凝土基本性能试验研究[J]. 河北工程大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [8].粉煤灰再生混凝土强度的超声检测研究[J]. 混凝土 2020(04)

- [9].地质聚合物再生混凝土的制备与力学性能研究[J]. 四川水泥 2020(06)

- [10].钢筋再生混凝土T形柱轴心受压性能非线性数值分析[J]. 工程建设 2020(06)

- [11].超声回弹综合法检测再生混凝土强度[J]. 河北农业大学学报 2020(04)

- [12].均布荷载下废弃纤维再生混凝土板受力性能[J]. 科学技术与工程 2019(01)

- [13].再生混凝土的研究现状和应用前景分析[J]. 四川建材 2019(01)

- [14].再生混凝土的低温抗震性变化对比分析[J]. 地震工程学报 2019(02)

- [15].再生混凝土的研究现状[J]. 江西建材 2019(03)

- [16].节能环境下再生混凝土的应用探讨[J]. 节能 2019(04)

- [17].再生混凝土耐久性研究综述[J]. 江苏建材 2019(03)

- [18].再生混凝土的研究现状及发展前景[J]. 河南建材 2019(03)

- [19].不同纤维及含量对再生混凝土力学性能影响研究[J]. 四川建筑科学研究 2019(03)

- [20].再生混凝土利用技术及应用现状[J]. 科技经济导刊 2019(21)

- [21].废砖再生混凝土应用现状研究和前景展望[J]. 居业 2019(10)

- [22].陶瓷骨料再生混凝土高温损伤研究[J]. 硅酸盐通报 2019(09)

- [23].再生混凝土弹性模量试验研究[J]. 门窗 2017(11)

- [24].再生混凝土的发展及研究现状[J]. 南方农机 2017(23)

- [25].再生混凝土研究现状及应用[J]. 四川建材 2017(11)

- [26].再生混凝土研究[J]. 建材与装饰 2018(03)

- [27].废橡胶改性再生混凝土材料性能研究进展[J]. 硅酸盐通报 2017(12)

- [28].废弃纤维再生混凝土简支单向板承载力研究[J]. 混凝土 2018(01)

- [29].基于再生混凝土在建筑工程设计中的应用及其性能应用评价[J]. 门窗 2018(01)

- [30].再生混凝土国内外研究现状综述[J]. 山西建筑 2018(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/040f7d8f01fa43a26f7cc0f6.html