# 玻璃幕墙施工质量控制及安装技术

玉林市第五建筑安装工程公司广西玉林537000

摘要：玻璃幕墙工程中的施工质量控制管理作为工程建设中的重要环节，它的主导作用是确保工程建设的各项环节依据相关程序和标准来圆满完成。在玻璃幕墙工程建设过程中，技术管理需要组织和协调各参建单位，是玻璃幕墙工程管理中非常关键的部分。本文笔者根据工作实践经验对玻璃幕墙施工质量控制及安装技术进行了分析探讨。

关键词：玻璃幕墙；施工；质量控制；安装技术

1引言

伴随不断推进的城市化建设，就玻璃幕墙工程中的施工质量控制管理而言，因其具有管理周期贯穿整个建设过程、管理范围覆盖全部建设内容、管理关联单位包含所有参建单位等特点，对于玻璃幕墙工程的项目管理而言极其重要，因此其在近年来经济高速发展这一背景下，得到了更广范围的应用，同时玻璃幕墙工程中的施工质量控制管理的强化也是工程未来发展的一个大趋势。

2关于玻璃幕墙的具体制作和安装工作

通常情况下，玻璃幕墙在具体加工之前都要与施工设计图进行对比审核，继而再对已经建设的主体结构展开反复检测，根据玻璃幕墙设计标准对实际检测结果进行适当的调整，具体包括以下几方面内容：

2.1玻璃幕墙的工厂制作和装配

一般建筑施工的玻璃幕墙加工场所都要在工厂内部进行，并且对于加工相关机械设备、机具等应展开详细化的检查工作，保证其满足建筑施工的精确化要求，而玻璃幕墙建筑施工的相应零构件都应具备充分的合格证书和质量保证文件。同时在进行隐框玻璃幕墙的注胶工作时，一定要保证车内空间始终处于密封、防尘状态，并将温度合理控制在18~28℃之间，尤其需要注意的一点就是注胶工作人员一定要具有合理的上岗资格，并在注胶之前要对结构胶的厂家类型、有效日期及相关证明详细检查，确保其在注胶之后养护一个月方可实行安装。

2.2具体安装

在玻璃幕墙具体施工之前，施工单位应制定好合理的安装施工流程，采取安全可靠的保护措施，进而保证每道工序的顺利进行，具体步骤如下：①预埋件的安装工作。预埋件通常是在玻璃幕墙和主体结构的二者之间，并且施工人员在预埋时要严格按照相关标准要求进行，保证预埋的位置准确、安全牢固，而且标高最好不要超过8mm，位置上的偏差最好不要超过20mm。②放线测量。通常玻璃幕墙的定位放线测量主要是以幕墙的设计图和建筑实际标高、轴线位置及立柱等来决定的，因而明确要求水平标高要逐层向上引，进而最大限度避免误差现象的出现。③预埋件的清理检查工作。施工人员若想对预埋件进行清理工作，首先就要根据定位放线明确其具体数量和尺寸等，一旦发现存在预埋件遗漏或是偏差情况较为严重的要立即与业主、监理部门及设计方展开研究讨论，进而制定出合理的解决方案将其解决。

3玻璃幕墙工程施工质量控制管理要点

3．1玻璃幕墙工程的施工前期准备

玻璃幕墙工程施工必须做好相关准备工作，主要有:施工场地、施工技术、使用材料、设备仪器等。在装饰工程中，幕墙是一个关键部分，因此，在施工之前必须清扫干净整个场地，对该作业前应完善可能对幕墙施工环境产生污染的所有分项工程。在施工过程中，要提前准备好技术方面的内容:从方案的设计到技术交底。必须在施工之前落实各种工程使用的材料，并整齐地摆放，部分易损易遗失的材料，比如玻璃、胶垫等，必须准备更换备用零件，不得使用不达标的材料。此外，点连接式的幕墙必须使用牛皮带、嵌缝墙等特殊工具，必须在施工未开始之前做好准备。

3．2玻璃幕墙工程的施工过程质量控制

(1)测量、放线。对于部分玻璃幕墙是使用钢结构、索杆结构、建筑主体、玻璃肋作为支撑点的，在施工之前必须根据建筑的轴线、标高控制点、线，对玻璃幕墙支撑物的安装线进行设置，严格依据设计图纸，结合提前设置的固定点对支撑物具体固定点进行定位。在放线过程中，必须预先设置地面、墙面上的控制点，接着使用经纬仪或者激光铅垂仪往上引垂直控制线、中心控制线与支撑结构的固定点安装位置线。

(2)对预埋件进行核对，安装后置埋件。在安装玻璃幕墙的支撑物之前，必须按照各控制线、中线、标高控制点，对预埋件进行仔细核查;在后置埋件安装后，必须通过化学锚栓进行固定，不得利用膨胀螺丝，并且要做好拉拔力试验，同时及时准确地记录好各个试验、施工的相关有效数据。

(3)安装支撑物。第一，按照测量的数据、参照定位线，对连接件进行安装，针对部分偏差较大的预埋件，补强之后再安装连接构件，确保准确牢固地安装预埋件。第二，安装完毕连接件之后，复测存在偏差，则必须结合幕墙基准面安装支撑物，进而保证玻璃幕墙的主要竖向构件的参数偏差不超过行业规范的范围，尽可能保证定位准确性，分段进行有效测控，避免重复的误差。在玻璃幕墙的竖向构件安装和固定好之后，从上到下，将横梁安装好并分段测控，在横梁连接安装好后，必须有效做好防腐处理工作。

(4)驳接系统的安装和固定。这一系统即为利用支承结构系统和玻璃形成整体。在玻璃安装之前，必须在安装平台上装配好驳接接头与玻璃，装配过程中，必须在玻璃安装孔内固定驳接接头，避免连接件与玻璃面板的直接接触，必须添加衬垫材料，其面积必须大于驳接接头和玻璃的结合面面积。

(5)安装玻璃的工作在玻璃幕墙中是至关重要的一部分，其具有重要作用。另外，玻璃即为易碎品，在施工实践中，只要是一点细小的损伤，都会导致玻璃无法再继续使用。所以，安装玻璃必须遵循严格的要求和规范的操作规程，并且必须保持高度重视，避免玻璃受到任何损伤，保证其质量不受影响。在现场安装前，驳接接头必须在安装平台上和玻璃安装好;进场后进行初装时，必须将玻璃具体的平面位置事先调整好，接着使用吸盘等工具，对玻璃前后位置进行调整，进而缩小安装玻璃的误差。在整块玻璃调整好之后，可使用钢绞线与检查靠尺双重控制幕墙玻璃安装整体平整度和整体倾斜度，接着严格进行检查，在所有准备就绪无误之后，将连接件的螺丝上紧，最后进行打胶。

(6)打胶。现阶段，钢化玻璃是玻璃幕墙工程选用的主要材料。密封胶是常用的密封材料。在打胶工作开展时，必须将勾缝工作落实到位，进而保证密封胶成形后，胶面平整光滑，没有流淌的痕迹。打胶过程中，尽量避免玻璃受到污染，必须及时清理干净多余的密封胶。在完成玻璃幕墙施工后，必须由专业检测单位对幕墙的气密性、抗风性能、内部变形性能等进行检测，保证其满足相关规定和要求。

3．3玻璃幕墙工程的施工注意事项

在安装支撑结构和驳接件过程中，必须进行准确定位。玻璃上安装驳接头必须使用力矩扳手紧固，还必须使用弹性材料有效隔离玻璃和驳接头或其他连接件，防止驳接件不平整地安装，紧固力不符合要求，导致幕墙玻璃脱落变形或破损炸裂。在嵌缝之前，必须完全清扫干净玻璃缝，待干燥之后再打胶，防止有杂物进入玻璃缝，或者缝中潮湿，不能牢固黏胶，导致嵌缝胶裂开，不能达到良好的密封效果。在打胶时必须保持连续作业，胶量必须保持均匀和正确的角度，再打胶完毕后，使用工具将其压实压平整并修理好胶边，及时清除多余的胶，避免胶面不牢固，不光滑、不平整。

4结束语

综上所述，随着时代的不断发展建筑工程的各项管理理念也同样在逐渐的进步，其中玻璃幕墙工程中的施工质量控制管理已经越来越引起了社会的关注，而且也将不可逆转地成为工程管理新的发展方向。玻璃幕墙工程中的施工质量控制管理对于我国的现代化建设有着极为重要的作用，不仅对我国城市建设有极大的积极影响，而且也同样对整个城市规划及其基础设施建设有着极大的促进作用。所以，应当采用更加合理的施工质量控制管理措施强化玻璃幕墙工程中的工程品质，推动建筑工程行业获得更大的进步。而玻璃幕墙工程中的施工质量控制管理则能够有效改善一些传统的管理问题，依靠先进的技术措施和管理理念，促使建筑工程建设实现质的飞跃。

参考文献

［1］荆福建，费昌达．超高层建筑幕墙施工质量控制及安全监管工作心得［J］．建设监理，2011(05)．

［2］黄诚，张宇，孔维详．单层平面索网点支式玻璃幕墙设计与施工［J］．施工技术，2013(32)．

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0410f681b8d4afa3d8526a6d.html