# 火焰进气预热对柴油机起动的影响研究

### 论文摘要

通过柴油机起动性能模拟试验,分析了无辅助和火焰进气预热两种方式的起动过程。结果表明:在无辅助起动条件下,随着海拔的升高,起动时间、起动循环数和失火循环数急剧增加,怠速阶段的IMEP变化幅值和范围随着海拔升高而增大;采用火焰进气预热条件下,起动时间、起动循环数和失火循环数随着海拔的升高虽然也增大,但与无辅助方式起动相比,其数值要小得多,而且怠速阶段的IMEP变化幅值和范围随着海拔升高却减小,且在4,500m海拔的起动过程中,只出现2次短暂的以曲轴计的滞燃期与以时间计的滞燃期不匹配现象,在转速上升过程没有表现明显出颤抖现象,起动性能得到明显改善。

### 论文目录

- 一、起动试验装置

- 二、试验结果与分析

- 1．无辅助措施下对柴油机起动影响

- 2．火焰进气预热对起动的影响

- 3．起动过程的燃烧特性分析

- 三、结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 侯政良,魏达,郑智锋,高志雄,郑麟

关键词: 起动,火焰进气预热,滞燃期,起动时间

来源: 中国水运(下半月) 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 汽车工业

单位: 海军装备部,山西柴油机工业有限责任公司,中国北方发动机研究所(天津)

分类号: U464.172

页码: 80-81

总页数: 2

文件大小: 2328K

下载量: 26

### 相关论文文献

- [1].螺旋气道变截面进气的缸内充量分层模拟研究[J]. 农业装备与车辆工程 2020(03)

- [2].进气预热对共轨柴油机低温起动的影响研究[J]. 内燃机 2020(03)

- [3].透平式氯压机进气滤网利弊分析[J]. 中国氯碱 2015(11)

- [4].一款车型进气降噪分析及处理[J]. 机电技术 2019(05)

- [5].浅谈发动机进气控制节能减排[J]. 轻型汽车技术 2017(Z2)

- [6].木纤维发动机进气滤芯制备[J]. 产业与科技论坛 2017(08)

- [7].燃机空气进气过滤系统能耗分析[J]. 产业科技创新 2019(16)

- [8].进气歧管可变进气结构轴承异响控制方案研究[J]. 内燃机与动力装置 2017(04)

- [9].大气参数对燃气轮机进气冷却效果的影响[J]. 机电工程 2015(04)

- [10].一种改进的发动机进气恒温装置[J]. 西安航空学院学报 2017(01)

- [11].进气喷雾冷却及其在我国燃气轮机上的应用[J]. 发电设备 2015(01)

- [12].发动机台架进气空调设备选型设计问题研究[J]. 内燃机与配件 2015(03)

- [13].汽轮机切向进气蜗壳气动性能研究[J]. 西安交通大学学报 2020(01)

- [14].高原高寒地域中重型车辆进气预热起动辅助装置研究[J]. 装备环境工程 2017(10)

- [15].浅述燃气轮机的进气冷却技术[J]. 河南科技 2014(17)

- [16].风斗进气冷却效果随飞行高度变化规律研究[J]. 科学技术与工程 2011(13)

- [17].某微型商用车发动机进气系统设计开发[J]. 内燃机 2019(04)

- [18].提高工程机械柴油机进气质量的对策[J]. 建筑机械化 2014(11)

- [19].降低燃气轮机进气空气对设备的影响[J]. 石油化工设备 2015(S1)

- [20].9E级燃机轴向与侧向进气对比研究[J]. 机电信息 2014(33)

- [21].变组分进气充量对柴油机燃烧和排放特性的影响[J]. 江苏大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [22].电控发动机进气加热控制检测研究[J]. 客车技术与研究 2014(06)

- [23].柴油发动机进气支管优化设计试验分析[J]. 机械设计与制造 2013(12)

- [24].浅析汽车可变进气控制技术[J]. 汽车维修 2011(03)

- [25].柴油发动机进气支管优化设计实验分析[J]. 科技创新导报 2016(08)

- [26].高湿度地区燃气-蒸汽联合循环机组进气冷却影响的研究[J]. 燃气轮机技术 2016(02)

- [27].9FA燃机进气加热系统的作用和制造的技术特点[J]. 水利水电施工 2016(04)

- [28].进气相位对天然气转子发动机流场和燃烧过程的影响[J]. 农业机械学报 2015(07)

- [29].燃气轮机进气冷却的影响因素与冷凝水量分析[J]. 华东电力 2014(06)

- [30].发动机进气岐管的发展及CFD技术的应用[J]. 海峡科学 2010(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/043c8e19a2a7bc4df48235b6.html