# 轮毂轴承内法兰盘淬火工艺优化

### 论文摘要

对55钢轮毂轴承内法兰盘感应加热淬火工艺进行了试验优化,研究了淬火液浓度、电流频率、功率时间比、淬火液流量等因素对淬硬层表面硬度和组织的影响。结果表明,随着淬火液浓度的降低和加热功率的增加,淬硬层表面硬度逐渐升高,在一定范围内,淬火液流量和淬火频率对淬硬层表面硬度影响不显著。淬火液浓度过低会导致淬火开裂风险增加,加热功率升高会导致淬硬层表面马氏体粗大。淬火液浓度5%,加热功率169 kW,加热时间5. 6 s,淬火频率15 kHz,淬火液流量80 L/min为最优工艺参数。

### 论文目录

- 1 技术要求

- 2 试验方案

- 3 试验结果与分析

- 3.1 淬硬区轮廓及淬硬层深度

- 3.2 淬硬区硬度

- 3.3 显微组织分析

- 4 结论与展望

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 熊伟,杨阳,梅松,张文

关键词: 轮毂轴承,感应淬火,马氏体,淬硬层,硬度

来源: 金属热处理 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,汽车工业

单位: 湖北文理学院机械工程学院,华中科技大学机械科学与工程学院,湖北新火炬科技有限公司

基金: “机电汽车”湖北省优势特色学科群(XKQ2018074)

分类号: U466;TG156.3

DOI: 10.13251/j.issn.0254-6051.2019.08.042

页码: 217-220

总页数: 4

文件大小: 244K

下载量: 96

### 相关论文文献

- [1].国家级重点新产品汽车轮毂轴承单元项目在高港区投产[J]. 泰州科技 2011(04)

- [2].轻客车桥轮毂轴承锁紧结构的改进[J]. 汽车工艺师 2019(12)

- [3].汽车轮毂轴承断轴原因分析[J]. 汽车工艺与材料 2020(01)

- [4].重卡轮毂轴承耐久性试验载荷谱的设计[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [5].基于ADAMS的重卡轮毂轴承仿真平台二次开发[J]. 河南机电高等专科学校学报 2019(06)

- [6].重卡轮毂轴承动力学仿真及试验分析[J]. 东莞理工学院学报 2020(01)

- [7].重卡轮毂轴承试验机试验单元研制[J]. 常熟理工学院学报 2020(02)

- [8].某汽车轮毂轴承法兰内圈开裂原因[J]. 机械工程材料 2020(04)

- [9].重卡轮毂轴承总成轴肩及内径尺寸检测机控制系统设计[J]. 现代制造工程 2020(05)

- [10].轿车前轮毂轴承的失效原因研究[J]. 汽车实用技术 2020(11)

- [11].某车型前轮毂轴承异响分析及改进[J]. 时代汽车 2020(10)

- [12].重型卡车轮毂轴承建模与疲劳寿命仿真分析[J]. 汽车工程师 2020(07)

- [13].降低轮毂轴承钢脱碳层深度的工艺实践[J]. 现代冶金 2020(04)

- [14].汽车轮毂轴承单元密封性能试验机[J]. 哈尔滨轴承 2020(02)

- [15].轮毂轴承在农业机械中的应用[J]. 南方农机 2018(22)

- [16].汽车轮毂轴承专利研究分析[J]. 科技风 2019(14)

- [17].浅谈汽车轮毂轴承的设计[J]. 时代汽车 2018(03)

- [18].轮毂轴承的定义、分类和技术发展趋势[J]. 汽车实用技术 2018(12)

- [19].汽车轮毂轴承的防松脱结构介绍[J]. 南方农机 2016(12)

- [20].汽车轮毂轴承单元轴铆合铆头倾角有限元分析[J]. 轴承 2017(03)

- [21].汽车第3代轮毂轴承单元的振动测试与分析[J]. 汽车工程师 2017(06)

- [22].组合压头在轮毂轴承单元分装中的应用[J]. 汽车实用技术 2017(17)

- [23].径向加载工况下的第3代轮毂轴承动力学分析[J]. 轴承 2016(03)

- [24].汽车轮毂轴承单元应用及其常见故障解析[J]. 科技视界 2015(01)

- [25].轮毂轴承单元仿真分析的研究[J]. 大众科技 2014(12)

- [26].影响轮毂轴承失效的几大因素的研究[J]. 科学咨询(科技·管理) 2015(02)

- [27].汽车润滑用润滑脂的主要质量指标及其意义[J]. 考试周刊 2016(95)

- [28].轮毂轴承单元与轮端总成力矩刚性试验系统的研究[J]. 机电工程 2020(11)

- [29].汽车轮毂轴承单元整体受力情况的有限元分析[J]. 江西科技学院学报 2017(03)

- [30].基于刚度控制的汽车轮毂轴承关键参数设计[J]. 汽车零部件 2019(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/04685c29a5d55bc7c0f50880.html