# 大宝山多金属矿床氧化微粒的X射线衍射和近红外光谱分析及其意义

### 论文摘要

利用XRD和NIR技术对大宝山东岗岭组下亚组氧化矿中7个氧化物样品微粒进行分析,其中前4个样品为同一标高,后3个样品为不同标高。XRD, NIR研究结果表明随着氧化程度的加深（04-2→04-3→04-4）, Al—OH矿物吸收峰位所对应的波长不断加大（2 160.72→2 163.05→2 200.36 nm）,说明矿物中的阳离子Al被取代,产生贫Al现象;且对应的峰的强度从7.08×10-4, 7.83×10-3到6.66×10-2,说明Al—OH矿物的含量不断上升;另外SO■矿物所对应的吸收峰位（1 938.80→1 946.94→1 926.47 nm）的强度从5.635×10-2, 1.82×10-2到1.668×10-2,说明随着氧化的进行, SO■矿物的含量不断下降,结合前人研究,我们可以推测出早期形成的铜多金属硫化物矿床在后期发生强烈氧化作用,使得硫化矿体氧化,其中的硫经氧化形成强酸性硫酸溶液,围岩受到硫酸溶液的腐蚀,转变成松散的黏土;在04-2, 04-3, 13-1号样品中发现钠明矾石和钾明矾石,矾类矿物的大量发现说明该矿区的氧化淋滤作用仍在进行;通过XRD与NIR技术发现了石英、绢云母、方解石、绿帘石、角闪石、透闪石、金云母、绿泥石、高岭土等矿物,很好的反映出蚀变类型,且与此区域的地质特征相吻合,目前近红外已开始用于矿床勘查中的蚀变填图。通过光谱分析发现了矿床深部氧化过程与阳离子取代间的关系,并以光谱学的视角验证了前人对于大宝山矿床成因的解释。研究表明一方面XRD和NIR可以有效的分析土壤和岩石的矿物成分,从而为该地区矿床矿石研究提供服务;另一方面NIR可以波长的迁移情况反映离子交代,峰的尖锐程度反映结晶程度,峰的强度反映矿物含量,这些独具的优势使其可以从微观角度研究矿物的氧化。不过有一点需要指出来,和近红外与X射线衍射在其他领域的研究相比,这两种技术在地质学的应用需要进一步加深,包括地质学应用的理论基础研究和光谱的分析解释手段,以尽量做到不仅可以通过光谱技术分析出所对应的矿物类型还能快速分析出不同矿物的含量及同一矿物的不同构型。

### 论文目录

- 引 言

- 1 实验部分

- 1.1 样品采集

- 1.2 分析方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 X射线衍射分析

- 2.2 近红外光谱分析

- 2.3 XRD与NIR对比分析

- 2.4 不同位置的氧化物样品分析

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 邓永康,曹建劲,党万强,王国强,刘翔,李德伟

关键词: 大宝山矿区,氧化物,近红外光谱,射线衍射

来源: 光谱学与光谱分析 2019年09期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 物理学,地质学,矿业工程

单位: 中山大学地球科学与工程学院,广东省地质过程与矿产资源探查重点实验室

基金: 国家重点研发计划项目(2016YFC0600602)资助

分类号: P618.2;O434.1

页码: 2929-2934

总页数: 6

文件大小: 718K

下载量: 251

### 相关论文文献

- [1].在线近红外光谱分析系统在纤维生产中的应用[J]. 纺织报告 2019(11)

- [2].烟草近红外光谱分析网络化及其应用进展[J]. 分析测试学报 2020(10)

- [3].近红外光谱分析技术在饲料行业的应用[J]. 饲料广角 2016(18)

- [4].探讨近红外光谱分析在食品检测中的应用[J]. 现代食品 2018(19)

- [5].近红外光谱分析中的变量选择算法研究进展[J]. 光谱学与光谱分析 2017(04)

- [6].农产品近红外光谱分析系统综述[J]. 农机化研究 2010(05)

- [7].近红外光谱分析仪器的应用与发展[J]. 科技创新导报 2012(04)

- [8].废旧纺织品棉含量近红外光谱分析方法[J]. 光散射学报 2018(03)

- [9].改进的基于线性支持向量机回归的近红外光谱分析方法[J]. 上海应用技术学院学报(自然科学版) 2016(03)

- [10].不同小麦品种营养组分含量的近红外光谱分析[J]. 食品研究与开发 2019(01)

- [11].谷物品质近红外光谱分析算法的研究[J]. 农机化研究 2012(11)

- [12].采样误差分布分析法建立氯丙醇含量的稳健近红外光谱分析模型[J]. 分析化学 2019(02)

- [13].连续小波变换-支持向量回归模型及其在谷物近红外光谱分析中的应用(英文)[J]. 东莞理工学院学报 2008(05)

- [14].雪菊中木犀草苷的富集及近红外光谱分析方法[J]. 分析化学 2020(04)

- [15].基于局部加权偏最小二乘的近红外光谱分析方法研究[J]. 分析测试学报 2020(10)

- [16].试述近红外光谱分析在食品药品检测中的应用[J]. 临床医药文献电子杂志 2018(29)

- [17].用于近红外光谱分析的化学计量学方法研究与应用进展[J]. 分析化学 2008(05)

- [18].近红外光谱分析在药品检测中的应用[J]. 中国高新区 2017(24)

- [19].应用近红外光谱分析不同生态环境的烟叶特性[J]. 光谱学与光谱分析 2012(03)

- [20].连续小波变化-支持向量回归模型及其在谷物近红外光谱分析中的应用(英文)[J]. 西南民族大学学报(自然科学版) 2008(05)

- [21].溶液近红外光谱分析中温度影响的修正[J]. 光谱学与光谱分析 2009(11)

- [22].基于近红外光谱分析的多模型建模方法研究[J]. 林业科技 2014(02)

- [23].一种基于流形学习的近红外光谱分析建模方法[J]. 光谱学与光谱分析 2009(07)

- [24].遗传算法在绿茶叶近红外光谱分析中波长选择的应用[J]. 理化检验(化学分册) 2008(03)

- [25].氯盐溶液近红外光谱分析研究[J]. 光谱学与光谱分析 2015(07)

- [26].毛白杨α-纤维素含量近红外光谱分析模型[J]. 林业科技 2015(05)

- [27].ICA的近红外光谱分析软件的研制[J]. 中国计量学院学报 2010(01)

- [28].甘蔗清糖浆锤度近红外光谱分析的模型优化[J]. 光谱实验室 2010(02)

- [29].聚光科技新型近红外光谱分析仪器研制进展[J]. 现代仪器 2011(05)

- [30].深度信念网络的近红外光谱分析建模方法[J]. 光谱学与光谱分析 2020(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/04e454f254dcde303b89ac1d.html