# TOPS模式数据InSAR形变监测配准方法

### 论文摘要

滑坡是一种具有易发性、广泛性的危险地质灾害,在中国更是有近三分之二的地区易发生滑坡灾害。由于自然环境的变化和人类活动的影响,滑坡发生的频率越来越高,造成的危害也越来越大,近年来滑坡监测技术已经成为人们研究的重点。对于贵州这种气候、植被和地质条件都很复杂的山区来说,目前的滑坡监测方法存在野外调查强度大、成本高、精度不够、时效性差等问题。合成孔径雷达干涉测量（Interferometric Synthetic Aperture Radar,InSAR）技术以其全天时、全天候、高分辨率和连续空间覆盖等优点成为滑坡监测的有效手段。哨兵数据以其覆盖范围广、重访周期短、时效性强、免费公开等优势,被广泛应用于地质灾害的监测中,其渐进扫描成像模式（Terrain Observation by Progressive Scans,TOPS）对配准精度优于千分之一的要求使其配准技术成为干涉处理过程中的重点。贵州山区地形复杂,极易在SAR影像上出现阴影和叠掩的现象,给滑坡形变监测带来较大的挑战。为此本文对TOPS成像模式下SAR影像高精度配准技术和配准流程以及贵州山区多数据源的滑坡监测技术进行了研究,具体内容与贡献如下:（1）对InSAR的基本原理和关键技术进行梳理,从干涉相位的组成进行各相位的解析,并从影像特征入手分析SAR影像上叠掩、阴影等现象;对两种时序分析方法PS-InSAR和SBAS-InSAR方法的原理、流程和适用性进行了分析。（2）针对Sentinel-1数据的TOPS成像模式,对成像特征进行解析,并对方位向高精度配准技术开展了研究。首先利用几何配准和实数影像相关性配准的方法对Sentinel-1的TOPS影像进行粗配准,然后利用增强谱分集方法（Enhanced Spectral Diversity,ESD）迭代来进行精配准,有效地消除了相位跳变的现象,实现了高精度的配准。针对在地形复杂植被茂密的监测条件下时序InSAR处理过程中易出现的时间失相干问题,设计了一种针对TOPS模式影像的配准处理链。（3）利用ALOS PALSAR2数据和升降轨Sentinel-1数据进行多数据源的滑坡形变监测,实现了ALOS-2的高分辨率、高相干性与Sentinel-1A的高时间分辨率的优势互补,并通过Sentinel-1A升降轨数据有效弥补了因叠掩和阴影造成的监测空洞现象,成功探测出贵州监测区内若干隐患点。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 选题背景与意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 InSAR技术的发展

- 1.2.2 TOPS成像模式及SAR影像高精度配准的发展现状

- 1.2.3 InSAR用于滑坡监测的研究现状

- 1.3 论文组织结构

- 第二章 InSAR关键技术分析

- 2.1 引言

- 2.2 合成孔径雷达成像原理

- 2.3 合成孔径雷达干涉测量

- 2.3.1 InSAR测高基本原理

- 2.3.2 InSAR相位解析

- 2.3.3 SAR影像特征

- 2.3.4 差分干涉测量（D-InSAR）

- 2.4 时间序列InSAR技术

- 2.4.1 PS-InSAR技术

- 2.4.2 SBAS-InSAR技术

- 第三章 TOPS模式影像配准技术研究

- 3.1 TOPS成像模式特征解析

- 3.2 TOPS模式去斜处理

- 3.3 TOPS模式影像的配准

- 3.3.1 TOPS模式粗配准

- 3.3.2 TOPS模式精配准

- 3.3.3 TOPS模式影像高精度配准实验

- 3.3.4 针对TOPS模式影像的配准处理链实验

- 第四章 基于多数据源的滑坡形变监测分析

- 4.1 实验区概况

- 4.2 高精度配准技术在滑坡监测中的应用

- 4.2.1 数据选取

- 4.2.2 数据处理

- 4.2.3 结果获取

- 4.3 基于多数据源的形变量提取对比分析

- 4.3.1 同升轨异数据源

- 4.3.2 升降轨同数据源

- 4.4 滑坡灾害成因分析

- 第五章 结论与展望

- 5.1 研究成果与结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者简历及在读期间参与的研究工作

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 康琪

导师: 黄国满

关键词: 小基线集技术,滑坡监测,配准

来源: 中国测绘科学研究院

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 自然地理学和测绘学,地质学,地质学,工业通用技术及设备

单位: 中国测绘科学研究院

分类号: P237;P642.22

总页数: 83

文件大小: 5483K

下载量: 188

### 相关论文文献

- [1].异质版图配准方法研究[J]. 电子产品可靠性与环境试验 2020(S2)

- [2].基于圆矩变换的圆形印章配准方法研究[J]. 价值工程 2017(18)

- [3].基于AutoCAD的正射影像图自动化配准方法及实现[J]. 测绘与空间地理信息 2010(02)

- [4].遥感图像配准方法研究——综述[J]. 红外 2010(10)

- [5].红外与可见光图像配准方法分类及现状[J]. 红外技术 2009(05)

- [6].基于景象匹配的无人机侦察视频快速配准方法[J]. 电光与控制 2017(05)

- [7].数字正射影像在AutoCAD中配准方法研究[J]. 测绘 2019(06)

- [8].基于坐标转换和循环投影的圆形印鉴配准方法[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2020(03)

- [9].多角度影像配准方法的探讨[J]. 测绘与空间地理信息 2016(01)

- [10].基于多模型表示的高分辨率遥感图像配准方法[J]. 传感器与微系统 2015(10)

- [11].机载重轨干涉合成孔径雷达数据的一种配准方法[J]. 测绘学报 2014(03)

- [12].基于图像集拓扑中心的群体配准方法[J]. 波谱学杂志 2018(04)

- [13].数字针灸人图像人工手动配准方法[J]. 天津中医药 2009(05)

- [14].数字图像配准方法探讨[J]. 信息通信 2013(07)

- [15].基于传感器几何特性和图像特征的影像配准方法[J]. 航天返回与遥感 2013(05)

- [16].点云数据的配准方法研究[J]. 光盘技术 2009(05)

- [17].一种非特征的3D图像快速刚性配准方法[J]. 电子学报 2018(10)

- [18].基于Metropolis-Hastings抽样的系统误差配准方法[J]. 系统工程与电子技术 2012(03)

- [19].基于特征的眼底图像配准方法[J]. 计算机仿真 2011(11)

- [20].鼻咽癌图像引导放射治疗配准方法对体位校正的影响[J]. 中国医学装备 2018(08)

- [21].三维重建中深度图像配准方法研究[J]. 电脑开发与应用 2010(11)

- [22].基于谱对称的形状配准方法[J]. 计算机应用研究 2019(06)

- [23].前列腺手术机器人系统超声图像混合配准方法[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2017(06)

- [24].基于区域化高斯过程地图重构的新型三维点集配准方法（英文）[J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2020(05)

- [25].基于混合算法的点云配准方法研究[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2019(04)

- [26].曲面的点云模型优化配准方法[J]. 南京师范大学学报(工程技术版) 2018(01)

- [27].CT与MRI影像配准方法配准效果的对比[J]. 中西医结合心血管病电子杂志 2017(24)

- [28].矢量数据重新配准方法探讨[J]. 测绘 2016(01)

- [29].三维激光扫描数据配准方法[J]. 工程勘察 2008(01)

- [30].多通道扫描辐射计行间错位的配准方法[J]. 红外与毫米波学报 2020(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/04f1f2d67f1f4b6e57bcbf5e.html