# 低温环境机械防腐补口装备构成与施工工艺

### 论文摘要

针对中俄东线天然气管道工程北段的冬季防腐补口施工要求,通过材料低温力学性能分析、结构优化设计、低温试验、低温电子元器件优选、机械式温控、加热元件高低温交变及国内外低温补口材料对比分析等综合研究,研制了适用于-40℃低温环境的机械化防腐补口装备,制定了配套的机械化防腐补口工艺和施工方案。工程应用表明:低温机械化防腐补口装备与工艺有效保证了中俄东线试验段及北段管道工程的防腐补口质量和施工效率,日平均补口30道,一次合格率100%。积累了大口径管道低温环境下的防腐补口施工经验,可为中俄东线天然气管道工程中段及同类管道工程的防腐补口施工提供技术支撑。（图4,表5,参27）

### 论文目录

- 1 装备构成

- 1.1 自动除锈设备

- 1.2 中频加热设备

- 1.3 红外加热设备

- 2 施工工艺

- 3 实例应用

- 3.1 施工方案

- 3.2 工程应用

- 4 结论与建议

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘然,王长江,施连义,屈锐,赵忠刚

关键词: 中俄东线,机械化补口,低温,工艺,应用

来源: 油气储运 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中国石油天然气管道科学研究院有限公司,中国石油天然气股份有限公司管道分公司

基金: 中国石油天然气管道局工程有限公司科技攻关项目“高寒地区管道热收缩带机械化补口施工装备研制”,2015-01-01

分类号: TE988.2

页码: 704-708

总页数: 5

文件大小: 3469K

下载量: 56

### 相关论文文献

- [1].基于漏磁内检测的管道补口失效评价方法[J]. 油气储运 2019(12)

- [2].长输天然气管道防腐补口施工内容控制探究[J]. 南方农机 2020(02)

- [3].长庆油田首次采用机械化防腐补口工艺研究与应用[J]. 化工管理 2020(13)

- [4].机械化补口技术在长输管道工程中的应用[J]. 化工设计通讯 2020(08)

- [5].管道防腐补口材料及施工技术现状分析[J]. 全面腐蚀控制 2020(08)

- [6].中国长输油气管道外防腐及补口技术进展及展望[J]. 石油工业技术监督 2020(08)

- [7].聚乙烯热收缩带补口应用现状及施工工艺[J]. 天然气与石油 2016(06)

- [8].长输保温管道补口结构研究[J]. 管道技术与设备 2017(01)

- [9].管道3LPE防腐蚀层补口失效原因及建议[J]. 腐蚀与防护 2016(01)

- [10].小口径长输管道防腐补口施工[J]. 油气田地面工程 2014(12)

- [11].新型补口材料在埋地管道补口修复中的应用[J]. 天津科技 2015(10)

- [12].科技成果产业化的实践与探索——机械化液体聚氨酯补口技术产业化成果显著[J]. 科技创新与品牌 2016(01)

- [13].油气管道外防腐补口技术分析[J]. 全面腐蚀控制 2019(07)

- [14].管道防腐补口存在问题与解决对策研究[J]. 石油和化工设备 2017(12)

- [15].机械化补口冬季低温环境下适应性施工技术研究[J]. 管道技术与设备 2018(02)

- [16].油气管道外防腐补口技术的现状分析[J]. 石化技术 2018(06)

- [17].浅谈高寒地区防腐保温管道现场补口技术[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(04)

- [18].免补口防腐不锈钢环焊接工艺技术[J]. 油气田地面工程 2017(09)

- [19].长输管道防腐补口施工质量控制要点分析[J]. 石化技术 2016(07)

- [20].西气东输一线埋地管道补口材料失效分析[J]. 天津科技 2014(10)

- [21].提高“气体处理”3PE管道补口质量的方法研究[J]. 石化技术 2015(10)

- [22].管道内防腐蚀补口工艺[J]. 腐蚀与防护 2013(09)

- [23].聚乙烯热收缩带补口施工工艺应用现状和发展趋势[J]. 腐蚀与防护 2014(06)

- [24].复杂地形下管道防腐补口质量控制的实践与认知[J]. 石油工业技术监督 2014(08)

- [25].抓基础环节 提升管线防腐补口质量[J]. 科技与企业 2014(11)

- [26].补口机在钢制管道内涂层补口中的应用[J]. 施工技术 2014(S1)

- [27].热收缩带中频加热补口施工技术[J]. 石油工程建设 2012(05)

- [28].聚乙烯保温管现场防腐补口施工控制[J]. 全面腐蚀控制 2011(04)

- [29].新型热收缩带补口专用配套底漆研究[J]. 全面腐蚀控制 2010(12)

- [30].油气管道外防护补口材料比选[J]. 腐蚀与防护 2009(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/05290aa2fcfea3d8221dacdb.html