# 电气试验在变压器故障分析中的应用

张洋

（国网辽宁省电力有限公司检修分公司辽宁沈阳110000）

摘要：在生活中，大家可以随处看到大大小小的变压器，这些变压器主要用于用电系统的电压控制，有利于高低电压的转换，是实现不同地区不同电压数值的需求，对维持各地区用电系统正常运行的重要保证。变压器一旦出现故障，不仅影响用电，严重者会造成周围漏电，破坏电力系统装置，威胁人们生命安全，所以变压器故障研究至关重要，本文旨在探讨电气试验在变压器故障分析中的具体应用，从而更快、更好的解决变压器故障。

关键词：电气试验；变压器故障分析；应用

变压器是电力正常运行供电的重要辅助设施，如果频繁出现故障并且不能及时修复，不仅增加电力工作人员的工作量，还不利于电力系统的进步。电气试验是一种针对电气系统及设备的全方位检测，有利于电力系统故障时探索故障原因并及时修复，同时可以评估故障状态下电力设备性能。电气试验由多种具体试验组成，例如，直流电阻试验、短路电阻试验、绝缘油试验等等，采用不同的试验方法，可以给工作人员更加精确的数值。

一、处理变压器故障的重要性

随着我国电力系统的飞速发展，电线电网等设备的投资和开发也将步入新的高潮，而变压器是将来电力系统行业发展必不可少的设备，所以变压器的安全性至关重要。变压器有不同的电压数值，较为常用的是35kV变压器，其功能性也比较齐全，适合大部分电力工程的应用，对不同地区供电电压也能良好的转换。变压器跟其他东西一样，也有一定的寿命，不可能一直保持良好的功能。随着电力系统内部或外界自然环境的变化，变压器可能会收到这样或那样的影响，导致内部零件损害，影响运行。由此可见，变压器故障处理相当关键。电气试验对于变压器故障的发现和诊断有重要的辅助作用，研究电气试验有利于变压器故障分析，进一步提高变压器质量。

二、变压器故障分析程序

正如大家所知，变压器由于自身条件及其它原因，大部分不能设立在室内，而室外除了受自身内部功率改变的影响，还容易受到外界环境变化的影响，所以变压器的定期检修不可缺少。我国常采用的检查方法就是电气试验。

1.定期检修

为防止变压器出现故障，定期检修是一个能及时发现问题和减少故障出现次数的有利措施。就像人们的定期体检一样，体检能发现一些疾病的“苗头”，然后把“苗头”扼杀在摇篮中，做到防未病，这也是广大医护人员追求的医学的最高境界。在定期的检修变压器时要按一定的步骤来进行，首先要观察所示项目数值是否合理，与正常值相比相差范围，是否有出现故障的风险等。当然不能根据一次结果就判定故障，应该多次采集数据。其次，检查设备的结构、零件是否完整，有无破损及生锈影响功能等。最后，针对新设备使用前的检查，让其多次运行整体上观察该变压器运行状态，判断是否有发生故障的可能。

2.出现故障时初步分析

根据变压器可能出现的情况进行初步分析，根据初步定的故障方向再进行电气试验，有利于缩短诊断时间，能更好的定性，但是该方法不具有科学性，主观性比较强。在熟练掌握变压器基本构造的基础上，分析是否是变压器内部结构的问题，例如内部线路的绝缘层破坏导致绝缘性缺失，或者是变压器引线走向错误等。再者考虑变压器的电压运行问题：是否有短路问题，例如常见的出口短路；是否有功率变化过大导致的电压变化较大等。还有要注意对变压器不同部位的检查进行比较，因为变压器有油箱，在运行中，油箱难免受热会引起温度升高，注意变压器油箱是否热度均匀。如果受热不均匀，很有可能温度高处电阻因某些原因较高，容易发生短路出现故障。

3.进行电气试验

由于电气试验种类繁多，要是全面进行，既浪费时间又浪费金钱。根据以上的初步分析能得出故障出现的初步方向，然后采取针对性的试验，能达到事半功倍的效果。在电气试验中，能根据多种因素进行试验并取得数据。但是要保证整个试验必须严格按照标准和相关规范来进行，取得的数据可靠，才更有利于变压器故障的提前发现或诊断故障，更好的保持变压器的作用。

三、电气试验具体的应用

电气试验可以根据变压器工作时发出的声音、测量油箱中油的色谱分析、油的位置和温度等大大小小的指标来得到较为准确的数据，从而较好的提前或及时发现问题并处理。

1.进行绝缘油试验

变压器是电力系统装置，容易发生漏电，因此变压器必须具有绝缘性。油，经先人们证实，是很好的绝缘的材料，且具有流动性能填充整个空间，排除空气，实现其他绝缘材料不能发挥的优势。变压器里的油箱本质就是发挥绝缘功能。另外，油能隔绝空气，减少了因外界空间潮湿导致设施材料寿命缩短的危险。还可以通过油的温度、油位等判别变压器的故障问题。绝缘油试验具体来说就是针对外观的观察，测量油中空气含量、水含量是否增加，测量水溶性酸pH值、酸值以及油空界面张力等。如果在正常范围内则是正常。

2.直流电阻试验

直流电阻就是在直流电通过时所测得的电阻，主要观察的是设备的导电性。该试验能较好的判断变压器内部导线、导线接头以及各个开关接头是否接触良好，是个比较简单的试验，但作用很大。另外，变压器内有各种绕组，各绕组间较易发生短路或断路现象，变压器直流电阻试验能很好的检查出来。

3.其他电阻试验

除了较为重要的直流电阻试验外，还有变压器绝缘电阻和漏电电流试验也很重要，分别代表着变压器的绝缘性和漏电性。由于变压器长时间在室外，受到天气变化影响较大，空气湿度作用于变压器容易导致变压器零件受潮、变脏、生锈、碱化等消耗材料，绝缘电阻试验和漏电电阻试验就是测量设备的受潮、变脏等程度，导致运行变差的程度的。漏电电流和绝缘电阻值是相对的，体现了变压器绝缘材料的绝缘功能是否缺陷。

4.变压器短路试验的进行

变压器在运行中由于各种线路的存在，难免会出现各种各样的短路，造成变压器不能正常工作，影响供电甚至破坏电力系统。常见的短路故障有：传导电流的绕组间发生线路短路；油箱设置不合理，导致的油盖或油箱电阻过大，部分过热发生的短路等等。变压器的短路试验就是为了检测变压器是否存在短路故障，主要是测量某电流下某设置的短路的短路损耗以及产生的电阻电压，必须要注意的是在另一侧的无电源绕组要设置成短路，以免得到的数据不准确。通过该实验还可以检测变压器外部出口部分发生的短路。

四、结束语

据了解，我国大部分地区存在因变压器检修时间过长或不检修而出现的变压器故障，本应该可以避免，但最终导致电力系统障碍的恶果，在此着重强调变压器定期检修问题，争取做到“未雨绸缪”的境界。随着电气试验越来越多应用在变压器故障中，越来越多的人们提出了色谱分析的研究，指出色谱分析结合电气试验能更有效的判别变压器故障的性质，能够科学地进行有针对性的电气试验，找到故障位置，为变压器故障处理提供强有力的证据。不管是哪种检测措施最终都得应用电气试验，我相信电气试验是目前最好的检测变压器故障的方法。

参考文献

[1].严莉,王维建,周东华.变压器故障诊断的油色谱分析方法控制工程,2003(06).

[2].邱昌荣,曹晓珑.电气绝缘测试技术[M].北京：机械工业出版社,2001.

[3].孙才新,郭俊峰等.变压器油中溶解气体分析中的模糊模式多层类故障诊断方法的研究[J].中国电机工程学报,2001(02).

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/054e061e90bbad7fe5137e62.html