# 水溶性树脂论文_王志强,游靖,侯守探,代薇,张帅

导读:本文包含了水溶性树脂论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:树脂,水溶性,有机物,催化剂,腐蚀剂,层压板,环己酮。

### 水溶性树脂论文文献综述

王志强,游靖,侯守探,代薇,张帅[1]（2019）在《水溶性酚醛树脂交联剂合成及调驱现场应用》一文中研究指出针对单纯采用NaOH催化合成水溶性酚醛树脂交联剂易自聚、现场存放期短的问题,通过查阅资料和试验研究,研制了NaOH和Ba(OH)_2复合催化剂、采取两步碱催化合成工艺制备水溶性酚醛树脂交联剂的方法。经室内对产品评价,合成的水溶性酚醛树脂交联剂不但现场存放有效期延长,而且与聚丙烯酰胺交联形成的凝胶性能稳定。通过在华北油田路36断块4口井深部调驱现场应用,对应油井累计增油6483t,取得了较好的应用效果。(本文来源于《长江大学学报(自然科学版)》期刊2019年11期）

王亚宁,肖芳,梁洁[2]（2019）在《后交联St-DVB吸附树脂对水中低浓度高水溶性有机物的吸附、解吸与回收研究》一文中研究指出分别测定后交联苯乙烯-二乙烯基苯(St-DVB)大孔吸附树脂XDA对于浓度在500～1000mg/L且能与水完全互溶的几种低分子含氧有机物的静态和动态吸附性能,采用蒸汽解吸与冰水冷凝精馏一体化技术,探索树脂吸附能力与有机物分子疏水值之间的相关性,以及采用该工艺从含有高价值高水溶性有机污染物废水中分离回收污染物资源的可能性。结果显示,该树脂对浓度500～5000mg/L的8种低级醇、醛和丙酮等均具有一定的吸附能力,其吸附能力与吸附质分子的疏水值呈正相关性,对疏水值较高的丙酮和四氢呋喃的吸附能力最强;树脂吸附饱和后采用蒸汽解吸法可达98%的解吸率,解吸液浓度较吸附原液溶质浓度提高了30～40倍,采用冰水冷凝法精馏工艺前段浓解吸液,回收率达70%～80%。(本文来源于《离子交换与吸附》期刊2019年03期）

顾婉娜[3]（2019）在《水溶性酚醛树脂合成及其层压板的制备研究》一文中研究指出在酚醛摩尔比整体数值小于1的条件下,因为催化剂氢氧化钠的作用,会先生成羟甲基酚、邻羟甲基苯酚、羟甲基苯酚,随后进行缩聚,能够获得可溶性线型酚醛树脂。本文先分析了水溶性酚醛树脂合成,包括酚醛比、反应条件影响、催化剂影响,随后介绍了层压板的制备,包括玻璃纤维胶布、反应结果,希望能给相关人士提供有效参考。(本文来源于《科技创新导报》期刊2019年15期）

冯小娟,刘亚男,张平平,闫淑,黄凯[4]（2019）在《水溶性树脂对薄膜柔印水墨性能影响研究》一文中研究指出作为柔印水墨"心脏"的连结料决定着水墨的印刷性能,柔印水墨中常用的水性连结料是水溶性树脂和水稀释性树脂。水溶性树脂与水稀释性树脂的性能具有一定的互补性。科学合理地复配水溶性树脂与水稀释性树脂是保证水性油墨质量的关键。本研究对实验室自制水性树脂进行抗粘连性、再溶解性、耐湿擦性测试,并对不同用量水溶性树脂制得的薄膜柔印水墨进行印刷适性测试,以研究水溶性树脂用量对薄膜柔印水墨性能的影响。结果显示,水溶性树脂的最佳用量为5wt%。(本文来源于《数字印刷》期刊2019年02期）

杜玉泉,吴昊,冯启恒[5]（2019）在《水溶性酚醛树脂合成及其层压板的制备研究》一文中研究指出在水溶性酚醛树脂的制备中,多种因素交互影响产品的质量,这些因素包括:反应时间的控制,甲醛与苯酚以及催化剂之间物质投放量之比,反应温度的控制,反应过程的选择和具体操作过程。本文通过各种因素的类比和多重试验,探索各种因素对于最后成品质量的影响程度和趋势,同时通过对关于酚醛树脂质以及相应树脂相关模压产品的检测标准的测量来调节最终配方的各项参比,进行水溶性酚醛树脂相关的新配方新工艺的系统研究与讨论。实验结果表明:当甲醛与苯酚的摩尔比为1.37～1.40的范围内,采用(40～60～80)℃分段升温,160℃凝胶时间控制在85 s同时使用催化剂强碱A和弱碱B进行酚醛树脂合成实验,能够获得性能良好的水溶性酚醛树脂。(本文来源于《橡塑技术与装备》期刊2019年04期）

吴建兵,李萍,刘伟,马小龙[6]（2019）在《羟基丙烯酸树脂改性水溶性醇酸树脂研究》一文中研究指出将豆油和叁羟甲基丙烷醇解得到甘油酸酯,再加入高固含量羟基丙烯酸树脂,与苯酐、偏苯叁酸酐酯化反应制备得到改性水溶性醇酸树脂。采用红外光谱和凝胶色谱对产物结构进行了表征,通过涂料的干燥时间、硬度、耐水性及耐老化性等测试研究了羟基丙烯酸树脂的用量对涂料性能的影响。结果表明:羟基丙烯酸树脂的用量为醇酸树脂质量的50%～60%时涂层性能最佳。与未改性的醇酸涂料相比,改性后的醇酸树脂涂料20 min即可实现表干,涂料的耐水性和耐盐水老化性均得到明显改善。(本文来源于《热固性树脂》期刊2019年01期）

韩长武,张健,王晓辉,艾贝贝[7]（2018）在《一种水溶性树脂对水泥石抗CO_2腐蚀性能的影响》一文中研究指出针对苏里格区块油气田在固井过程中面临CO_2酸性气体腐蚀的难题,在分析CO_2对水泥石的腐蚀机理基础之上,设计并合成出一种水溶性树脂(WSR),将其作为一种新型防腐蚀剂以期达到提高固井水泥石抗腐蚀性能的目的。表征结果表明WSR具有酸性环境响应特性,即可在酸性环境下可形成一种连续立体网络结构;腐蚀性能评价结果表明:WSR对水泥浆基本性能无不利影响;相对于活性硅质材料,WSR可以使水泥石的腐蚀深度、力学性能衰退和微观结构破坏程度明显减小;经CO_2腐蚀35 d后,WSR水泥石腐蚀深度增加14. 60%,抗压强度衰退6. 65%,渗透率降低9. 63%,总孔隙率降低16. 31%; SEM表征WSR在遇酸水泥石表面形成一层明显的连续分布膜状物质,此膜状物质效避免了酸性介质对氢氧化钙(CH)和硅酸钙凝胶(C—S—H)的腐蚀破坏,保持了水泥石微观结构的完整性,近而提高固井水泥石的抗CO_2腐蚀性能;此外,膜状物质"屏蔽层"还可抑制酸性腐蚀介质与水泥石的脱钙反应及减缓对水泥石的淋滤冲刷作用。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2018年34期）

吴灿[8]（2018）在《水溶性CMFR的合成及其在MF浸渍树脂中的应用》一文中研究指出本文以环己酮、叁聚氰胺、甲醛为原料,氢氧化钠为催化剂,分别采用“一步法”和“两步法”合成出了水溶性环己酮-叁聚氰胺-甲醛树脂(CMFR),研究了物料摩尔比、反应时间、催化剂用量对产物中游离甲醛及溶水倍数等的影响,并对其耐黄变、耐紫外光及耐溶剂性能进行了测试;用FT-IR、1H-NMR、13C-NMR对CMFR结构进行了表征,并借助TG和DSC对CMFR的固化性能及耐热性能进行了测试;将CMFR加入到浸渍用MF树脂中用于生产叁聚氰胺浸渍纸及饰面人造板,并对改性后浸渍纸柔韧性和饰面人造板的表面光泽度、耐磨和耐划痕等性能进行了测试。论文的主要研究内容及成果如下:(1)“一步法”合成CMFR适宜的反应条件为C/M/F=1.0:0.22:2.0,反应时间为120min,催化剂用量为1.7%,反应温度为90℃,合成出的CMFR游离甲醛含量为0.31%,溶水倍数为7.3;“两步法”适宜的反应条件为C/M/F=1.0:0.2:2.0,反应时间为120min,催化剂用量为0.6%,反应温度为90℃时,制备的CMFR游离甲醛含量为0.45%,溶水倍数为8.2。两种方法合成的CMFR均具有一定的耐黄变性和耐紫外光性能,固化后的CMFR具有良好的耐溶剂性能。(2)FT-IR、1H-NMR及13C-NMR的分析结果表明:CMFR分子中存在以醚键和亚甲基键相连的叁聚氰胺结构;在碱性条件下,CMFR存在两种合成机理,即环己酮、叁聚氰胺与甲醛叁者之间的Mannich反应和羟甲基环己酮和羟甲基叁聚氰胺之间的脱水缩合反应。(3)TG和DSC结果表明:CMFR比CF树脂具有更高的热稳定性及固化反应活性。在相同的原料配比条件下,在温度范围为220℃～350℃时,“两步法”比“一步法”合成的CMFR的热稳定性更好,但二者的最终残碳率,固化温度和热焓值相差不大。(4)将CMFR应用于MF浸渍树脂,制备的浸渍纸柔韧性增强,在一定的热压工艺条件下,浸渍纸饰面人造板的表面光泽度、耐磨、耐划痕等性能均得到改善。(本文来源于《广西大学》期刊2018-12-01）

赵启迪,薛平,贾明印,王旌硕[9]（2018）在《水溶性树脂改性地质聚合物材料的性能研究》一文中研究指出针对地质聚合物存在脆性大、韧性差的特点,选用聚乙烯醇、聚乙二醇、聚丙烯酰胺(阳离子)和聚丙烯酰胺(阴离子)四种水溶性有机粉对粉煤灰-矿粉基地质聚合物进行改性。结合宏观力学强度以及微观测试手段,对四种水溶性有机物的增韧效果及原理进行研究。通过研究发现聚乙烯醇没法同时满足抗折抗压两种性能指标的增韧,聚乙二醇的掺入则会导致地质聚合物的抗压强度降低,而聚丙烯酰胺(阴离子)增韧地质聚合物压折比过大,并未实现增韧的效果。所以聚丙烯酰胺(阳离子)增韧效果最佳,当掺量为4wt%时,抗折强度达到8. 7 MPa,抗压强度达到41. 5 MPa,压折比为4. 7,降低了24%,增韧效果较明显。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2018年10期）

吴灿,张一甫,李勇强,陈文渊[10]（2018）在《水溶性环己酮-叁聚氰胺-甲醛共缩聚树脂的合成与表征》一文中研究指出以环己酮、叁聚氰胺、甲醛为原料,氢氧化钠为催化剂,用"两步法"合成出环己酮-叁聚氰胺-甲醛树脂(CMFR),考察了叁聚氰胺用量、醛酮物质的量比、催化剂用量及反应时间等对CMFR的游离甲醛含量及溶水倍数的影响,并借助FT-IR、13C-NMR、DSC、TG等对CMFR进行了表征。发现在环己酮、叁聚氰胺、甲醛物质的量比为1.0∶0.2∶2.0,催化剂用量为0.6%,反应时间为120min,反应温度为90℃的条件下,合成出的CMFR游离甲醛含量为0.45%,溶水倍数为8.2。FT-IR和13C-NMR结果表明CMFR分子中存在叁聚氰胺结构;DSC分析表明CMFR仅存在一个固化放热峰,说明叁聚氰胺参与了树脂的共缩聚反应,形成了均一的分子结构,其固化温度约为182.5℃,固化后CMFR的耐溶剂性能提高。(本文来源于《化学与黏合》期刊2018年04期）

### 水溶性树脂论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

分别测定后交联苯乙烯-二乙烯基苯(St-DVB)大孔吸附树脂XDA对于浓度在500～1000mg/L且能与水完全互溶的几种低分子含氧有机物的静态和动态吸附性能,采用蒸汽解吸与冰水冷凝精馏一体化技术,探索树脂吸附能力与有机物分子疏水值之间的相关性,以及采用该工艺从含有高价值高水溶性有机污染物废水中分离回收污染物资源的可能性。结果显示,该树脂对浓度500～5000mg/L的8种低级醇、醛和丙酮等均具有一定的吸附能力,其吸附能力与吸附质分子的疏水值呈正相关性,对疏水值较高的丙酮和四氢呋喃的吸附能力最强;树脂吸附饱和后采用蒸汽解吸法可达98%的解吸率,解吸液浓度较吸附原液溶质浓度提高了30～40倍,采用冰水冷凝法精馏工艺前段浓解吸液,回收率达70%～80%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 水溶性树脂论文参考文献

[1].王志强,游靖,侯守探,代薇,张帅.水溶性酚醛树脂交联剂合成及调驱现场应用[J].长江大学学报(自然科学版).2019

[2].王亚宁,肖芳,梁洁.后交联St-DVB吸附树脂对水中低浓度高水溶性有机物的吸附、解吸与回收研究[J].离子交换与吸附.2019

[3].顾婉娜.水溶性酚醛树脂合成及其层压板的制备研究[J].科技创新导报.2019

[4].冯小娟,刘亚男,张平平,闫淑,黄凯.水溶性树脂对薄膜柔印水墨性能影响研究[J].数字印刷.2019

[5].杜玉泉,吴昊,冯启恒.水溶性酚醛树脂合成及其层压板的制备研究[J].橡塑技术与装备.2019

[6].吴建兵,李萍,刘伟,马小龙.羟基丙烯酸树脂改性水溶性醇酸树脂研究[J].热固性树脂.2019

[7].韩长武,张健,王晓辉,艾贝贝.一种水溶性树脂对水泥石抗CO_2腐蚀性能的影响[J].科学技术与工程.2018

[8].吴灿.水溶性CMFR的合成及其在MF浸渍树脂中的应用[D].广西大学.2018

[9].赵启迪,薛平,贾明印,王旌硕.水溶性树脂改性地质聚合物材料的性能研究[J].硅酸盐通报.2018

[10].吴灿,张一甫,李勇强,陈文渊.水溶性环己酮-叁聚氰胺-甲醛共缩聚树脂的合成与表征[J].化学与黏合.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/05920ed9f3fc0898db03a646.html