# 悬浮熔炼论文_王正军

导读:本文包含了悬浮熔炼论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:坩埚,真空,单晶体,电磁,滤饼,铸锭,电子束。

### 悬浮熔炼论文文献综述

王正军[1]（2019）在《真空感应电磁悬浮熔炼对A356铝合金组织和性能的影响》一文中研究指出优化A356铝合金的组织和性能成为实现汽车轻量化、节能化、舒适化和多样化发展的需求之一。为进一步挖掘A356铝合金的性能潜力,本研究采用能量密度高、清洁和可控性好的真空感应电磁悬浮熔炼技术对其进行细化变质处理,并与常规复合细化变质处理进行对比。试验结果表明,真空感应电磁悬浮熔炼复合细化变质处理可使铝合金中的共晶硅相由粗大的板片状转变为细密的球形颗粒状,并在晶界均匀析出;α-Al相明显细化,呈规则圆整的等轴晶状。在真空感应电磁悬浮熔炼工艺条件下,形核功ΔG*的贡献远大于扩散激活能ΔG_A;过冷度不会出现极大值;形核率I随过冷度ΔT的增加而急剧增大,实现熔体爆发生核。同时,晶粒之间强烈的互相碰撞、对流运动致使枝晶臂被剪切而折断、破碎与增殖,导致形核率I更大,并最终遗传到凝固组织中。因此,真空感应电磁悬浮熔炼技术对A356铝合金的细化变质效果较常规工艺有显着提升,且所得合金具有更好的力学性能。(本文来源于《材料导报》期刊2019年22期）

周明,邹小平[2]（2019）在《铼金属在铜双闪速悬浮熔炼过程中的走向及回收工艺》一文中研究指出铼作为一种稀散金属,在铜双闪速悬浮熔炼过程中分散在各种副产物中,其在污酸和砷滤饼中的富集度较高,人们可以通过氧化焙烧、高压浸出、离心萃取等工艺流程对铼金属进行有效回收。(本文来源于《中国资源综合利用》期刊2019年09期）

徐诚,刘小峰,邱建荣[3]（2018）在《利用悬浮熔炼法制备含氮铝酸盐玻璃》一文中研究指出利用悬浮熔炼技术制备了组成为46Ta_2O_5–(54–x)Al_2O_3–2xAlN的含氮铝酸盐玻璃,并对玻璃的结构以及热力学特性、光学性能和力学性能进行表征。氮含量的增加,导致玻璃光学通过率降低,折射率、密度、硬度和杨氏模量分别增加了3.8%、2.0%、4.8%和3.9%。利用XPS技术直接证明了氮元素进入了玻璃网络结构。氮元素取代部分氧进入玻璃结构形成Al–N键,由于N原子的叁配位特性和玻璃结构变得更加紧密,导致玻璃的折射率、密度、硬度、弹性模量增加,但玻璃的析晶倾向增强。(本文来源于《硅酸盐学报》期刊2018年11期）

徐诚[4]（2018）在《悬浮熔炼法制备新型功能玻璃》一文中研究指出玻璃材料的性能取决于玻璃的组成和结构,具有特殊组成和独特结构的玻璃,往往会具有独特的光学、热学以及力学方面的性能,尤其是那些不含有传统玻璃网络形成体的玻璃。这就使得这些特种功能玻璃在很多领域具有重要应用价值和前景,比如激光增益材料、光学存储材料、特种光纤材料等等。然而,由于一般这类玻璃的玻璃形成能力极弱,通过传统的熔体冷却方法很难制备得到这些玻璃,在研究和应用领域都非常受限。通过悬浮熔炼的方法,可以让多种无机材料或者金属材料的熔体实现深度过冷,因此可以用于将那些玻璃形成能力弱的材料实现块体玻璃化,这在研究和应用领域都开拓了新的思路。由于在悬浮熔炼过程中,熔体不会与任何容器发生接触,也就不存在沾污和异质形核现象,这对于研究玻璃本质问题和现象提供了极佳的条件。本文基于此项技术,研究了新型功能玻璃的制备、性能和应用。(1)稀土掺杂碱土金属铝酸盐玻璃我们研究了 Eu2+掺杂铝酸盐玻璃荧光与结构性能研究。我们选择碱土金属铝酸盐晶体材料和相同成分的玻璃作为研究对象,比较了不同结构基质(晶态和非晶态)对材料荧光和结构性能的影响。观察铝酸钡玻璃和玻璃陶瓷中铕元素的价态控制,我们发现,在氧化性气氛下还原Eu3+→Eu2+,需要满足Eu2+稳定存在的成分要求和结构条件(具有严格的叁维封闭结构的晶体环境)。而玻璃材料由于网络结构中存在很多不严格不规则的排列,因此不适合在氧化性气氛下保持Eu2+稳定存在。观察Eu2+掺杂碱土金属铝酸盐(CaAl2O4和(CaSr)0.5Al2O4)晶体材料和玻璃材料的长余辉性能。我们发现晶态材料和玻璃材料中都能观察Eu2+的特征荧光,但是晶体材料可以表现出明显的长余辉荧光,而玻璃材料则完全观察不到长余辉。我们研究了长余辉的机理,并从结构角度分析,认为玻璃中无法观察到明显长余辉现象的原因,是存在大量缺陷的能级。(2)铒掺杂镓铝酸盐玻璃我们制备一系列透明的不同Er掺杂浓度的镓铝酸钙玻璃(44CaO-56Al2O3、44CaO-28Ga2O3-28Al2O3和44CaO-56Ga2O3),研究了玻璃形成能力和热稳定性,分析了玻璃结构,发现Al和Ga元素在玻璃网络结构中,都处于四面体配位环境,在缺少传统玻璃形网络成体离子的情况下,Al和Ga起到了网络形成体的作用。Al的存在会有助于提升Er的上转换荧光的猝灭浓度,但同时会降低近红外荧光的猝灭浓度。同时,Ga的引入会降低荧光寿命,这是由于大原子量元素Ga会使得玻璃的密度和折射率增加,导致Er离子的辐射跃迁速率增加。(3)氮掺杂铝酸钽玻璃我们制备了成分为46Ta205-(54-x)Al2O3-x(2AlN)的氮掺杂的铝酸钽玻璃,这是首次利用悬浮熔炼技术对玻璃进行氮掺杂。氮元素取代部分氧进入玻璃结构中,形成的Al-N键的共价键特性强于Al-O键,并且由于N原子的叁配位特性(O原子为二配位),玻璃结构的交联会变得更加紧密,因此玻璃的折射率、密度、硬度、弹性模量都会增加,但玻璃形成能力会减弱。(4)铋掺杂石英玻璃我们制备了 SiO2:Bi、98SiO2-2Al2O3:Bi 和 96SiO2-2Al2O3-2GeO2:Bi 玻璃,这是首次利用悬浮熔炼方法制备Bi掺杂石英玻璃的尝试。制得的玻璃形成性能较好,并且可以实现高浓度的Bi掺杂,最大浓度达到5%,Bi掺杂浓度越高,会有更高比例的BiG存在于玻璃中。在SiO2:Bi玻璃中,荧光猝灭浓度在3%之上。Al2O3的加入会增加原料的热导率,而GeO2的加入可以提升荧光性能,还可以降低玻璃熔点。分析Bi掺杂玻璃的近红外荧光机理,我们认为SiO2:Bi玻璃中的近红外发光中心为 Bi+和 Bi0,98SiO2-2A12O3:Bi 和 96SiO2-2Al2O3-2GeO2:Bi 玻璃中的近红外发光中心为两种不同化学环境的Bi+,并推导出了近红外发光中心的能级分布。(本文来源于《浙江大学》期刊2018-04-20）

殷涛,郭林江,胡忠武,高选乔,任广鹏[5]（2017）在《电子束悬浮区域熔炼炉上料装夹机构的设计》一文中研究指出主要介绍了一种应用于电子束悬浮区域熔炼设备的新型上料装夹机构,对该机构中各零部件的作用和工作原理进行了详细的论述,并分析该机构在电子束悬浮区域熔炼中可以提高熔炼成功率的原因。(本文来源于《装备制造技术》期刊2017年07期）

李碚,张森,元少勇,陈贵生[6]（2016）在《熔炼难熔金属的新技术——真空悬浮熔炼技术》一文中研究指出利用真空悬浮熔炼技术熔炼了V和V-Ta合金、Nb和Nb-Ti、Nb-Zr合金、Mo和Mo-Ti合金、Ta和Ta-Ti合金以及Co-Cr-W合金等多种难熔金属及其合金。研究发现,采用真空悬浮熔炼技术熔炼难熔金属及其合金的优点是对原料的形态没有严格的要求,炉料整体熔化并且能得到充分的电磁搅拌,合金的成分和组织均匀;合金料可以随主料一起加入坩埚,也可以在熔炼过程中或熔炼结束前加入,使合金含量的精确性得到保证;真空熔炼的条件可以有效排除杂质元素;熔炼后可以根据需要直接铸造成形状和尺寸符合要求的产品。(本文来源于《特种铸造及有色合金》期刊2016年04期）

董天文,寇生中,蒲永亮,张志栋,郭晓凡[7]（2015）在《水冷铜坩埚悬浮熔炼K4169合金的组织和力学性能》一文中研究指出利用水冷铜坩埚悬浮熔炼制备K4169合金,采用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)等,研究了水冷铜坩埚悬浮熔炼对K4169合金的组织和室温力学性能的影响。研究结果表明:熔炼工艺对K4169合金析出相无明显影响;水冷铜坩埚悬浮熔炼相比真空感应熔炼K4169合金存在更明显的枝晶组织和块状、链状的Laves相;室温下拉伸性能比真空感应熔炼K4169合金高56%;水冷铜坩埚悬浮熔炼K4169试样断口中二次枝晶臂排列紧密,叁次枝晶臂相互交联,而真空感应熔炼试样枝晶臂更加短小;水冷铜坩埚悬浮熔炼比真空感应熔炼K4169合金室温下抗压强度高25%,但塑性较低。(本文来源于《铸造》期刊2015年12期）

李碚,张森[8]（2015）在《真空悬浮熔炼技术》一文中研究指出悬浮熔炼技术是当代最先进的材料制备技术之一,它通过排除坩埚材料的污染,对活泼金属和合金、难熔金属和合金,以及超纯金属和合金的制备有重要意义。在悬浮熔炼技术中,冷坩埚感应熔炼技术已经得到了较多应用。介绍了对这种技术发展,包括在提高熔体悬浮能力,改进坩埚水路结构,增加设备的规格和功能等方面进行的工作,研制的设备,最大规格达到了50kg。(本文来源于《冶金设备》期刊2015年05期）

张志勇,徐向俊,郝国建,张来启,林均品[9]（2014）在《真空悬浮熔炼高铌TiAl合金铸锭的成分组织均匀性》一文中研究指出从宏观缺陷、化学成分分布、O含量和微观组织等几个方面,分析了真空悬浮熔炼制备高铌Ti Al合金铸锭的冶金质量。结果表明,经过合理设计锭模可以获得集中缩孔面积小、无裂纹的铸锭。真空悬浮二次熔炼获得的铸锭不同部位有成分>1at%的Al宏观偏析;采用优质原料,通过抽真空→熔化→充氩气→精炼的工艺路线可以使合金的含氧量达300μg/g。虽然存在Al宏观偏析,但是不存在原料未熔和在铸锭局部富集的现象,铸锭组织为近片层组织。(本文来源于《稀有金属材料与工程》期刊2014年12期）

张繁星,张忻,张久兴,梁超龙,黄颖凯[10]（2014）在《悬浮区域熔炼法制备Ce_(1-x)Pr_xB_6单晶体及其热发射性能研究》一文中研究指出以CeB6和PrB6粉末为原料,采用放电等离子烧结结合悬浮区域熔炼法成功制备了晶体质量良好的多元稀土六硼化物Ce1-xPrxB6(x=0.1、0.2、0.4)单晶体,并系统研究了该系列单晶体(100)晶面热电子发射性能。结果表明:Ce0.8Pr0.2B6单晶(100)晶面具有最好的热发射性能,在1873 K,最大电流发射密度达到66.07 A/cm2,比CeB6单晶的电流发射密度提高约20%。此外,Ce0.9Pr0.1B6、Ce0.6Pr0.4B6单晶(100)晶面的热发射电流密度分别为65.81 A/cm2和65.31 A/cm2。Ce0.8Pr0.2B6单晶(100)晶面的逸出功最低,为2.61 eV,其它单晶(100)晶面的逸出功在2.64~2.753 eV范围内。因此,Ce1-xPrxB6多元稀土六硼化物单晶具有良好的发射性能和低的逸出功,作为热阴极材料有很好的应用前景。(本文来源于《无机材料学报》期刊2014年10期）

### 悬浮熔炼论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

铼作为一种稀散金属,在铜双闪速悬浮熔炼过程中分散在各种副产物中,其在污酸和砷滤饼中的富集度较高,人们可以通过氧化焙烧、高压浸出、离心萃取等工艺流程对铼金属进行有效回收。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 悬浮熔炼论文参考文献

[1].王正军.真空感应电磁悬浮熔炼对A356铝合金组织和性能的影响[J].材料导报.2019

[2].周明,邹小平.铼金属在铜双闪速悬浮熔炼过程中的走向及回收工艺[J].中国资源综合利用.2019

[3].徐诚,刘小峰,邱建荣.利用悬浮熔炼法制备含氮铝酸盐玻璃[J].硅酸盐学报.2018

[4].徐诚.悬浮熔炼法制备新型功能玻璃[D].浙江大学.2018

[5].殷涛,郭林江,胡忠武,高选乔,任广鹏.电子束悬浮区域熔炼炉上料装夹机构的设计[J].装备制造技术.2017

[6].李碚,张森,元少勇,陈贵生.熔炼难熔金属的新技术——真空悬浮熔炼技术[J].特种铸造及有色合金.2016

[7].董天文,寇生中,蒲永亮,张志栋,郭晓凡.水冷铜坩埚悬浮熔炼K4169合金的组织和力学性能[J].铸造.2015

[8].李碚,张森.真空悬浮熔炼技术[J].冶金设备.2015

[9].张志勇,徐向俊,郝国建,张来启,林均品.真空悬浮熔炼高铌TiAl合金铸锭的成分组织均匀性[J].稀有金属材料与工程.2014

[10].张繁星,张忻,张久兴,梁超龙,黄颖凯.悬浮区域熔炼法制备Ce_(1-x)Pr_xB_6单晶体及其热发射性能研究[J].无机材料学报.2014

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/05a7342f49b5b320f273bade.html