# 水利工程机械安装与维护策略分析宋鸿

杭州江河机电装备工程有限公司浙江杭州310000

摘要：在水利工程机械设备的使用过程中，各类故障的出现不可避免，但在笔者的实际调研中发现，受检测技术落后、地理条件限制等因素影响，机械设备无法得到较好维护的情况在我国水利领域较为常见，而为了保证机械设备更好服务于水利工程运行，正是本文围绕水利工程机械安装及维护措施开展具体研究的原因所在。

关键词：水利工程；机械安装；维护措施

一、水利工程机械安装要点

1、水泵安装要点。安装前，应该做好水泵的检查工作，确保其性能和运行参数能够满足水利工程的设计要求。基础处理完成后，可以利用电动葫芦将水泵吊起，然后穿入相应的地脚螺栓，设置临时垫铁，配合四点吊线法来将水泵吊装到位。然后，需要针对水泵径轴向跳动进行检验，将相关数值控制在0．05mm以内，然后开展轴承位置径相跳动检测，确保数值不超过0．02mm，利用卡尺、钢板尺等工具，测量检验叶轮、密封环等的径向间隙，要求间隙规格必须能够满足设计标准，最后还需要对水泵封孔通道进行确认，保证其位置准确，不存在堵塞问题。如果水泵高于液面，需要在吸入管路增加相应的底阀，同时在排水管路安装阀门；如果水泵的位置低于液面，同样需要在吸入管路上设置控制阀门。在确定水泵安装高度时，应该参考汽蚀余量NPSHr的实际需求，通过对安装高度的调整，尽可能降低汽蚀发生的几率，确保离心泵能够实现正常运转。

2、电动机安装要点。在对电动机进行安装的过程中，需要在其转动轴上设置联轴器，做好转动轴平整度的测定工作，确认无误后，可以利用电动葫芦进行电机吊装，将电动机准确放置在相应的底座上。电动机安装完成后，需要严格依照相应的安装步骤，安装相应的弹性联轴器，将间隙控制在4～6mm左右。

3、电机底座安装要点。在做好必要的基础准备工作后，可以依照确定好的纵横中心线以及地脚螺栓线等，计算电机底座标高。然后利用电动葫芦对电机进行吊装，对好位置后，利用相应的地脚螺栓，做好电机底座固定工作，在底座位置可以垫上可以调节的垫铁，以水准仪测定标高，对照计算标高，做好差值调整工作，确保电机底座中心偏差能够被控制在±1．5mm以内，垂直同心度不超过0．08mm。调整结束确认无误后，需要进行底座混凝土浇筑以及地脚螺栓紧固工作，在这个过程中需要做好找平，防止电机运行中出现底座跑偏的情况。

二、水利工程机械维护措施

1、水泵维护措施。具体维护措施如下：（1）日常检查。在水泵运行一段时间后，需定期清查水泵的运行情况及存在问题，并根据清查结果开展针对性较高的水泵调整，由此即可有效降低水泵、水利工程运行成本。（2）水泵调整。水泵调整属于水利工程机械维护的重要组成部分，调换设备、更换水泵叶轮、车削叶轮、调节轴流泵叶片安装角、改变水泵转速、离心泵节能调节均属于常见的水泵调整措施。以水泵的转速改变为例，由于水泵转速能够对水泵性能曲线造成的直接影响，因此可依据该原理进行水泵转速的调整，基于皮带传动、齿轮变速箱、柴油机的调速则属于较为常见的调速方法。

2、电动机组合维护措施。具体维护措施如下：（1）结合电动机与控制设备保护。该维护的要点在于结合电动机与控制设备保护，水利工程中电动机的应用离不开起动机，这是由于二者串联于主回路，启动器里的接触器负责提供启动电流，电动机在普通运作过程产生的过载电流则由其他电器承担，因此用于保护工作而特别配置的保护装置理应成为维护工作关注的焦点。结合实际开展的软启动改造也能够进一步提升电动机组合维护有效性，在软启动控制的支持下，电动机可实现无接触点方式的控制，高水平的近距离控制、远程控制也能够同时得以实现，电动机组合维护可由此奠定坚实基础。（2）故障全面检查判断。水利工程电动机在运行过程中很容易出现各类故障，因此故障的检查判断同样属于维护工作范畴，电动机组合的故障检查需首先了解其使用年限，实际使用所处环境及周边地理位置也需要得到重视，日常维护记录、使用过程中的具体情况同样需要得到充分了解，由此才能够实现故障的准确判断。为进一步提高故障判断准确性，需在使用的具体环境中检查和诊断电动机组合，这种检查和诊断可得出正确的维护保养措施。此外，重点部位的细致检查同样不容忽视，如电动机的测振需建立准确基准值、掌握具体测定参数并对比不同工况数据，配合明确的检测周期、健全的记录系统，电动机组合便能够更好服务于水利工程运行。

三、水利机械设备管理与维护的质量控制

1、增强管理人员的管理意识。在管理工作中，管理人员起到了纽带作用，既要保证机械设备正常工作，又要为每个工作人员分配任务。因此，管理人员的管理素质和管理意识在管理工作中，发挥着承上启下的作用。1）应对管理人员进行定期培训，告知其机械设备运行过程中存在的问题和应注意的事项，熟悉每一个工作环节和操作流程，一旦发生安全事故要及时处理，将损失降到最低。2）定期进行知识和技术培训，提高其专业技术素养，充分调动工作人员的积极性。3）为了进一步提高管理工作效率，对于优秀的管理人员，应让其外出深造，学习国外先进的管理知识，以更加严谨的工作态度要求自己。

2、避免不良因素对机械设备的影响。水利工程项目大多数长时间太阳暴晒，雨水长时间浸泡，会加速机械风化和老化损坏的速度。为避免不必要的机械损坏，机械设备运转时应避开暴雨，风沙以及高温等天气，或者减少施工量，降低机械运转时间。若必须要运行机械，则要采取必要的防护措施，对核心零部件及重要零部件进行保护，以免产生损坏。

3、注重有效的检修规划，贯彻好安全第一的理念。结合水利发电设备运行的实际情况及检修方面的具体要求，优化设备的工作性能，则需要注重有效的检修规划，并贯彻好安全第一的理念予以应对。具体表现为：在对水利发电设备运行状态进行检修处理时，需要检修人员能够在丰富的实践经验、专业理论知识等要素的配合作用下，制定出切实有效的设备运行状态检修规划方案并实施到位，将设备故障检修与计划检修有效地结合起来，从而满足水利发电设备性能可靠性方面的要求，实现对设备检修成本的科学控制，确保相应的状态检修工作开展更具科学性；水利发电设备运行状态检修过程中，为了满足设备安全运行要求，及时消除设备运行中的安全隐患，则需要检修人员在自身的工作开展中贯彻好安全第一的理念，规范水利发电设备运行状态检修中的操作行为，增强检修工作在实践中的落实效果，给予水利发电设备安全性能优化可靠保障。

结束语

水利工程是国家重视的经济建设项目，机械设备已经是建设工作中不可或缺的一环，因此管理工作是水利工程中重要的工作。重视水利机械设备的管理工作，才能使水利工程正常运行。提升操作员的职业意识和安全意识，确保机械设备无故障的高效安全运行，才能够提高机械设备的使用率，延长使用寿命，从而节约项目的成本，以提高整个水利工程的建设效率。

参考文献：

[1]谢骅，等.浅析工程机械设备管理存在的问题和对策[J].科教纵横，2018（10）：33-35.

[2]程丰年，齐宏伟，张宏伟，赵文忠.水利工程施工设备管理方法初探[J].山西水利，2018（6）：30.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/05ca6e46da1cc20bd0032df1.html