# 车载超级电容储能式有轨电车的充电轨设计及应用

### 论文摘要

车载超级电容储能供电制式已成为现代有轨电车项目的重要发展方向和研究热点,该制式采用的充电装置是通过充电轨(经受电弓)向超级电容快速充电。针对充电轨的载流量和截面尺寸进行分析,提出载流量为2 000 A的新型充电轨;基于刚性悬挂结构进行优化,采用带齿槽道配合T型头螺栓的形式,方便现场调节和定位;阐述充电轨标准段的平面布置方案,结合武汉东湖高新区有轨电车项目,给出每个悬挂点的跨距及拉出值,并以算例验证挠度满足规范要求;设计充电系统回流方案,根据车辆取流状态下前后车轮的范围,确定车站两端绝缘节的最小距离。根据工程经验,提出减小站台处坡度、绝缘节避开信号无金属区、预留电缆敷设孔洞等注意事项。

### 论文目录

- 1 充电网制式比选及截面设计

- 1.1 超级电容充电曲线分析

- 1.2 充电网制式的比选

- 1.3 合理设计充电轨的截面

- 2 充电轨的安装形式及平面布置

- 2.1 充电轨安装要求

- 2.2 悬挂形式的分析与优化

- 2.3 充电轨长度及跨距值的分析与确定

- 2.4 拉出值设计

- 3 回流方案

- 3.1 回流系统组成

- 3.2 绝缘节设置原则

- 4 工程中应注意事项

- 4.1 车站处线路坡度

- 4.2 绝缘节与信号无金属区冲突

- 4.3 电缆敷设路径及开关柜基础预留

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黄齐来,张维,郭志奇

关键词: 有轨电车,超级电容,充电轨,截面积,悬挂方案,回流方案

来源: 都市快轨交通 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 汽车工业

单位: 北京城建设计发展集团股份有限公司

分类号: U482.1

页码: 132-137

总页数: 6

文件大小: 1620K

下载量: 124

### 相关论文文献

- [1].有轨电车工程建设中的常见问题[J]. 城市公共交通 2015(06)

- [2].55路有轨电车全线正式通车[J]. 城市公共交通 2015(02)

- [3].山东首条有轨电车线路开通试运行[J]. 城市公共交通 2015(02)

- [4].现代有轨电车的特征与发展趋势[J]. 城市公共交通 2015(11)

- [5].大连有轨电车今昔[J]. 城市公共交通 2015(05)

- [6].浅析有轨电车车站造型设计[J]. 铁道勘测与设计 2018(01)

- [7].全国首列旅游观光讲解有轨电车广州首发[J]. 广东交通 2018(01)

- [8].北京西郊线现代有轨电车撒砂装置研制[J]. 现代城市轨道交通 2019(12)

- [9].现代有轨电车售检票关键技术指标研究[J]. 工程技术研究 2019(23)

- [10].现代有轨电车车门布置分析与建议[J]. 科技创新导报 2019(24)

- [11].现代有轨电车车端系统配置及耐撞性分析[J]. 现代城市轨道交通 2020(01)

- [12].基于控制图的有轨电车能耗分析方法研究[J]. 信息技术与网络安全 2020(01)

- [13].世界上海拔最高的有轨电车示范线全线通过验收[J]. 都市快轨交通 2019(06)

- [14].意大利批准博尔扎诺市有轨电车项目[J]. 国外铁道车辆 2020(01)

- [15].我国有轨电车发展的总结、反思与迈进[J]. 交通与港航 2019(05)

- [16].有轨电车设施用地研究[J]. 中国市政工程 2020(01)

- [17].胶轮有轨电车检修模式探讨[J]. 技术与市场 2020(02)

- [18].现代有轨电车在我国可持续发展问题的思考[J]. 铁道建筑技术 2019(09)

- [19].德国6家公司/机构联合开展“车辆段中的自动化有轨电车”项目研究[J]. 现代城市轨道交通 2020(02)

- [20].现代有轨电车通信关键技术指标研究[J]. 铁路通信信号工程技术 2020(02)

- [21].现代有轨电车设备系统维护与管理的探析[J]. 装备维修技术 2020(01)

- [22].考虑转向有轨电车线路的干线绿波优化[J]. 交通运输工程学报 2020(01)

- [23].有轨电车造型设计的发展及趋势[J]. 设计 2020(05)

- [24].执着与希望，乘着有轨电车不断前行[J]. 城市轨道交通 2020(03)

- [25].广州市黄埔有轨电车1号线试运行[J]. 现代城市轨道交通 2020(04)

- [26].广州海珠线储能式现代有轨电车低压供电网络设计[J]. 机车电传动 2020(02)

- [27].自主化五模块储能式低地板有轨电车制动系统辅助缓解装置优化[J]. 机电信息 2020(12)

- [28].“互联互通”在现代有轨电车中的应用[J]. 数字通信世界 2020(03)

- [29].现代有轨电车车站弱电设备布设方式研究[J]. 铁路通信信号工程技术 2020(04)

- [30].有轨电车：热潮下的发展症结[J]. 中国投资(中英文) 2020(Z1)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/05f92b915b9c3352f46966bb.html