# 三维机织与四轴向复合材料叶片结构性能对比分析

### 论文摘要

文章应用Pulse16.1结构振动分析系统测试了两种叶片的振型与频率,并与数值模拟结果进行了对比。对比结果说明了叶片有限元模型的准确性及文中的数值计算结果适用于叶片实体。通过CFD仿真和ACP铺层,对相同翼型、相同尺寸且重量相差不超过4%的三维机织与四轴向复合材料叶片在额定工况下的结构特性进行了有限元分析。分别从铺层工艺、应力应变幅值及位移响应等方面对两种叶片进行了对比。结果表明:新型的三维正交机织复合材料叶片铺层工艺简单,树脂更易浸透;应力曲线平滑不会发生应力集中现象,且具有更优越的耐应力性。通过对两种叶片不同方向的位移响应分析,发现三维正交机织复合材料叶片的这种耐应力性源于织物结构中的Z纱捆绑。

### 论文目录

- 0前言

- 1 织物及铺层介绍

- 2 有限元建模及验证

- 3 结构特性对比分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵科,姜鑫,宋力,姜焱,田瑞

关键词: 风力机叶片,复合材料,应力,应变

来源: 可再生能源 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,农业科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学,电力工业

单位: 内蒙古工业大学能源与动力工程学院,风能太阳能利用技术教育部重点实验室

基金: 内蒙古自治区科技创新引导计划项目(2017)

分类号: TM315;TB33

DOI: 10.13941/j.cnki.21-1469/tk.2019.08.024

页码: 1260-1264

总页数: 5

文件大小: 864K

下载量: 97

### 相关论文文献

- [1].风力机叶片结冰水滴收集系数计算[J]. 太阳能学报 2020(03)

- [2].挟沙风冲蚀风力机叶片涂层磨损研究[J]. 太阳能学报 2020(07)

- [3].风力机叶片的模态分析[J]. 电力设备管理 2020(08)

- [4].新型风力机叶片研究与应用[J]. 现代制造技术与装备 2017(12)

- [5].风力机叶片侵蚀行为的数值模拟[J]. 应用能源技术 2017(04)

- [6].海上湿气对风力机叶片气动特性影响初探[J]. 机械工程学报 2017(10)

- [7].常用风力机叶片无损检测技术对比分析[J]. 热力发电 2015(12)

- [8].适用于各种风力机叶片制造技术的新材料[J]. 玻璃钢 2015(01)

- [9].风力机叶片神经网络结构近似分析的数值实验[J]. 振动.测试与诊断 2015(01)

- [10].不同湍流模型对风力机叶片翼型气动性能参数计算结果的影响研究[J]. 太阳能 2020(08)

- [11].新疆风力机叶片覆冰风险评估探究[J]. 水力发电 2019(07)

- [12].切变来流下风力机叶片应力耦合性分析[J]. 工程热物理学报 2019(11)

- [13].风力机叶片寿命损耗计算方法与工程应用[J]. 长沙理工大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [14].覆冰条件下旋转风力机叶片应力与模态分析[J]. 玻璃钢/复合材料 2018(07)

- [15].不同风速下风力机叶片的振动特性研究[J]. 河北科技大学学报 2018(05)

- [16].风力机叶片共固化层合结构阻尼抑颤分析[J]. 太原科技大学学报 2017(01)

- [17].风力机叶片及翼型变形分析[J]. 可再生能源 2017(05)

- [18].大型风力机叶片气动噪声研究[J]. 太阳能学报 2017(05)

- [19].偏航工况风力机叶片流固耦合特性研究[J]. 太阳能学报 2017(04)

- [20].风力机叶片三维设计与混合参数化建模方法研究[J]. 高技术通讯 2015(Z1)

- [21].微型风力机叶片结构优化设计与仿真分析[J]. 机械设计与制造 2014(12)

- [22].风力机叶片多体动力学分析[J]. 大连交通大学学报 2015(05)

- [23].风力机叶片流场模型建立[J]. 山海经 2015(16)

- [24].大型风力机叶片研究现状与发展趋势[J]. 机械工程学报 2013(20)

- [25].西门子公司推出世界上最长的风力机叶片[J]. 玻璃钢 2012(03)

- [26].一种新型风力机叶片的设计[J]. 水电与新能源 2011(04)

- [27].用于风力机叶片的先进环氧技术[J]. 玻璃钢 2010(03)

- [28].风力机叶片及材料的判定[J]. 玻璃钢 2010(03)

- [29].3kW小型风力机叶片的分析[J]. 农业装备技术 2010(04)

- [30].6种风力机叶片翼型的气动性能数值模拟研究[J]. 可再生能源 2009(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0610979edfac7ab596e0c6b7.html