# 矿井通风系统论文_王子云,张嘉男,赵东霖,宋进

导读:本文包含了矿井通风系统论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:通风系统,矿井,阻力,风门,通风机,神经网络,风速。

### 矿井通风系统论文文献综述

王子云,张嘉男,赵东霖,宋进[1]（2019）在《基于加权聚类分析法的矿井通风系统评价与优化研究》一文中研究指出在建立通风系统评价指标及样本库的基础上,确定评价指标权值,建立待评价样本,对矿井等积孔、矿井有效风量率、井下风流稳定性、通风构筑物的安全性、主要通风机效率、单位产量通风动力费进行加权聚类分析;结合辽宁某矿的矿井通风系统优化改造方案进行应用。期望对矿井通风系统评价和优化有所借鉴。(本文来源于《西部探矿工程》期刊2019年12期）

郝殿,张清田[2]（2019）在《高通风阻力矿井通风系统优化与改造研究》一文中研究指出针对九里山矿南风井系统通风阻力大、16采区部分用风地点风量紧张的问题,对矿井通风参数进行了技术测定,提出了3种通风系统优化改造方案,通过对各方案进行网络解算并进行技术经济比较,认为采用增加西总回风并联巷道并将南风井风机角度下调至25°后,在满足各用风地点风量的情况下,南风井系统通风阻力大幅度降低,风机能耗也进一步降低,风机整体运行工况稳定、可靠、高效,且能满足2022年12月以后生产系统发生较大变化后安全生产需要,该优化改造方案具有显着的安全经济效益。(本文来源于《煤炭技术》期刊2019年12期）

杜锋[3]（2019）在《基于PLC的矿井通风控制系统设计》一文中研究指出对矿井通风机结构进行研究并对其工作原理进行分析,采用PLC对矿井通风系统进行控制。确定了基于PLC的矿井通风控制系统的硬件结构,设计了PLC的接线电路以及各个接口对应的输入输出信号。设计了基于PLC的矿井通风控制系统软件的主程序运行流程,并引入基于BP神经网络的PID算法对时间滞后量进行控制。通过仿真实验验证,基于BP神经网络的PID算法的性能相比PID算法,性能更优,没有超调量,反应速度更快。(本文来源于《煤矿机械》期刊2019年11期）

高勤勤[4]（2019）在《矿井通风系统阻力测定及分析》一文中研究指出为了分析某矿通风系统阻力情况,测定选择西翼7516采煤工作面和东十采区两条主测路线,布置独立测点45个,可得西翼7516采煤工作面和东十采区通风系统总阻力分别为2214.6Pa和2244.6Pa。通过分析阻力数据可知,西翼运输大巷、西翼回风大巷、东翼北运输大巷、东翼北回风大巷和东翼回风巷属于较高阻力区段。(本文来源于《当代化工研究》期刊2019年13期）

路建玲[5]（2019）在《司马煤业矿井通风系统的优化研究》一文中研究指出司马煤业针对主通风机性能未能充分发挥的现状,优化风门结构,将原有上下开关式风门优化改造为左右侧开式结构。采取调整主通风机径向间隙、调整风叶角度等举措,有效促进了主通风机效用发挥,为优化通风系统稳定性奠定基础。(本文来源于《山东煤炭科技》期刊2019年10期）

王鹏飞[6]（2019）在《矿井通风系统优化改造应用研究》一文中研究指出为降低矿井通风阻力,实现合理通风,对矿井通风阻力进行测定,在对测定结果分析的基础上,针对通风阻力高、有效风量低、风速超限等问题,提出合理的整改优化方案,整改后的通风阻力测定结果可知:矿井通风阻力下降40%,控制了漏风问题,回风井风速降至4.80m/s,总回风巷风速降至5.66m/s,符合"规程"的相关规定,井下通风状况得到改善。(本文来源于《西部探矿工程》期刊2019年10期）

杨娟娟[7]（2019）在《用于矿井通风系统的污染物浓度分布实时监测方法研究》一文中研究指出针对原有污染物浓度分布实时监测方法计算结果失真的问题,设计用于矿井通风系统的污染物浓度分布实时监测方法。通过矿井通风系统的污染物进行分析,选择合适的矿井通风系统污染物采集方法,进行污染物采集。通过传感器提取出污染物浓度分布重要指标,将上述指标带矿井通风系统的污染物浓度计算公式入中,通过计算机的精密计算结合传感器所采集的污染物分布结果,实现矿井通风系统污染物浓度分布实时监测。与原有方法相比,此方法计算结果与标准值结果更加接近,因而监测结果更为准确。(本文来源于《环境科学与管理》期刊2019年10期）

任一亮[8]（2019）在《矿井通风系统优化调节分析》一文中研究指出我国作为一个物资丰富的大国,矿产资源的种类和数量都非常可观,而且当前也已陆续进行开采使用,促进社会工业化水平的进步一提升。然而矿产资源的开采工作却充满了危险性,尤其是对于井下工作的工人来说,一定要确保工作环境的安全性才会避免造成人员伤亡的事故出现。因此,论文针对我国当前的采矿工作通风系统进行优化和分析,结合实际情况解决存在的问题,实现矿井通风系统的优化调节,以便于增强工作的安全性。(本文来源于《中小企业管理与科技(上旬刊)》期刊2019年10期）

王贵勇[9]（2019）在《矿井通风技术及通风系统优化设计探讨》一文中研究指出随着我国对矿产资源的不断开发和利用,矿井的数量也在不断增加,与此同时应用到矿井当中的技术要求也在不断提高,因此在矿井相关技术方面需要进行相应的优化设计,尤其是对矿井当中的通风系统。本文分析了矿井通风技术的发展以及各种应用到矿井作业当中的通风技术,并对矿井通风系统的优化设计进行了探讨。(本文来源于《内蒙古煤炭经济》期刊2019年18期）

武进宝[10]（2019）在《煤矿矿井通风系统优化策略探讨》一文中研究指出煤炭资源在社会生产不断进步的形势下,整体需求量在不断增加,而随着当年煤炭开采技术的快速进步,整个煤炭行业也迎来了前所未有的发展机遇,在此情形下,煤炭企业必须要对开采作业进行严格的安全管理。在我国煤炭行业的安全管理工作中,通风系统不合理而导致的井下安全事故发生率很高,因此针对煤矿矿井通风系统进行进一步优化非常有必要。(本文来源于《石化技术》期刊2019年09期）

### 矿井通风系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对九里山矿南风井系统通风阻力大、16采区部分用风地点风量紧张的问题,对矿井通风参数进行了技术测定,提出了3种通风系统优化改造方案,通过对各方案进行网络解算并进行技术经济比较,认为采用增加西总回风并联巷道并将南风井风机角度下调至25°后,在满足各用风地点风量的情况下,南风井系统通风阻力大幅度降低,风机能耗也进一步降低,风机整体运行工况稳定、可靠、高效,且能满足2022年12月以后生产系统发生较大变化后安全生产需要,该优化改造方案具有显着的安全经济效益。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 矿井通风系统论文参考文献

[1].王子云,张嘉男,赵东霖,宋进.基于加权聚类分析法的矿井通风系统评价与优化研究[J].西部探矿工程.2019

[2].郝殿,张清田.高通风阻力矿井通风系统优化与改造研究[J].煤炭技术.2019

[3].杜锋.基于PLC的矿井通风控制系统设计[J].煤矿机械.2019

[4].高勤勤.矿井通风系统阻力测定及分析[J].当代化工研究.2019

[5].路建玲.司马煤业矿井通风系统的优化研究[J].山东煤炭科技.2019

[6].王鹏飞.矿井通风系统优化改造应用研究[J].西部探矿工程.2019

[7].杨娟娟.用于矿井通风系统的污染物浓度分布实时监测方法研究[J].环境科学与管理.2019

[8].任一亮.矿井通风系统优化调节分析[J].中小企业管理与科技(上旬刊).2019

[9].王贵勇.矿井通风技术及通风系统优化设计探讨[J].内蒙古煤炭经济.2019

[10].武进宝.煤矿矿井通风系统优化策略探讨[J].石化技术.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/06187ac7d162bc276281c7f2.html