# 水泥稳定碎石基层的弹塑性特性

### 论文摘要

为了认识水泥稳定碎石基层的弹黏塑性特性,优化路面结构的设计计算,选用路面常用的骨架密实和悬浮密实2种水泥稳定碎石基层材料,振动压实成型了Φ150×150 mm标准圆柱体试件,应用微机控制万能试验机,设定不同加载速率(0.5,1,1.5,2,4 mm·min-1),进行简单加载、循环加卸载、抗压回弹模量、徐变和松弛等试验,测试试件的应力-应变及其随时间的变化,分析强度、刚度、徐变与松弛等变化规律及加卸载应力-应变特性,研究水泥稳定碎石基层的弹塑性特性,提出改进型本构模型。结果表明:加载速率对试验结果的总体影响小于4.4%（相对误差）,且60 min的徐变变形最大为0.03%,14 min的应力松弛最大为6.9%,表明水泥稳定碎石基层的黏性极弱,可以忽略不计;每次加载卸载后均有回弹变形和永久变形出现,反映了水泥稳定碎石基层的弹塑性性质,且服从有应力强化的弹塑性固体模型,可以用广义圣维南模型模拟分析;提出的改进型邓肯-张本构模型数值模拟具有很好的有效性,可以用来分析水泥稳定碎石的应力-应变曲线;0.4σmax(σmax为水稳碎石混合料的破坏强度)对应的割线模量十分接近传统的回弹模量,说明简化的0.4σmax取值法可以用来测试水泥稳定碎石基层的回弹模量;从总体路用技术性能来看,骨架密实型的水泥稳定碎石基层要优于悬浮密实型。

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 试验材料和试件制备

- 2 压缩试验概况

- 3 刚度模量分析

- 4 黏性分析

- 5 弹塑性分析

- 6 数值模拟分析

- 7 结 语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 延西利,梁春雨,许金华,游庆龙,李昂

关键词: 道路工程,水泥稳定碎石,压缩试验,弹塑性特性,应力强化,本构模型

来源: 中国公路学报 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 长安大学公路学院,吉林大学交通学院

基金: 四川省交通科技项目(2011A7-4-1,2017-F-01),陕西省交通科技项目(17-11K)

分类号: U416.214

DOI: 10.19721/j.cnki.1001-7372.2019.01.004

页码: 29-36

总页数: 8

文件大小: 632K

下载量: 424

### 相关论文文献

- [1].水泥稳定碎石基层连铺钢模支护技术研究[J]. 公路与汽运 2020(01)

- [2].市政施工中水泥稳定碎石基层施工的质量控制[J]. 广东建材 2019(12)

- [3].水泥稳定碎石基层的裂缝成因分析与防治对策[J]. 工程建设与设计 2020(01)

- [4].高速公路大厚度水泥稳定碎石基层设计与施工技术[J]. 工程建设与设计 2020(03)

- [5].公路水泥稳定碎石基层试验检测要点分析[J]. 交通世界 2019(35)

- [6].高速公路水泥稳定碎石基层施工技术与质量控制[J]. 交通世界 2019(35)

- [7].水泥稳定碎石基层施工技术及质量控制[J]. 交通世界 2019(35)

- [8].试析水泥稳定碎石基层的抗裂稳定性[J]. 佳木斯职业学院学报 2020(02)

- [9].高速公路水泥稳定碎石基层施工技术研究[J]. 四川建材 2020(02)

- [10].市政道路水泥稳定碎石基层裂缝防治研究[J]. 四川水力发电 2020(01)

- [11].胶轮压路机在水泥稳定碎石基层施工碾压中的运用[J]. 智能城市 2020(04)

- [12].水泥稳定碎石基层入冬施工与过冬保护措施浅析[J]. 门窗 2019(18)

- [13].论265省道常州段工程水泥稳定碎石基层的施工及裂缝防治[J]. 绿色环保建材 2020(03)

- [14].水泥稳定碎石基层施工技术在公路工程中的应用[J]. 交通世界 2020(Z2)

- [15].水泥稳定碎石基层双层连铺技术的应用[J]. 交通世界 2020(08)

- [16].水泥稳定碎石基层质量通病及防治[J]. 中外企业家 2020(15)

- [17].沥青路面水泥稳定碎石基层技术的应用[J]. 绿色环保建材 2020(04)

- [18].公路工程水泥稳定碎石基层问题及质量控制分析[J]. 科技视界 2020(15)

- [19].大厚度水泥稳定碎石基层施工质量控制探讨[J]. 西部交通科技 2020(01)

- [20].水泥稳定碎石基层裂缝成因及防治措施[J]. 科技经济导刊 2020(10)

- [21].水泥稳定碎石基层纵向裂缝预防与处理措施的探析[J]. 四川水泥 2020(05)

- [22].水泥稳定碎石基层的通病防治[J]. 中外企业家 2020(19)

- [23].高速公路水泥稳定碎石基层施工与质量控制探讨[J]. 企业科技与发展 2020(05)

- [24].水泥稳定碎石基层双层连铺施工工艺及质量控制[J]. 公路 2020(06)

- [25].严寒季风地区单机宽幅大厚度水泥稳定碎石基层摊铺离析分析与改进措施[J]. 公路 2020(06)

- [26].浅谈水泥稳定碎石基层施工质量控制技术[J]. 江西建材 2020(05)

- [27].试述水泥稳定碎石基层三层连铺施工工艺[J]. 山西建筑 2020(14)

- [28].水泥稳定碎石基层双层连铺施工质量控制[J]. 中国公路 2020(12)

- [29].市政施工中水泥稳定碎石基层施工技术探讨[J]. 建材与装饰 2020(19)

- [30].公路水泥稳定碎石基层的施工技术分析[J]. 黑龙江交通科技 2020(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/061a1011251766015a9f4ff8.html