# 轴向压力论文_肖熙,刘博,毛育青,赖明波,何箭南

导读:本文包含了轴向压力论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:压力,轴向,测量仪,摩擦,液压,气动力,壁板。

### 轴向压力论文文献综述

肖熙,刘博,毛育青,赖明波,何箭南[1]（2019）在《焊接工艺参数及搅拌针形貌对铝合金搅拌摩擦焊轴向压力的影响》一文中研究指出研究了焊接工艺参数及搅拌针形貌对铝合金搅拌摩擦焊轴向压力的影响规律,通过采用不同的焊接速度、旋转速度、搅拌针形貌对4 mm厚的2024铝合金进行了搅拌摩擦焊接,利用轴向力实时测量装置测量了搅拌摩擦焊时轴向压力。研究结果表明:其它条件相同时,稳定阶段的轴向压力随着搅拌针旋转速度的增加而减小,随焊接速度的增大而增大,右螺纹搅拌针稳定阶段的轴向压力较左螺纹轴向压力低。采用右螺纹搅拌针,焊接速度60 mm/min、旋转速度950 r/min时稳定焊接过程轴向压力值最低,平均为4.73 kN。(本文来源于《热加工工艺》期刊2019年23期）

刘尧,江伟,包从望[2]（2019）在《基于AMESim的斜盘式轴向柱塞泵流量与压力脉动仿真分析》一文中研究指出以农业机械中液压驱动系统的斜盘式轴向柱塞泵为研究对象,分析其结构和工作原理,利用流体学公式建立斜盘式轴向柱塞泵的流量和压力脉动的数学模型,搭建柱塞数为8到11的AMESim仿真模型,在满足工况要求下仿真计算出各参数对斜盘式轴向柱塞泵流量和压力脉动的影响,为农业机械驱动系统选用动力元件提供理论依据。(本文来源于《科技创新与生产力》期刊2019年11期）

孟艳艳,孙斌,赵景周,时可可[3]（2019）在《压力可调式大型轴承轴向跳动测量仪》一文中研究指出针对现有B205轴向跳动测量仪由于加装配重造成测量精度及测量效率低的问题,通过分析B205测量原理和手动压力机工作原理,设计了一种压力可调式轴向跳动测量仪,解决了被测轴承套圈端面受压不均衡的难题,提高了轴向跳动的测量精度,同时降低了劳动强度。(本文来源于《轴承》期刊2019年09期）

李晋,李鹏,代成栋,范晨光,杨翊仁[4]（2019）在《轴向气流下曲壁板气动压力的理论与实验研究》一文中研究指出针对轴向气流作用下曲壁板上的静态气动力进行了理论及实验研究,采用势流的点源解和泰勒级数展开方法获得了曲壁板上的气动力公式.设计了两组带有不同初始曲率的铝合金曲壁板风洞模型.将曲壁板的初始构型函数带入气动力公式得到实验壁板模型的理论气动压力,并与已有的理论计算结果及实验结果进行了对比分析.结果表明:初始曲率越大,作用在曲壁板上的气动压力越大;曲壁板的两端会出现正压区,正压区的范围与初始曲率有关.本气动压力计算方法与实验结果吻合良好,表明了该计算方法的合理性及准确性.(本文来源于《成都大学学报(自然科学版)》期刊2019年02期）

梁爱国,史建英,刘坤,费新玲,齐傲江[5]（2019）在《含轴向裂缝缺陷的钢骨架复合管安全注剂压力研究》一文中研究指出为了解决注剂压力过大而导致含泄漏缺陷的管道失效问题,文中以含轴向裂缝缺陷的钢骨架复合管为研究对象,对其安全注剂压力开展研究。通过实验测量钢骨架复合管的材料性能和含轴向裂缝的钢骨架复合管道在某一注剂压力作用下管壁的压力和应变。在此基础上,通过应力计算公式得到泄漏点的等效应力,并应用ANSYS软件对其进行有限元模拟。通过实验验证钢骨架复合管带压堵漏ANSYS有限元模型具有较高的准确性和合理性。(本文来源于《管道技术与设备》期刊2019年03期）

林伟,杨新岐,熊俊珍,刘凯旋[6]（2019）在《轴向压力对异种钢水下摩擦锥塞焊接头组织及力学性能的影响》一文中研究指出在X52管线钢上采用Q345塞棒进行水下摩擦锥塞焊工艺试验研究,讨论轴向压力对塞焊接头组织和力学性能的影响.结果表明,对给定7 000 r/min焊接转速在30 kN轴向压力下,塞焊缝底部圆角过渡处易产生未结合缺陷,随着轴向压力增加达到35 kN以上,可以获得完全结合的致密塞焊缝,焊缝顶锻区及底部圆角过渡处的热影响区也不断扩大.由于水介质快速冷却作用,焊缝区组织特征比较复杂,主要由板条状马氏体和板条状贝氏体组成,硬度分布不均匀并产生明显淬硬现象其硬度可达450 HV1.在0℃下焊缝中心冲击吸收能量也会随着轴向压力的增加而不断提高,最高可以达到62 J,但远低于母材的267 J.(本文来源于《焊接学报》期刊2019年01期）

钱晨,杨从新,富友,张扬,侯凯文[7]（2019）在《平衡鼓间隙对首级叶轮前泵腔压力及多级泵轴向力的影响》一文中研究指出平衡鼓的轴向力平衡能力是多级离心泵发生故障并影响其寿命的关键因素。该文采用数值模拟方法,在多级泵的外特性、平衡管内压力和泄漏量的数值计算结果与试验结果基本一致的基础上,研究了平衡鼓间隙泄漏量变化对首级叶轮前泵腔的压力分布、首级叶轮及整个叶轮轴向力的影响。研究结果表明:首级叶轮前泵腔中的漩涡区是腔体内压力变化的主要原因。当平衡鼓间隙由0增大到0.5 mm时,首级叶轮的轴向力在间隙为0时最大,在间隙为0.3 mm时最小,其最小值为最大值的20.6%;整个叶轮所受轴向力随着平衡鼓间隙增大呈先减小后增大的趋势。无量纲化的平衡鼓间隙面积大于6.6×10-3时,由于平衡鼓前后压差较小,已无法有效平衡轴向力,在此范围轴承发生断轴的风险较大。该研究可为多级泵平衡鼓设计提供参考。(本文来源于《农业工程学报》期刊2019年02期）

李俊,杨忠炯,周立强,张高峰[8]（2018）在《轴向基础振动对缠绕式液压胶管沿程压力衰减特性影响》一文中研究指出液压胶管在硬岩掘进机(TBM)液压系统中大量使用,管内流体动力学行为影响系统的安全可靠性。为了得到振动环境下管内流体压力沿管长方向的衰减特性,基于复合材料经典层合板理论和流固耦合理论,建立缠绕式胶管轴向振动的流固耦合模型,得到沿胶管管长方向压力损失的数值计算公式,通过仿真与实验研究振动参数、结构参数和流体参数对压力衰减特性的影响,研究结果表明:沿程压力损失的幅值随着基础振动振幅的增加呈线性增长,随振动频率的增加而增加;随胶管管长和管径的增加,沿程损失波动的程度减弱;随流速的增加,沿程压力损失的波动比减小,流体黏度对沿程压力损失波动的影响较小。研究结果可为TBM管系设计和抗振设计提供理论依据。(本文来源于《噪声与振动控制》期刊2018年06期）

杨忠炯,李俊,周立强,蔡岳林[9]（2018）在《轴向振动对液压胶管出口压力波动影响》一文中研究指出为了提升和改进硬岩掘进机工作时液压胶管内流体能量的传递特性,基于复合材料层合板理论和流固耦合理论,建立了缠绕式胶管轴向振动流固耦合模型.仿真和实验研究了振动参数、结构参数和流体参数对胶管出口压力波动影响.研究结果表明:当基础振动频率在40Hz附近时,出口压力波动幅值最大,此时激振频率接近胶管固有频率,出口压力波动幅值在一定范围随振动幅值呈线性增长;胶管长度对出口压力波动影响强于胶管内径;随着流体流速增加,胶管出口压力波动幅值逐渐减小,流体黏度对压力波动影响较小.(本文来源于《华中科技大学学报(自然科学版)》期刊2018年11期）

王宏伟,陈少杰,周云[10]（2018）在《圆空心钢管混凝土短柱在轴向压力作用下的可靠性分析》一文中研究指出为分析圆空心钢管混凝土短柱在轴向压力作用下的可靠性,以笔者及其他学者所进行的圆空心钢管混凝土轴压短柱试验数据为统计样本,结合Normal、Lognormal、Weibull、Gamma 4种分布形式,考虑模型误差,分别根据《钢管混凝土结构技术规范》(GB 50936—2014)中的钢管混凝土柱轴压承载力计算公式与作者提出的修正公式,运用Monte Carlo法计算得到了规范公式与修正公式的可靠度指标。结果表明:依据两种公式计算得到的可靠度指标均基本满足目标可靠度指标3.7的要求;规范公式的可靠度指标较大,约为修正公式的1.05倍,计算结果较为可靠;可靠度指标随着混凝土强度和荷载效应比的提高而上升,随着含钢率的提高而下降,钢材强度和空心率的变化,可靠度指标的变化不明显。考虑上述4种分布类型对抗力误差的影响,分析了各参数因素对抗力分项系数的影响,结果表明:计算模型误差分布类型和活载类型对抗力分项系数的影响不明显,安全等级和荷载效应比影响较为明显;考虑实际工程中常用的荷载效应比,提出荷载效应比不同时抗力分项系数取值分别为1.21、1.32、1.41。(本文来源于《土木建筑与环境工程》期刊2018年06期）

### 轴向压力论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以农业机械中液压驱动系统的斜盘式轴向柱塞泵为研究对象,分析其结构和工作原理,利用流体学公式建立斜盘式轴向柱塞泵的流量和压力脉动的数学模型,搭建柱塞数为8到11的AMESim仿真模型,在满足工况要求下仿真计算出各参数对斜盘式轴向柱塞泵流量和压力脉动的影响,为农业机械驱动系统选用动力元件提供理论依据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 轴向压力论文参考文献

[1].肖熙,刘博,毛育青,赖明波,何箭南.焊接工艺参数及搅拌针形貌对铝合金搅拌摩擦焊轴向压力的影响[J].热加工工艺.2019

[2].刘尧,江伟,包从望.基于AMESim的斜盘式轴向柱塞泵流量与压力脉动仿真分析[J].科技创新与生产力.2019

[3].孟艳艳,孙斌,赵景周,时可可.压力可调式大型轴承轴向跳动测量仪[J].轴承.2019

[4].李晋,李鹏,代成栋,范晨光,杨翊仁.轴向气流下曲壁板气动压力的理论与实验研究[J].成都大学学报(自然科学版).2019

[5].梁爱国,史建英,刘坤,费新玲,齐傲江.含轴向裂缝缺陷的钢骨架复合管安全注剂压力研究[J].管道技术与设备.2019

[6].林伟,杨新岐,熊俊珍,刘凯旋.轴向压力对异种钢水下摩擦锥塞焊接头组织及力学性能的影响[J].焊接学报.2019

[7].钱晨,杨从新,富友,张扬,侯凯文.平衡鼓间隙对首级叶轮前泵腔压力及多级泵轴向力的影响[J].农业工程学报.2019

[8].李俊,杨忠炯,周立强,张高峰.轴向基础振动对缠绕式液压胶管沿程压力衰减特性影响[J].噪声与振动控制.2018

[9].杨忠炯,李俊,周立强,蔡岳林.轴向振动对液压胶管出口压力波动影响[J].华中科技大学学报(自然科学版).2018

[10].王宏伟,陈少杰,周云.圆空心钢管混凝土短柱在轴向压力作用下的可靠性分析[J].土木建筑与环境工程.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/069b265f99297f25c8115b48.html