# 装配式透水混凝土基层上沥青路面施工技术与质量控制

### 论文摘要

鉴于北方冬季来的早、气温低、全年可施工时间短的气候特点。通过采用预制装配式无砂透水混凝土基层有效解决了传统二灰碎石基层施工工期和海绵城市问题。装配式透水混凝土基层上摊铺沥青混凝土路面技术仍处于起步阶段,并不是十分完善。本文结合工程实例,阐述了装配式透水混凝土基层结构特点,和上部摊铺沥青路面施工工艺和常见病害及防治措施,为同类项目提供了借鉴作用。

### 论文目录

- 1 工程概况

- 1.1 工程简介

- 2 结构特点

- 3 施工工艺

- 4 常见质量问题及原因分析

- 4.1 经试验段测试沥青路面质量问题有以下几种情况

- 4.2 原因分析

- 4.3 实施对策

- 5 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李正伟

关键词: 装配式,基层,基块,技术,控制

来源: 绿色环保建材 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,经济与管理科学

专业: 公路与水路运输

单位: 中铁二十五局集团第四工程有限公司

分类号: U416.217

DOI: 10.16767/j.cnki.10-1213/tu.2019.08.085

页码: 108+110

总页数: 2

文件大小: 2536K

下载量: 108

### 相关论文文献

- [1].透水混凝土性能与工程应用研究[J]. 建筑技术开发 2020(03)

- [2].透水混凝土在“海绵城市”建设中的应用研究[J]. 江苏建材 2020(01)

- [3].云南建投研制透水混凝土助力海绵城市建设[J]. 江西建材 2020(03)

- [4].园林景观施工中透水混凝土的运用研究[J]. 工程技术研究 2020(03)

- [5].透水混凝土技术在城市道路中的应用——评《海绵城市透水混凝土应用技术》[J]. 混凝土与水泥制品 2020(05)

- [6].高强透水混凝土试验研究[J]. 商品混凝土 2020(08)

- [7].高承载透水混凝土施工工艺的分析与研究[J]. 四川水泥 2020(10)

- [8].试论景观道路露骨料透水混凝土的施工技术[J]. 决策探索(中) 2020(10)

- [9].罐车运输型预拌透水混凝土关键技术的研究[J]. 四川建材 2020(10)

- [10].典型透水混凝土铺装对降雨污染的控制效果研究[J]. 四川水泥 2020(11)

- [11].透水混凝土路面抗堵塞性能研究[J]. 混凝土 2018(11)

- [12].透水混凝土的试验研究[J]. 混凝土 2018(12)

- [13].生态透水混凝土功能化研究现状[J]. 四川建材 2019(02)

- [14].透水混凝土孔隙堵塞影响因素分析[J]. 四川建材 2019(03)

- [15].透水混凝土研究现状[J]. 福建建材 2019(04)

- [16].基于透水混凝土在海绵城市建设应用研究[J]. 建筑技术开发 2019(08)

- [17].废旧橡胶微粒对透水混凝土耐磨耗性能影响试验[J]. 长沙理工大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [18].透水混凝土施工工艺及性能研究[J]. 科技风 2019(31)

- [19].骨料对透水混凝土性能影响[J]. 福建交通科技 2019(05)

- [20].透水混凝土抗堵塞性能影响因素研究[J]. 重庆建筑 2018(02)

- [21].透水混凝土的制备与施工工艺[J]. 建材与装饰 2018(07)

- [22].透水混凝土应用研究[J]. 建材与装饰 2018(12)

- [23].透水混凝土研究进展[J]. 材料导报 2017(S2)

- [24].透水混凝土的配合比设计及其性能研究[J]. 居舍 2018(07)

- [25].透水混凝土的泛碱现象与防范措施[J]. 江苏建筑 2018(03)

- [26].粉煤灰透水混凝土透水特性及强度试验研究[J]. 粉煤灰综合利用 2018(04)

- [27].透水混凝土在海绵城市建设中的应用[J]. 商品混凝土 2018(08)

- [28].透水混凝土研究综述[J]. 居业 2018(09)

- [29].预拌透水混凝土在健身慢行步道工程中的应用研究[J]. 江苏建材 2018(05)

- [30].高强透水混凝土研究综述[J]. 住宅与房地产 2018(30)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/069b9a8437d4dcf8071f8f83.html