# 不同安装条件下涡街流量计流场特性的数值仿真研究

### 论文摘要

为研究不同管道条件对涡街流量计测量结果及内部流场产生的影响,该文针对2种不同直管段长度时涡街流量计的旋涡脱落频率进行仿真计算与实验测试,结果显示仿真计算与实验测试结果具有较好的一致性,验证数值仿真用于涡街流量计流场分析的可行性。在此基础上,对上下游直管段长度不足、上游有单个90°弯头、下游有单个90°弯头这3种管道条件下共13种不同长度情况对应的涡街流量计的流场特性进行了仿真计算,结果表明,前端直管段长度的减少对测量结果的影响较后直管段更为明显;信号强度与直管段长度没有直接关系;前端有弯头时,频率值大幅降低,最大误差达-60.62%,弯头离旋涡发生体越近,降幅越大;后端有弯头对测量结果影响相对较小,最大误差为-13.23%。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈文琳

关键词: 涡街流量计,管道条件,安装影响,旋涡脱落频率,流场特性,数值仿真

来源: 中国测试 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 仪器仪表工业

单位: 兰州大学西部灾害与环境重点实验室,新疆维吾尔自治区计量测试研究院

分类号: TH814

页码: 110-115+127

总页数: 7

文件大小: 1464K

下载量: 56

### 相关论文文献

- [1].多参数涡街流量计在蒸汽计量上的研究[J]. 北方钒钛 2012(03)

- [2].涡街流量计选型中测量上/下限的核算[J]. 中国计量 2020(07)

- [3].涡街流量计的选型与应用[J]. 船电技术 2019(01)

- [4].涡街流量计应用问题的探讨[J]. 中国仪器仪表 2019(05)

- [5].涡街流量计在能源计量中的应用探讨[J]. 工业计量 2019(04)

- [6].涡街流量计选型及使应用中的特殊性[J]. 智能城市 2019(15)

- [7].涡街流量计在工业生产中的使用与维护[J]. 工业仪表与自动化装置 2019(05)

- [8].涡街流量计在流量测量中的运用[J]. 化工设计通讯 2018(01)

- [9].基于恒定磁场的数字式电磁涡街流量计[J]. 电子测量与仪器学报 2018(03)

- [10].涡街流量计的技术改进研究进展[J]. 广州化工 2018(14)

- [11].浅谈高流速蒸汽对涡街流量计的影响[J]. 仪器仪表标准化与计量 2018(05)

- [12].基于互相关分析的低雷诺数涡街流量计设计[J]. 电子测量与仪器学报 2016(12)

- [13].基于冲突理论的涡街流量计传感器耐受温度提高的方法研究[J]. 南方农机 2017(10)

- [14].涡街流量计在蒸汽计量现场常见问题及解决办法[J]. 中国计量 2016(02)

- [15].案例解析:涡街流量计设计缺陷造成故障的处理[J]. 智慧工厂 2016(05)

- [16].涡街流量计不同流速及流量限制问题的研究[J]. 仪器仪表用户 2016(10)

- [17].运用气体流量装置校准液体涡街流量计的探讨[J]. 工业计量 2013(05)

- [18].影响涡街流量计准确度的因素[J]. 中国计量 2014(05)

- [19].涡街流量计的使用及维护[J]. 自动化与仪器仪表 2014(07)

- [20].用二次仪表提高涡街流量计在过热蒸汽计量中的准确度[J]. 上海计量测试 2014(03)

- [21].涡街流量计计量过程中影响准确性的因素分析[J]. 计量与测试技术 2013(08)

- [22].气体涡街流量计检定结果不确定度简化评定[J]. 中国计量 2012(06)

- [23].不同介质对标定涡街流量计系数的影响[J]. 甘肃科技 2012(17)

- [24].基于MSP430的数字涡街流量计的实验研究[J]. 化工自动化及仪表 2011(01)

- [25].涡街流量计的使用与维护[J]. 中国计量 2011(10)

- [26].江苏伟屹电子有限公司抗震型涡街流量计通过专家鉴定[J]. 石油化工自动化 2010(04)

- [27].涡街流量计使用中常见问题分析[J]. 中国计量 2009(01)

- [28].涡街流量计及其在蒸汽计量中的应用[J]. 中国计量 2009(07)

- [29].浅谈温度对涡街流量计仪表系数的影响[J]. 甘肃科技 2009(20)

- [30].电容式涡街流量计的建模与仿真[J]. 计算机仿真 2009(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/072932ca070081b8aa285f18.html