# 浅谈节能设计在电气自动化工程中的应用赵科学

山东中消集团有限公司山东济南250000

摘要：随着科学技术的发展，社会对技术人员的需求越来越高。由于电气自动化在节能设计过程中引起了人们的广泛关注，电气自动化节能设计技术的发展在电子自动化领域日益突出。新形势背景下的电气自动化工程节能设计技术是关系到整体电气自动化节省能源有效性的重要因素。教师在电气工程与其自动化的课程中要充分发挥自身的作用，灵活地安排授课时间，对学生进行有针对性的引导，让学生可以在全新教学环境下掌握该课程的知识内容，并在实验中掌握符合社会需求的操作技能。本文围绕电气自动化，对电气自动化工程中节能设计技术应用进行简要的分析与阐述。

关键词：电气自动化工程；节能设计；技术

1电气自动化工程的节能设计概述

在电气工业中，电气自动化是一门新学科。电气自动化与人们的生活息息相关，具有一定的作用。它不仅能提高人们的生活质量，而且能有效地提高人们的工作效率。随着中国开展绿色节能，节省能源是中国现如今经济社会发展的核心任务。中国当前大力推行电气自动化，电气自动化应用于社会经济的各个行业中，为各个行业的节省能源提供一定的技术支撑。

2电气自动化工程的特点

顾名思义，电气自动化工程是将自动化技术引入电气工程中，对具体操作和实验进行分析，然后对实际操作进行自动控制，将计算机技术与电气工程有效结合。电气自动化工程主要是讲信息技术融入到电气工程中去，进而有效与经济发展相互融合，在我国的电气化工程发展过程中，电气自动化技术已经与农业、工业以及服务业紧密融合，甚至涉及到国防建设中去。

电气自动化工程的特点主要表现在以下3个方面：

2.1技术融合度高

随着我国经济发展和社会进步，工农业以及第三产业的发展已经向着电气自动化时代全面迈进，并且电气自动化技术的应用领域也在不断拓展，尤其对于高新技术领域中，电气自动化的应用融合度更高。

2.2技术实用性较强

随着工业经济的不断发展，电气自动化技术越来越多应用于生产领域，并且极大程度上减少了工业生产过程中的人力成本，从而提高工业生产的效率和质量。

2.3引入节能设计

由于电气产业以及相关行业多属于高耗能产业，因此将两者进行有效结合可以极大程度上降低生产经营过程中的能源消耗，从而降低企业生产成本，并且还可以缓解能源短缺现状。

3电气自动化技术当中节能设计的应用

3.1减少在传递过程中电能的损耗

所有导线都存在电阻，电阻的存在意味着在输电过程中会有一定的功率损失。因此，为了更有效地提高电线中的功率传输效率，有必要找到降低电线中电阻的方法。从逻辑上讲，电流中的电阻是由导线的长度、电导和导线横截面的大小决定的。因此在对电线进行节能设计的过程中就可以从这几个方面入手。首先是在电线材质的选择上，要经过仔细的挑选甄别，在选择的过程中应当尽量使用一些电阻能力较小的电线材质，这样可以有效的降低在电力传递的过程中出现损耗的情况。其次，尽量的缩短电线的适应长度，在进行电线布线时尽量减少电线走过多的距离，可以有效的减少多余的电线使用情况。再次，通过减小电力系统中供电距离，通过将负载中心与电力系统的变压器之间距离的缩短，也能实现降低电力的不必要损耗。最后可以通过增加电线横截面的方式来提高电力在传递过程中的效果。

3.2选取无功补偿设施

从输电线路设计现状来看，采用无功补偿装置的线路一般具有较小的输电损耗和较高的输电效率，因此无功补偿装置是电气自动化工程节能设计的核心部分。在节能设计中，应该针对输电线路的实际设计情况选取无功补偿设施，一旦选取出现错误，将会严重影响供电体系的供电效率。选取无功补偿设施应该遵循以下原则：集中补偿与分散补偿相结合，但是以分散补偿为主；补偿与低压补偿结合，以低压补偿为主；补偿与降损相结合，以降损为主。

3.3合理选取变压器

电气自动化工程师应从三个方面选择变压器：变压器材料、铜材料和节能变压器。第一，变压器材料。变压器制造材料应优化选择，坚持节约、绿色、环保的理念。设计期间可将硅钢片、铜片、绝缘性材料互相组合，在维持变压器可发挥最大性能的前提之下进而实现优秀的节能效果。其次，铜材料的选取。铜材料是一种非常适合节能电气工程应用的材料，铜材料对于变压器的节能设计而言发挥着不可替代的作用。所以对于电线电柜的设计而言，要将铜材料替代传统的硅材料，进而实现降低变压器空载运转期间能源损耗、节约能源的目的。最后，节能型变压器。在科学技术的带动之下，电气发展市场之中已经出现许多专项节能型变压器。所以在电气自动化工程设计工作开展期间，工作人员要优先选取节能型变压器。当前市场中广泛应用的S10或S11型号的节能型变压器兼具普通变压器的优点，同时具有较强的节能效果。此外在应用节能型变压器期间，要保障接线方式的正确性，使其可充分发挥出应有的作用；尽量避免变压器长期处于超载运转的情况之下，杜绝出现能源浪费、变压器损耗等问题。

3.4提升电力运输系统的功率因数

对于电力设施的节能来说，功率因数是一个非常重要的参考数据。功率因数的提高可以有效地提高电力运行系统中电能的转换效率，进而减少电能的浪费。首先，工作人员可以采取有针对性的措施，提高用户的用电负荷率。在满足系统运行需求的条件之下，选取基数较少的电动设备，利用其运转期间转矩大的特征可以产生更大电流，由此可实现工作效率的提升并减少能效的损耗，实现节能的目标。其次，可以在电力低压运行系统中安置具有实时自动补偿功能的电容柜，进而可将无功率的补偿额度降低在变压器的1/3处，在维持电力系统稳定运行的同时有效实现节能的目的。

4电气自动化工程中的节能设计相关加强措施

4.1对于人员管理的规范

由于节能设计在电气工程中的实施是一个新的方面，对个人和国家都具有重要意义。因此，应该有比其他部门和公司更完善的人事管理体系。首先需要选取对节能设计了解的工作人员，这样在后期的运性操作方面也就更加的完善。并且对于人员选择上面一定要是工作人员自身的素质过硬，这样对于此工业的未来的发展有更大的益处。而且在对于人员选择上面一定是需要对于电气自动化这方面有很好的技术水平，这样更好可以直接接手工作。并且在平时的工作当中也可以直接按照节能环保的态度去考虑问题，及时解决问题。

4.2节能设计方面技术的进一步提高

因为毕竟电气自动化工程是一个新兴的的类型，并且对于节能设计方面目前还没有一套比较完整的实施方案。所以在实施和运行操作方面需要进一步加强。对于材料的选择方面，对于员工的工作质量方面的每一步都需要十分的规范，防止出现不必要的错误。选择具有节能功能的相关设施和选择对于节能设计这个主题在电气自动化中有特色，考虑周全的方案进行实施。

结束语

综合上述所言，按当前的发展形势来看，可持续发展理念随着当前社会之中各行各业生产力的发展已得到了全面深化并对社会产生了积极的影响。电气自动化工程中能源节约的设计已逐步成为社会之中的关注重点，对于此就要求电力部门要提起重视，以电力系统的实际运行情况为基准，通过不同方面进行分析，切实做好电气能源节约设计工作，进而实现电能损耗的有效减少，不断增强企业竞争力。

参考文献：

[1]徐紫阳，黄建乐.电气工程自动化及其节能设计的应用探究[J].农家参谋，2018（24）：237.

[2]徐勇.浅谈节能设计在电气自动化工程中的应用[J].当代教育实践与教学研究，2018（10）：175+177.

[3]徐勇.浅谈节能设计在电气自动化工程中的应用[J].当代教育实践与教学研究，2018（09）：176+178.

[4]张金平，杨威.当前节能设计技术在电气自动化中的应用分析[J].中国管理信息化，2015，18（22）：44.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/073d642e4be7d0a187e0cfbc.html