# 重视线路管理，切实降低线损率探讨

（国网内蒙古东部电力有限公司平庄供电分公司内蒙古赤峰024076）

摘要：当前，从实践中来看，在整体的电能损失过程中，配电网线损率占据特别大的比例，并且其比例持续上升，这对于当前我国电力事业的持续发展造成很大的影响，针对导致其配电网线损率持续升高的原因要着重探究，并有针对性的解决，以此为基础，从根本上做好电网管理，使电力系统实现平稳有序的发展。结合这样的情况，本文重点分析和探究有效降低线路线损率相关方面的问题，进一步提升线路管理质量，仅为同行提供参考。

关键词：线路管理；线损率；降低措施

当前，我国社会经济实现了突飞猛进的发展，人们的生活水平也日益提升，我国的电力事业取得了长足的进步，与此同时，人们也越来越关注电力行业的发展质量和效率，尤其在低压配电方面，人们对于线损率提出了越来越高的要求，并且相关标准也日益提升。我们都知道，对于电网整体性能进行衡量的重要标准就是其线损率的高低。电网线损率的高低也从某种程度上切实有效的体现出电力系统的管理水平，生产质量和相应的经济效益。从实践中可以很明显的看出，要想真正意义上的提升电网的经济效益，就需要使电网线损率得到切实的降低，着重做好电网管理工作，进一步提升电网线路管理质量和水准。除此之外，要结合具体情况采取更切实的措施，进一步落实我国绿色环保的理念，使电力事业实现良性发展。

一、配电网线损率居高不下的主要原因

1.配电网结构分布过科学合理。从整体来看，我国的配电网，特别是低压配电网络，在结构方面空间分布不够科学合理，这也是造成我国配电网线路线损率一直都比较高的重要原因。从当前我国配电网的空间布局来看，大多数配电网络的供电点，并没有布局在供电负荷中心，针对这样的情况，就要进行远程输电，而此类比较复杂曲折的供电方式，在很大程度上限制了供电线路的应用范围，由此也导致电网的网线又细又长，而这样的情况特别容易导致网线出现开裂、老化的问题，同时也在很大程度上降低电线的绝缘效果，使电压器的工作负荷进一步增加，进而最终导致配电网线损率一直在比较高的状态。

2.变压器的应用不够科学合理。变压器应用不够科学合理主要体现在，变压器的使用率比较低，而且不是超载就是空载，在城区很多变压器在白天也处于空载的状态，而到了晚上，又变成严重的超载。乡村变压器在农忙时节负荷比较重，而其他的农闲时间，负荷相对要轻很多，实践进一步表明，这种变压器的应用不够科学合理，在很大程度上使配电网线路的线损率持续上升，处于高位。

3.无功补偿不够。在具体的应用过程中，感性负荷是配电网、尤其是低压配电网中十分典型的特征，例如，洗衣机、音响设备等低压设备在具体的运行环节，都要消耗很多的无功功率，在具体的应用环节，如果没有及时有效的对其实施有针对性的无功补偿，通常情况下会在很大程度上降低，低压配单的功率因数大大降低下来，从而促使电网线路线损率大大提高起来。

4.针对电网设备并没有进行科学合理的管理。当前，我国有很多电力企业在针对电网设备的管理环节，其力度不够充分，在实际的运行过程中特别容易出现诸如树枝碰到架空导线等相关方面的问题，而这些问题的出现都会在很大程度上严重增加电网电能的损耗，特别是在刮大风、下大雨的天气下，使电网的电能损耗进一步增加。除此以外，电力企业管理者在针对电网电线的清理，检查以及维护等一系列相关方面，也有着很大程度的漏洞，在很多地方都不够健全，而此类问题都是电网设备管理不善，力度不足的重要表现，此类问题的存在会从根本上增加电网线路的线损率，对于用户用电，也造成极大的安全隐患。从这方面内容可以有效看出，在电网设备的管理力度方面欠缺，如果没有进行及时有效的处理，其后果将十分严重。

5.电能计量装置的管理体制不够健全完善。针对电网电能进行有效检验的设备主要包括电能计量装置，例如，互感器、电能表等相关设备。对于这些电能计量装置的检验周期及其性能等，如果没有科学合理的处理和管控，将会造成电网的负荷配备不够合格，进一步增加电网线路线损率。在具体的应用过程中，比较容易发生互感器和电能表之间的倍率匹配及接线问题，针对这样的情况，相关电网线路管理人员要足够关注，有效重视，从根本上提升电网设备管理力度。

二、进一步加强电网管理、切实降低线损率

1.大力改造网线。在具体的操作过程中，该措施可以有效降低电网线路的损耗率，在针对电线进行选择的过程中，要着重考虑到它的实用性和针对性，同时也要确保它足够安全可靠，可维护，对于线径过大的导线，通常情况下不要选择。较大的导线横截面可以使电能损耗量得到有效的降低，然而，导线的横截面如果过大，显然也会在更大程度上增加生产成本。所以针对这样的情况，在选择导线的过程中，要着重考虑到两方面因素，分别是线损率和建设成本。以此为基准，才能更科学合理的选择好导线。通过实践，我们可以很明显的看出，对于0.4kv电网而言，其网线横截面积最适宜的状态是大于70平方毫米，其干线以及支线的横截面积也要等于或者大于50平方毫米。除此之外，在选择0.4kv电网的低压导线时，要着重考虑到它的电压损耗情况，除此之外，为了在最大程度上有效降低线损率，也要结合具体情况，选择更理想的接线方式。

2.做好供电网络的合理规划。实践表明，供电网络完善与否，将直接影响到电网线损率的高低。在实际当中可通过无功补偿的合理控制、配电点的合理制定应急接线方式的正确选择等方式来进一步完善供电网络。具体可从以下这些方面做起：第一，基于变压器与负荷之间的相互关系来进行配电点的合理制定，以此来让配电网的供电点尽可能地与负荷中心相一致，尽量缩小供电范围，促使供电效率大大提高起来。第二，在进行供电网络规划过程中，要切实做好用户用电的调查，以此来有效掌握用户的用电信息以及电网的负载情况。第三，在规划供电区间时，要在图纸上予以完成，确保负荷密集的地区，且供电半径不大于140米，至于其余地区的供电半径，也不宜大于300米，从而让供电网络结构不断得到优化和改善，并促使电网线路线损率不断降低下来。

3.进一步科学合理的分析好电力工作。首先，计量回路要尽可能独立，不要和分析测量回路以及电力保护实现连接，也不要混接任一负载，此外，就电流互感器的变压比而言，其值应为负荷电流额定值的三分之二左右，切忌过大或者过小。互感器接线最好是铜线，尽量不要选择铝制导线，从根本上规避其氧化而导致停表问题。其次，针对计量装置工作进行科学合理的管理，同时要对其深入细致的定期检查，并对其进行有针对性的存档。在使用电表等计量装置时，可能出现反应迟钝或者老化等严重问题，针对这样的情况，相关管理人员就需要定期做好维修养护工作，在具体的操作环节，要结合相应的档案资料，进一步科学合理的管理好电表等计量装置。

三、结语

通过上面的分析和论述，我们可以有效看出，要想真正意义上使电网线路的线路损耗率得到充分下降，就需要切实有效的管理好电网系统，着重做好整体电网系统的规划，管理好相对应的计量装置。在实践的过程中，就导致当前我国电网线路线损率居高不下的具体原因进行深入细致的剖析和探究，同时，以此为基础制定出降低配电网线损率的具体措施，通过这种方法，在根本上提升我国电力企业的整体功效，使我国电力事业实现更平稳有序的良性发展。

参考文献：

[1]朱建周.供电企业线损率管理存在的问题及对策分析.[J].中国新技术新产品.2016.12（5）:65-66

[2]杨小东.输配电及用电工程中线损管理要点[J].电力科技..2014.05（5）:58-60

[3]蓝勇斌.输配电及用电工程中线损问题及其管理[J].企业技术开发.2016.12（5）:61-62

[4]陆波.配电自动化系统的发展趋势.[J].湖川职业技术学院学报.2012.07（5）:84-85

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/074ef2bae95a76634cfef449.html