# 不同煤层地质条件下智能化无人综采技术

### 论文摘要

为进一步提升煤矿智能化开采技术装备水平,引领行业智能化开采技术科学发展,实现煤炭行业在新时代下的升级转型,结合陕煤集团黄陵矿业公司智能化无人开采成功实践经验,重点研究了复杂地质条件下薄煤层、中厚煤层和厚煤层智能化开采实践技术,得到了中厚及较薄煤层智能化无人综采的关键技术是液压支架全工作面跟机自动化与远程人工干预技术、采煤机全工作面记忆截割与远程人工干预技术、综采自动化集中控制技术、工作面视频监控技术、智能化集成供液控制技术和超前支护自动控制技术;厚煤层智能化无人综采的关键技术是大采高工作面防片帮智能控制技术、大采高工作面底软智能控制技术、大采高工作面高清晰视频监控技术和大采高工作面环境安全保障技术;得出了煤矿智能化无人开采支撑体系建设分为科技创新、信息化标准、安全保障技术、企业精细化管理和员工素质提升工程五大体系;提出了通过提高整体技术创新性与适应性和提高装备的可靠性与适应性方面的攻关研究,是不断推动煤炭智能化无人开采技术向智能开采高级阶段迈进的努力途径。最后,分析了目前国内外智能化无人开采技术应用现状及推广制约因素,并结合人工智能及新一代工业革命发展方向对煤炭智能开采技术进行了展望。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 智能化无人综采技术的探索与实践

- 1.1 中厚及较薄煤层智能化无人综采技术探索与实践

- 1.1.1 开采条件情况

- 1.1.2 装备配套情况

- 1.1.3 关键技术

- 1.2 厚煤层智能化综采技术探索与实践

- 1.2.1 开采条件概况

- 1.2.2 装备配套情况

- 1.2.3 关键技术

- 1.3 薄煤层智能化无人综采与切顶卸压自动成巷无煤柱开采耦合技术探索

- 1.3.1 切顶卸压自动成巷无煤柱开采技术应用情况

- 1.3.2 薄煤层智能化无人综采与切顶卸压自动成巷无煤柱开采耦合技术探索

- 2 煤矿智能化无人开采支撑体系建设

- 2.1 科技创新体系建设

- 2.2 信息化标准体系建设

- 2.3 安全保障技术体系建设

- 2.4 企业精细化管理体系建设

- 2.5 员工素质提升工程体系建设

- 3 智能化无人综采技术发展趋势分析

- 3.1 提高整体技术创新性和适应性

- 3.2 提高装备的可靠性和适应性

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 范京道,徐建军,张玉良,张科学,李川

关键词: 智能化综采,远程人工干预技术,视频监控,智能控制,复杂地质条件

来源: 煤炭科学技术 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,信息科技

专业: 矿业工程,自动化技术

单位: 陕西煤业化工集团有限责任公司,国家应急管理部煤矿智能化开采技术创新中心,华北科技学院安全工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51804160,51704159),中国博士后科学基金面上资助项目(2017M620955),国家重点研发计划资助项目(2017YFC0804304),深部岩土力学与地下工程国家重点实验室(北京)开放基金资助项目(SKLGDUEK1822),煤矿安全高效开采省部共建教育部重点实验室开放基金资助项目(JYBSYS2017105)

分类号: TD67;TD823.97

DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2019.03.006

页码: 43-52

总页数: 10

文件大小: 338K

下载量: 480

### 相关论文文献

- [1].智能控制技术在我国冷轧生产工艺中的应用[J]. 冶金管理 2019(21)

- [2].智能控制在机器人领域中的应用分析[J]. 中国设备工程 2020(04)

- [3].智慧电厂智能控制技术路线探讨与研究[J]. 数字通信世界 2020(04)

- [4].机电一体化系统中智能控制的应用探讨[J]. 现代制造技术与装备 2020(03)

- [5].智能控制技术在烟草设备中的应用研究[J]. 河北农机 2020(07)

- [6].基于教学资源库的线上教学实践应用探析——以智能控制技术专业国家教学资源库核心课程“集散智能控制技术”应用为例[J]. 现代信息科技 2020(11)

- [7].智能控制技术发展的思考[J]. 中国科学:信息科学 2020(08)

- [8].高职智能控制技术专业建设探究[J]. 辽宁高职学报 2019(05)

- [9].智能控制技术在智能建筑中的应用[J]. 居舍 2017(21)

- [10].基于自动化智能控制技术的变电站电力系统的设计与研究[J]. 山东工业技术 2017(10)

- [11].“无人化”行车智能控制技术的研究[J]. 自动化应用 2017(07)

- [12].起重机智能控制技术的发展思考[J]. 山东工业技术 2015(06)

- [13].智能控制技术的应用研究[J]. 农村青年 2019(11)

- [14].变电站电力系统的自动化智能控制技术研究[J]. 科学中国人 2017(21)

- [15].变电站电力系统的自动化智能控制技术研究[J]. 通讯世界 2020(07)

- [16].智能控制技术在工程机械涂装自行小车上的应用[J]. 电镀与涂饰 2020(04)

- [17].基于驾驶员眼动特征的无极调光智能控制技术的安全性[J]. 照明工程学报 2020(01)

- [18].车辆工程中智能控制技术的应用探讨[J]. 农家参谋 2020(06)

- [19].智能控制技术在我国轧钢控制的应用探究[J]. 工程技术研究 2019(07)

- [20].浅析智能控制技术的发展与应用[J]. 内燃机与配件 2018(15)

- [21].智能控制技术在我国轧钢控制的应用[J]. 山东工业技术 2018(23)

- [22].基于智能控制技术的教育现代化探索与分析[J]. 教育现代化 2016(02)

- [23].浅析重载列车的智能控制技术[J]. 山东工业技术 2015(22)

- [24].“1+X”证书制度背景下智能控制技术专业书证融通课程体系优化研究[J]. 浙江交通职业技术学院学报 2020(03)

- [25].智能控制技术在电网规划中的有效应用[J]. 电子制作 2014(01)

- [26].试论机电一体化和智能控制技术的融合[J]. 企业导报 2012(20)

- [27].“开放式、可重构的智能控制技术论坛”圆满结束[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2010(07)

- [28].浅谈液压挖掘机智能控制技术[J]. 建筑机械化 2009(01)

- [29].国家职业教育智能控制技术专业教学资源库[J]. 苏州市职业大学学报 2020(03)

- [30].智能控制技术在工程机械控制中的应用[J]. 建材与装饰 2019(13)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/080fc061d490fd3174ed6ba0.html