# 基于VPM-THINC/QQ模型的波浪高保真模拟

### 论文摘要

为实现波浪传播的高保真数值模拟,采用包含单元均值和点值（volume-average/point-value method,VPM）的有限体积法求解纳维-斯托克斯方程和具有二次曲面性质和高斯积分的双曲正切函数（THINC method with quadratic surface representation and Gaussian quadrature,THINC/QQ）方法来重构自由面,建立以开源求解库OpenFOAM底层函数库为基础的VPM-THINC/QQ模型.在本模型中添加推板造波法实现波浪的产生功能,采用松弛法实现消波功能,构建高精度黏性流数值波浪水槽.分别采用VPM-THINC/QQ模型和InterFoam求解器（OpenFOAM软件包中广泛使用的多相流求解器）开展规则波的数值模拟,重点探究网格大小和时间步长等因素对波浪传播过程的影响,定量地分析波高衰减程度;为验证本模型的适应性,对长短波进行模拟.结果表明,在相同网格大小或时间步长条件下,VPM-THINC/QQ模型的预测结果与参考值吻合较好,波高衰减较少,且无相位差,在波浪传播过程的模拟中呈现出良好的保真性.本文工作为波浪传播的模拟研究提供了一种高精度的黏性数值波浪水槽模型.

### 论文目录

- 引言

- 1 数值方法

- 1.1 控制方程

- 1.2 VPM-THINC/QQ算法模型

- 1.2.1 VPM算法

- 1.2.2 THINC/QQ算法

- 2 数值模型的建立

- 3 结果分析

- 3.1 基准测试

- 3.2 网格大小

- 3.3 时间步长

- 3.4 模型验证

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 聂隆锋,赵西增,张志杭,童晨奕,王辰

关键词: 高保真,波浪传播,模型,规则波,求解器,数值耗散

来源: 力学学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 力学

单位: 浙江大学海洋学院

基金: 国家自然科学基金(51679212),浙江省杰出青年基金(LR16E090002)资助项目

分类号: O353.2

页码: 1043-1053

总页数: 11

文件大小: 39022K

下载量: 202

### 相关论文文献

- [1].基于潜堤地形上的波浪传播模拟[J]. 科技资讯 2017(19)

- [2].潜堤掩护港域波浪传播数值模拟[J]. 水运工程 2016(04)

- [3].珊瑚礁地形上波浪传播变形的非静压数值模拟[J]. 海岸工程 2017(04)

- [4].直立岛式结构物周围波浪传播的数值模拟[J]. 浙江水利科技 2013(01)

- [5].岛礁环境波浪传播、雍水及越浪量2D模型试验研究[J]. 海岸工程 2020(02)

- [6].“登台入闽”型台风波浪传播特性分析[J]. 水道港口 2018(06)

- [7].航道开挖对波浪传播影响的试验研究[J]. 水运工程 2017(05)

- [8].潜堤对波浪传播变形的物理模型试验研究[J]. 海洋湖沼通报 2015(01)

- [9].珊瑚岛礁护岸对礁坪上极端波浪传播特性的影响[J]. 水利水运工程学报 2019(06)

- [10].基于四阶完全非线性Boussinesq水波方程二维波浪传播数值模型[J]. 海洋工程 2011(01)

- [11].径向点插值法在波浪传播数值模拟中的应用[J]. 水科学进展 2011(02)

- [12].基于抛物型缓坡方程模拟近岸植被区波浪传播[J]. 海洋学报(中文版) 2011(01)

- [13].斜坡平台波浪破碎数值模拟[J]. 海洋工程 2020(04)

- [14].多孔介质海床对波浪传播影响理论分析[J]. 大连理工大学学报 2009(06)

- [15].不同因素对潜堤波浪传播的影响[J]. 水运工程 2018(05)

- [16].基于扩展型双曲缓坡方程波浪传播模型[J]. 海洋工程 2010(03)

- [17].近岸波浪传播的非静压数值模型[J]. 水科学进展 2015(01)

- [18].大范围波浪传播数学模型[J]. 水道港口 2010(02)

- [19].潜堤上破碎波浪传播变形的数值模型及其验证[J]. 海洋通报 2011(06)

- [20].非结构化网格下大范围波浪的折绕射计算[J]. 计算力学学报 2015(01)

- [21].应用修正型缓坡方程模拟圆台浅滩上的波浪传播变形[J]. 中国水运(下半月) 2016(12)

- [22].近岸流对波浪传播影响的数值分析[J]. 海洋科学 2010(05)

- [23].杭州湾海域50年一遇波浪数值模拟研究[J]. 海洋学研究 2013(04)

- [24].海岸直接取水结构内波浪传播及消浪措施研究[J]. 水道港口 2017(05)

- [25].波浪传播方向对导管架海洋平台模态识别的影响及对策[J]. 工程力学 2009(06)

- [26].深水到浅水域非线性波传播的数值模型[J]. 中国港湾建设 2017(06)

- [27].波浪传播的数值模拟与物理模拟耦合模型[J]. 水动力学研究与进展A辑 2011(03)

- [28].固定式直立防波堤周围波浪传播的仿真技术[J]. 系统仿真学报 2008(S1)

- [29].淤泥质海岸波生流动力机制及三维模拟研究[J]. 泥沙研究 2012(06)

- [30].基于激波捕捉类Boussinesq模型对岛礁地形上波浪传播的数值模拟[J]. 海洋工程 2019(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/08e93796b91209f4cd9eaf6d.html