# 高压线路保护论文_雷傲宇,董新洲

导读:本文包含了高压线路保护论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:高压,线路,继电保护,故障,等效电路,原理,频带。

### 高压线路保护论文文献综述

雷傲宇,董新洲[1]（2019）在《超/特高压输电线路宽频窗短时窗行波差动保护方法》一文中研究指出行波差动保护(traveling wave differential protection,TWDP)基于分布参数线路的行波传输不变性,行波差动电流(traveling wave differential current,TWDC)天然地考虑了分布电容电流和传输时延,在超/特高压(extra-/ultra-highvoltage,EHV/UHV)输电线路保护中具有性能优势。行波差动保护在实际应用中面临2项制约:一是有限的硬件水平和通信条件,二是电容式电压互感器传变频带窄,使得现有行波差动保护只采用了窄频窗的故障行波信息,无法兼具快速性和可靠性。为此,该文提出采用宽频窗短时窗的故障行波信息,首先分析区内外故障时行波差动电流的频率分布,然后据此提出一种新型行波差动保护方法,动作快速可靠。仿真验证表明,该方法所需采样率适中,不要求实时通信,灵敏度高,具备选相跳闸能力,因此具有良好的应用前景。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2019年23期）

王平[2]（2019）在《林地高压电力线路绿色施工管理与环境保护》一文中研究指出近年来随着国家经济快速发展,我国高压电力线路的覆盖面积也逐年增大。其中,林地高压电力线路是我国目前重点发展的电力工程项目之一,受到社会各界的广泛关注。基于此,现主要对林地高压电力线路绿色施工管理与环境保护现状进行了阐述,针对具体施工情况提出了有效的管理方法,以供相关单位及人员参考。(本文来源于《机电信息》期刊2019年32期）

吴凡[3]（2019）在《高压直流输电线路继电保护技术》一文中研究指出本文分析了高压直流输电线路继电保护现存问题,结合高压直流输电线路继电保护的主要影响因素的分析,我们提出了要落实行波保护,加强微分电压保护,做好低电压保护以及给联电流差动保护工作。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2019年21期）

王永进,樊艳芳,李自乾[4]（2019）在《基于突变量能量波形特征的特高压直流输电线路单端保护方法》一文中研究指出从提高特高压直流输电线路保护可靠性的角度出发,提出一种基于突变量能量波形特征的特高压直流输电线路单端保护方法。利用迭加原理分析故障后突变量能量,发现系统正常运行时,突变量能量为零。直流输电线路发生故障后,突变量能量具有明显变化,据此构造直流输电线路保护启动判据。进一步分析直流滤波器和平波电抗器对突变量能量波形的影响,发现二者的平滑作用使能量分散造成波形变缓,利用标准差系数刻画突变量能量波形的波动特性,据此构造直流输电线路区内、外故障识别判据。利用正、负极标准差系数之比构造故障选极判据,进而实现故障极全线速动保护。仿真结果表明,该保护方法能可靠地区分直流线路区内、外故障,实现故障选极,保护特高压直流线路全长。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2019年21期）

张志宏[5]（2019）在《高压直流输电线路继电保护技术研究》一文中研究指出随着时代的进步和发展,国家越来越重视现代化建设,特别是电力系统建设,因此诞生了高压直流输电线路。高压直流输电线路应用的过程中呈现出一定优势,能够调节功率,也能保证大容量的电力输送。高压直流输电线路在整体电力行业中发展前景广阔,因此在实际应用过程中应该注重提升安全稳定性。基于此,简要阐述了高压直流输电线路的结构,并分析了继电保护技术在高压直流输电线路中的应用,以供参考。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年10期）

侯俊杰,宋国兵,常仲学,张晨浩,吴磊[6]（2019）在《基于暂态功率的高压直流线路单端量保护》一文中研究指出针对传统高压直流单端量保护存在可靠性较低的问题,通过计及直流边界、线路频变等因素影响,研究了高压直流线路暂态功率故障特性,提出了基于暂态功率的单端量保护方案。根据暂态功率在正方向区内外故障的频率段差异性,利用高低频段暂态能量比值,构成边界保护元件;针对利用暂态功率频率衰减特征无法区分正反方向故障的局限性,利用暂态功率极性构造方向辅助判据。结合保护启动元件和故障选极元件构成基于暂态功率的单端量保护方案。仿真结果表明,该保护方案能够快速有效地区分直流线路区内外故障,具有一定的抗过渡电阻性能及抗干扰能力,可靠性较高。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2019年21期）

戴志辉,张程,刘宁宁,曹虹,焦彦军[7]（2019）在《特高压直流线路保护原理及动作策略分析》一文中研究指出首先结合特高压直流输电的特点,分析了复杂的电网结构、灵活的运行方式和更远的输电距离对直流线路保护提出的更高要求。其次,结合直流线路保护的工程应用现状,阐述了基于单端量和双端量的保护原理的研究进展,归纳了2类保护中涉及的方法。随后总结了常见的特高压直流线路保护动作策略,并对故障重启动逻辑进行了介绍。最后,在现有研究的基础上,分析了直流线路保护需进一步关注的问题和可能的解决办法。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2019年21期）

任师铎,肖浩,李银红[8]（2019）在《高压直流输电线路行波保护实用整定原则》一文中研究指出现阶段行波保护缺乏成熟整定原则,导致整定计算效率不足且隐藏误整定因素。基于此,提出高压直流输电线路行波保护的实用整定原则。考虑直流输电线路区内、区外不同故障类型,分析了直流线路端口电压变化率、电压变化量、电流变化量的故障响应特性;揭示了行波保护电压变化率、电压变化量、电流变化量动作判据的功能,分析了各动作判据的逻辑配合关系;考虑保护灵敏性和选择性要求,提出了各动作判据定值的实用整定原则。基于PSCAD/EMTDC仿真平台验证了所提整定原则的有效性。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2019年09期）

戴文睿,张海强,牟大林,刘磊,林圣[9]（2019）在《基于故障电流传播特性的高压直流输电线路单端保护方案》一文中研究指出针对高压直流输电线路现有行波保护故障识别准确率不高、耐过渡电阻能力不强等问题,提出一种基于故障电流传播特性的单端保护方案。基于高压直流输电系统的等效电路,分别分析故障电流从换流侧到线路、从线路到换流侧以及在线路上的传播特性,进而分析不同位置发生故障时整流站线路边界两侧故障电流特征的差异性。基于此,利用特征频段电流构造区内、区外故障的识别判据,设计直流线路单端保护方案。基于PSCAD/EMTDC软件的仿真结果表明,所提保护方案能够准确识别区内、外故障,且具有良好的耐过渡电阻及抗噪声干扰能力。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2019年09期）

庄祎,李小鹏,滕予非,卢继平[10]（2019）在《一种高压直流输电系统接地极线路保护新方法》一文中研究指出针对目前基于信号注入的接地极线路保护方法在某些故障情况下可能出现保护拒动的问题,提出一种基于频带电压幅值积分的接地极线路保护新方法。通过仿真分析发现在高压直流输电系统接地极线路故障后其首端电压频谱会出现明显变化,基于此提出一种利用小波包分析获取接地极线路首端电压不同频带分量,以频带电压幅值积分在一段时间内的变化为保护判据的接地极线路保护方法。基于PSCAD/EMTDC软件的大量仿真结果表明,该方法能有效检测到接地极线路上的各种故障,识别准确性不受过渡电阻的影响,具有良好的应用前景。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2019年09期）

### 高压线路保护论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

近年来随着国家经济快速发展,我国高压电力线路的覆盖面积也逐年增大。其中,林地高压电力线路是我国目前重点发展的电力工程项目之一,受到社会各界的广泛关注。基于此,现主要对林地高压电力线路绿色施工管理与环境保护现状进行了阐述,针对具体施工情况提出了有效的管理方法,以供相关单位及人员参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 高压线路保护论文参考文献

[1].雷傲宇,董新洲.超/特高压输电线路宽频窗短时窗行波差动保护方法[J].中国电机工程学报.2019

[2].王平.林地高压电力线路绿色施工管理与环境保护[J].机电信息.2019

[3].吴凡.高压直流输电线路继电保护技术[J].电子技术与软件工程.2019

[4].王永进,樊艳芳,李自乾.基于突变量能量波形特征的特高压直流输电线路单端保护方法[J].电力系统保护与控制.2019

[5].张志宏.高压直流输电线路继电保护技术研究[J].通信电源技术.2019

[6].侯俊杰,宋国兵,常仲学,张晨浩,吴磊.基于暂态功率的高压直流线路单端量保护[J].电力系统自动化.2019

[7].戴志辉,张程,刘宁宁,曹虹,焦彦军.特高压直流线路保护原理及动作策略分析[J].电力系统自动化.2019

[8].任师铎,肖浩,李银红.高压直流输电线路行波保护实用整定原则[J].电力自动化设备.2019

[9].戴文睿,张海强,牟大林,刘磊,林圣.基于故障电流传播特性的高压直流输电线路单端保护方案[J].电力自动化设备.2019

[10].庄祎,李小鹏,滕予非,卢继平.一种高压直流输电系统接地极线路保护新方法[J].电力自动化设备.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/08fe6c0939a4b364363777f4.html