# 特高压直流接地极周边断裂结构对地表电位分布的影响研究

### 论文摘要

为了提高复杂地质条件下接地极选址的合理性,避免直流系统单极大地运行时入地电流对交流电网产生不利影响,针对特高压直流接地极周边典型断裂结构建立复合土壤地质模型,将行波法与镜像法相结合推导地表电位计算公式。运用Matlab仿真平台比较了水平和复合两种土壤地质模型下的地表电位分布情况,研究断裂及其参数影响下的地表电位分布规律。结果表明:复合土壤地质模型下地表电位更接近实测值;大区域内断裂到接地极距离对地表电位影响较大;接地极近区应主要考虑断裂处电阻率的影响。该结论对接地极选址及预防直流偏磁都有重要意义。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郭名文,樊艳芳,耿山,巩晓玲

关键词: 特高压直流输电,断裂结构,地表电位,土壤地质模型,接地极极址

来源: 电力系统保护与控制 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 新疆大学电气工程学院,国网河北电力公司邯郸供电公司,国网新疆电力公司昌吉供电公司

基金: 国家自然科学基金项目资助(51767023),新疆维吾尔自治区自然科学基金项目资助(2017D01C028)~~

分类号: TM862

页码: 73-79

总页数: 7

文件大小: 939K

下载量: 83

### 相关论文文献

- [1].接地极安装高效施工装置的研制[J]. 科技创新导报 2019(24)

- [2].特高压直流接地极附近地表电位仿真计算[J]. 中国科技论文 2020(01)

- [3].石墨缆柔性接地极在输电线路中的应用[J]. 山东电力技术 2020(05)

- [4].垂直接地极施工机方案优化研究[J]. 河南科技 2020(16)

- [5].接地极引线环流导致站内接地过流保护动作案例分析[J]. 电气技术 2020(08)

- [6].基于土壤电阻率温度特性的接地极电热全耦合分析[J]. 武汉大学学报(工学版) 2020(11)

- [7].车载接地极的接地特性及其应用[J]. 移动电源与车辆 2019(03)

- [8].接地极选址方法研究[J]. 电力勘测设计 2018(S2)

- [9].电力工程接地用防腐接地极的制备及性能分析[J]. 智能城市 2016(11)

- [10].钢接地极在降阻剂中的腐蚀研究进展[J]. 腐蚀科学与防护技术 2017(01)

- [11].接地网垂直接地极地表传导电流分析[J]. 中国电力 2017(02)

- [12].接地极监测装置的硬件设计[J]. 山海经 2016(10)

- [13].特高压直流工程接地极对附近油气管线的影响研究[J]. 电网技术 2019(03)

- [14].杆塔接地极的冲击散流特性及降阻研究[J]. 电瓷避雷器 2017(04)

- [15].电力工程接地用防腐接地极的制备及性能分析[J]. 化工新型材料 2016(03)

- [16].直流输电新型分布式接地极的优化设计[J]. 电气工程学报 2015(07)

- [17].等离子接地极在数字化工程建设中的应用研究[J]. 石油工业技术监督 2015(08)

- [18].基于冲击接地电阻的输电线路接地极形状优化[J]. 电工电气 2014(04)

- [19].济南供电新型接地极获实用专利[J]. 电气技术 2013(08)

- [20].输电线路杆塔接地极冲击接地电阻特性分析[J]. 电瓷避雷器 2012(04)

- [21].模拟接地极测量土壤电阻率的方法[J]. 贵州气象 2011(04)

- [22].浅谈钢管杆两种接地极的计算方法[J]. 重庆电力高等专科学校学报 2010(02)

- [23].广域接地极方案初步研究[J]. 高压电器 2010(12)

- [24].斜接地极对改善接地网接地性能的作用[J]. 陕西电力 2008(03)

- [25].高压直流接地极对埋地管道干扰规律的研究[J]. 上海煤气 2019(06)

- [26].换流站接地极选址对周围石油管线的影响研究[J]. 电气技术 2020(05)

- [27].新型免解线测量方法在接地极状态监测中的应用研究[J]. 电子世界 2020(09)

- [28].深井接地极结构参数对其暂态温升的影响[J]. 南方电网技术 2019(05)

- [29].后建接地极对埋地管道的干扰[J]. 腐蚀与防护 2018(01)

- [30].人工接地极埋设深度和选用规格探讨[J]. 现代建筑电气 2018(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0931c872bc13a4f7169fc375.html