# 基于模糊内模-PID的包装机热封切刀温度控制

### 论文摘要

目的包装机热封切刀温度控制系统存在非线性、大滞后性等特点,传统PID控制的效果也越来越无法满足工艺生产的要求,为了提高包装机热封切刀温度控制的速度和精度,进而提高封口的质量,以提高产品包装效率和品质。方法在传统的PID控制的基础上,通过结合模糊控制和内模控制理论的先进控制算法,提出模糊内模-PID控制算法的包装机热封切刀温度控制系统。内模控制能够使PID控制器参数进行简化,同时模糊控制的引入能够实现控制器参数的在线调整,将该新型控制算法应用到包装机热封切刀温度控制系统中,并与传统控制进行对比。结果通过Matlab仿真软件搭建模内模-PID控制的包装机热封切刀温度控制系统仿真平台,仿真结果表明,系统响应速度、精度、超调量、抗扰动能力等比传统控制系统性能更加优良。结论通过仿真验证了模糊内模-PID控制在热封切刀温度控制系统上的有效性和可行性,能够在温度控制系统中表现出优良的性能指标。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 覃羡烘

关键词: 包装机,热封切,温度控制系统,滞后性,传统控制,模糊控制,内模控制

来源: 包装工程 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 工业通用技术及设备,自动化技术

单位: 广东理工学院

分类号: TP273;TB486

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.11.025

页码: 166-171

总页数: 6

文件大小: 1202K

下载量: 142

### 相关论文文献

- [1].包装机远程运维的研究与实现[J]. 辽宁工业大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [2].包装机用拨瓣装置设计及有限元分析[J]. 包装与食品机械 2020(04)

- [3].食品包装机横封横切机构速度控制[J]. 包装与食品机械 2020(04)

- [4].浅谈铝塑包装机企业的转型升级[J]. 中国包装 2019(05)

- [5].颗粒包装机，全自动的受欢迎！[J]. 绿色包装 2019(08)

- [6].模块化编程在包装机械上的应用[J]. 电子技术与软件工程 2016(23)

- [7].包装机传动功率自动检测的研究与实践[J]. 渤海大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [8].基于等效的单体包装机软件模块化设计研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2017(02)

- [9].糖果包装机推糖机构的运动精度分析[J]. 包装工程 2017(05)

- [10].一种便携式异形易碎品自动覆膜包装机的设计应用[J]. 现代制造技术与装备 2017(02)

- [11].一种多规格快递包装机的设计[J]. 机械工程师 2017(07)

- [12].颗粒包装机的传动系统的有限元分析[J]. 农业装备与车辆工程 2017(04)

- [13].包装机封口机构转轴有限元分析[J]. 包装工程 2017(13)

- [14].四边封口包装机自动对标装置的设计[J]. 包装与食品机械 2017(03)

- [15].软双铝包装机下料机构的改进[J]. 中外企业家 2017(02)

- [16].货物大小自动分类包装机的设计[J]. 包装工程 2017(15)

- [17].三伺服包装机传动部件的控制方案研究[J]. 科技视界 2017(14)

- [18].基于单片机的便捷包装机的设计[J]. 轻工科技 2017(10)

- [19].包装机断轴分析及改造[J]. 水泥 2014(12)

- [20].基于S7-200的封口包装机的设计[J]. 数字技术与应用 2014(09)

- [21].方便面包装机设计方法研究[J]. 科技视界 2015(18)

- [22].加快包装行业发展颗粒包装机展露头角[J]. 塑料制造 2015(10)

- [23].选购颗粒包装机的四大要点简析[J]. 广东印刷 2013(06)

- [24].茶叶全自动真空气动包装机的开发过程管理[J]. 山西农经 2020(08)

- [25].药品包装机人机工程系统与评价[J]. 包装工程 2019(21)

- [26].一种自动袜子包装机关键技术研究[J]. 上海纺织科技 2017(12)

- [27].中药包装机维修二例[J]. 医疗装备 2018(01)

- [28].气动式果蔬包装机的设计与试验[J]. 液压气动与密封 2016(12)

- [29].间歇式立式包装机的时序分析与速度提高方法[J]. 食品与机械 2016(10)

- [30].小型柑橘包装机研究开发[J]. 包装与食品机械 2016(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/09503b7335b96463479fbb66.html