# 超细晶纯锆热压缩变形行为及组织演变研究

### 论文摘要

采用Gleeble-3500热模拟机对等通道转角挤压（ECAP）+旋锻复合细化工艺制备的超细晶纯锆,在温度为300～450℃、应变速率为1×10-3～1×10-1s-1的条件下进行压缩实验,分析了超细晶纯锆在热变形过程中流变应力特点及显微组织演变规律。并使用人工神经网络建立了超细晶纯锆压缩本构模型。结果表明:变形初期流变应力迅速升高,达到峰值应力后逐渐进入稳态流变阶段。随着温度的升高和应变速率的降低,稳态流变应力降低。超细晶纯锆屈服强度显著高于粗晶纯锆;超细晶纯锆的应变速率敏感指数m值为0.028～0.132,高于粗晶纯锆,而且低应变速率和高温有利于提高超细晶纯锆的塑性;透射电镜（TEM）结果表明:随着变形温度的升高和应变速率的降低,超细晶纯锆呈现明显的动态回复与再结晶,晶内位错密度减小,晶界逐渐清晰,晶粒尺寸逐渐增大。基于人工神经网络的压缩本构模型预测结果表明:预测值与实验值的平均相对误差（AARE）为0.5385%,相关系数（R）为0.9991,模型预测精度高。

### 论文目录

- 1 实 验

- 2 超细晶纯锆压缩变形行为

- 2.1 准静态压缩变形行为

- 2.2 应变速率敏感性

- 2.3 超细晶纯锆压缩变形时的组织演变

- 3 基于人工神经网络的超细晶纯锆的本构模型

- 3.1 网络结构的确定

- 3.2 样本数据及预处理

- 3.3 训练及预测结果

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘晓燕,杨成,罗雷,杨西荣,张欠欠,强萌

关键词: 超细晶纯锆,变形行为,组织演变,人工神经网络,本构模型

来源: 稀有金属 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 西安建筑科技大学冶金工程学院,陕西省冶金工程技术研究中心

基金: 国家自然科学基金项目(51474170),陕西省教育厅重点实验室项目(15JS058)资助

分类号: TG146.414

DOI: 10.13373/j.cnki.cjrm.xy18050041

页码: 500-506

总页数: 7

文件大小: 2171K

下载量: 87

### 相关论文文献

- [1].搅拌摩擦加工超细晶材料的组织和力学性能研究进展[J]. 材料研究学报 2018(01)

- [2].高压扭转法制备粉末块体超细晶材料[J]. 浙江科技学院学报 2009(03)

- [3].块状超细晶材料的剧烈塑性变形制备技术(英文)[J]. 稀有金属材料与工程 2012(06)

- [4].强烈塑性变形方法及其块体超细晶材料(英文)[J]. 有色金属 2008(03)

- [5].基于等径通道挤压法的超细晶铜动态剪切变形行为实验研究[J]. 兵工学报 2018(04)

- [6].高强度超细晶金属材料塑性行为及增塑研究进展[J]. 材料导报 2018(19)

- [7].超细晶钛及钛合金的腐蚀性能研究进展[J]. 钛工业进展 2018(04)

- [8].超细晶材料塑性变形制备方法分析[J]. 人力资源管理 2015(03)

- [9].复杂应力状态下超细晶材料的塑性[J]. 材料科学与工程学报 2015(05)

- [10].剧烈塑性变形制备超细晶的技术研究[J]. 轻工科技 2019(01)

- [11].预退火时间对累积叠轧超细晶铜室温拉伸断裂行为的影响[J]. 中国有色金属学报 2017(11)

- [12].超细晶CoCrMnFeNi高熵合金的变形行为及应变速率敏感性[J]. 热加工工艺 2019(20)

- [13].超细晶镁合金的研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(09)

- [14].累积复合轧制法制备层状超细晶材料的研究现状[J]. 材料导报 2011(09)

- [15].采用多向压缩制备超细晶纯铝的研究[J]. 矿冶工程 2018(06)

- [16].镁硅原子比对超细晶Al-Mg-Si合金微观结构及性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(24)

- [17].ECAP+旋锻变形制备超细晶纯锆的高周疲劳行为[J]. 稀有金属材料与工程 2019(08)

- [18].纯度对ECAP制备超细晶铜疲劳性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2018(06)

- [19].复合细化制备超细晶纯钛热稳定性研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [20].超细晶轻合金的制备及超塑性研究进展[J]. 模具技术 2018(04)

- [21].搅拌摩擦加工超细晶2024铝合金热稳定性研究[J]. 稀有金属 2014(05)

- [22].ECAP+旋锻变形制备超细晶纯锆的低周疲劳行为[J]. 稀有金属材料与工程 2019(04)

- [23].基于反复镦压技术制备超细晶纯铜的组织与性能研究[J]. 热加工工艺 2019(19)

- [24].刀具前角对超细晶纯铜组织与性能的影响[J]. 金属热处理 2018(01)

- [25].超细晶纯铝微观组织及力学和腐蚀性能研究[J]. 材料科学与工艺 2018(01)

- [26].叠片粉末冶金制备超细晶Al-4%Cu合金的组织与性能[J]. 功能材料 2019(06)

- [27].超细晶纯铜切屑热挤压成型工艺研究[J]. 热加工工艺 2018(07)

- [28].多向压缩对超细晶多组元铜合金组织和硬度的影响[J]. 热加工工艺 2018(19)

- [29].超细晶工业纯锆的室温蠕变特性及断口分析[J]. 稀有金属材料与工程 2019(03)

- [30].超细晶钢铁材料细晶强化的进展[J]. 钢铁研究 2009(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/096b4564c7659dd9414d80c7.html