# 刍议园区安防信息系统建设

31665部队青海西宁810000

摘要：随着城市现代化程度的提高，生产生活的成本逐步降低，依赖大量安保人员来维护工业园区、住宅小区等部位安全秩序的做法在成本上将逐步超越安防信息系统。同时，由于人类视觉、听觉等感知能力的限制，也难以实时、全面掌握园区周界情况，遇有突发事件时难以做到及时发现、处置。园区安防信息系统包含视频监控、周界感知、电子门禁、综合管控、警情发布和辅助处置系统，其建设运用能较大程度节省人力成本、有效提升园区安全防范水平。

关键词：园区；安防信息系统

1建设考量

1.1重点防范对象

园区安防信息系统，重点应用于园区的封闭管理防范，跟踪掌握未经许可人员、车辆进入或离开园区情况；其次可搜集园区周边自然环境信息及时防范各类自然灾害；此外还可监控园区重点部位动态及时防范各类人为事故。

1.2主要建设原则

在建设中应重点遵守以下原则：一是遵守国家相关法律法规，例如注重保护员工、来访人员或其他人员的肖像等隐私信息。二是要整体规划设计，避免分系统不兼容和重复建设。三是遵循行业操作规范，例如遵循综合布线标准可便于后期的线路调整改造和检测维修，遵守防雷防水等规范标准避免设备因天气原因损坏等。

2基本构成

园区安防信息系统以园区局域网为支撑，以综合管控平台为核心，融合视频监控、周界感知、电子门禁、警情发布、辅助处置系统，实现对园区周界情况的实时感知，对突发情况的及时报警和先期处置。

2.1视频监控系统

视频监控系统主要由前端摄像机和计算储存设备组成。摄像机部署在大门、园区围墙周界、园区制高点、园区重点部位，根据部署位置和用途的不同，大门应重点部署人脸识别摄像机和车牌识别摄像机用于出入人员、车辆的识别验证，园区围墙周界和园区重点部位可部署普通枪式摄像机采集图像，园区制高点可部署全景高清云台摄像机对园区进行实时全范围监控。计算存储设备主要包含硬盘录像机、计算机或服务器等硬件设施，确保能保存60天的监控图像。

此外，还可通过引接和自建监控等方式，延伸、扩展监视区范围至园区周边道路或危险方向，以消除观察死角，提供预警、预知信息。

2.2周界感知系统

周界感知系统主要通过在园区周界铁丝网、围墙等部位部署加装相应传感器，在值班室部署控制终端系统，实时采集显示震动、重力、电流等环境状态数据，从而有效感知园区周界状态，及时预警山洪、泥石流等自然灾害和翻越围墙等突发事件。

2.3电子门禁系统

电子门禁系统主要由门禁主机、分机、门磁锁等设备组成，主机部署在机房或值班室，分机部署在大门和其他重点部位，用于防范可疑人员侵入和园区内人员未经审批外出。分机应具备人脸识别、指纹识别、虹膜验证、刷卡识别等身份核验功能，能控制门磁锁开闭；主机集中控制各分机运行并汇聚各分机运行状态。

2.4综合管控平台

综合管控平台部署于值班室或机房，汇聚视频监控，传感器搜集的震动、电压等环境状态信息，门禁系统运行状态等信息进行分析处理和显示，及时发现可疑情况或隐患，生成告警信息，随后通过预设的报警和处置程式，联动触发智能报警系统和辅助处置系统。平台应具备以下功能：

（1）监控视频的按需显示：支持接入园区各类监控摄像机，并进行视频分组、轮询、1/4/6/8/9/16分屏显示，以及云台控制等功能；

（2）智能分析处理：集成视频图像分析功能，能识别陌生人脸、翻越围墙、可疑停留等行为；

（3）设备管理控制：支持实时查看各类设备工作状态，具备设备故障告警功能，能远程控制门禁开闭、阻车器开关等设备。

2.5警情发布系统

警情发布系统对接综合管控平台，通过在安保分队部署LED条幅屏、警铃，接入园区广播等方式，构建警情自动报知系统。当有突发情况时，综合管控平台能根据情况类别直接触发系统、推送显示和广播警情信息。

2.6辅助处置系统

辅助处置系统用于对突发情况的先期应急处置，可配置自动巡控探照灯、大门阻车系统、无人机干扰器等系统。有突发情况时，综合管控平台能联动探照灯照射报警位置、启动阻车系统和无人机干扰器等系统第一时间进行处置。

3建设要点

园区安防信息系统涵盖设备较多、覆盖范围较广，对感知的全面性和处置的及时性要求较高，在建设应重点把握以下要方面。

3.1系统的兼容性

系统兼容是各类设备和分系统能无缝接入综合管控平台，实现信息实时感知、融合处理、自动处置的前提。为保证系统兼容，各类设备需遵循通用的接口和协议，如摄像机应遵循ONVIF和GB/T28181等协议和H.264/265等通用视频压缩标准，阻车器等处置设备应采用RS485/232等通用控制端口。

3.2信息的完备性

感知信息的完备性对园区安全至关重要，只要有一处漏洞或观察死角，园区的安全就无法托底。为此须着重完善优化监控摄像机及其他传感器的配置，根据摄像机等传感器的实际性能参数（最佳监控距离、监控角度范围等）合理部署，确保能全面覆盖园区周界。

.3平台的智能化

综合管控平台的智能化主要表现为自动分析处理的能力，能增强情况感知的准确性和处置的时效性，大幅降低值班员监控园区周界情况的压力，通常应具备视频图像以及震动、电流等环境信息的分析处理能力，能从中识别各种非正常行为并采取相应处置。例如，在监控视频或园区周界传感器采集的环境信息中有翻越围墙、可疑停留等非正常行为时能自动弹出情况发生位置的监控视频和告警信息，在夜间还能联动控制探照灯照射该位置。告警信息经值班员确认后可立即触发警情发布系统发布相应情况，及时通知安保分队启动预案进行处置。

3.4运用的简便性

园区安防信息系统运用的简便性主要体现在易于操作使用和易于维护管理两个方面。易于操作使用须重点关注软件平台界面的人机交互效果，具有结构清晰、功能具体的目录菜单和情况显示界面，操作员能一目了然的掌握系统的操作使用方法。易于维护管理需重点关注设备部署连接的规范性，室外摄像机、其他传感器等设备和电源、网络线路应做好防雷、防雨处理，线路布设应符合《综合布线系统工程设计规范》等标准；综合管控平台应能集中显示所有设备的运行状态，便于及时发现排除设备故障。

结语

在现代化园区安防系统设计和实施中，需要提供完备的操作便捷、易于维护的实施方案，才能在最大程度上为园区提供全方位立体式的安全防范，做到人防和技防的完美结合。

参考文献：

【1】CI/T174—2003.居住小区智能化系统配置与技术要求

IS].中国标准出版社.2003.

【2】赵海庆.博物馆集成化保安监控系统的设计【」】.智能建

筑，2000(10）.

【3】梁华.简明建筑智能化工程设计手册fM1.机械工业出版

社.2009

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/09760ebafda75c8097b5d4d6.html