# 电梯制动失效原因分析及检验对策解析相灿平

(日立电梯电机(广州）有限公司广东广州510670)

摘要：电梯的安全运行在一定程度上由制动器所决定，且制动器一旦故障，将会引起轿厢下坠、冲顶等问题，从而给乘梯人员的人身安全造成严重威胁。因此，应重视对电梯制动失效的研究。研究发现，电梯制动失效的原因包括制动力不足和电气系统问题。因此，应在明确电梯制动失效的原因基础上，按照GB7588-2003的规定来检验电梯的制动力和电气系统，从而保证制动器的正常动作及实现电梯安全运行。

关键词：电梯制动；失效原因分析；检验对策；解析

1导言

电梯制动系统包括摩擦制动器、制动臂、制动瓦块、制动弹簧等部分，是电梯运行的重要保护部件，能够防止出现电梯冲顶和蹴底现象的发生。在电梯运行出现停电或者意外的时候，电梯制动器会做出及时的反应，通过叫停电梯来保证电梯里人和物的安全。但是，近几年，由于电梯制动器失效带来的电梯事故逐渐增多，为此，需要相关人员加强对电梯制动失效问题的分析，结合事故原因采取有效的电梯制动检验对策，从而保证电梯的使用安全。

2造成电梯制动失效的主要原因

若制动鼓与制动闸瓦间的摩擦系数降低，此状态下就无法产生有效的制动力，发生此类情况通常是由于制动鼓与制动闸瓦之间存在污渍或者制动闸瓦表层老化所造成，出现以上情况都会导致制动鼓与制动闸瓦间的摩擦系数降低，因此致使电梯制动环节抱闸力减少，最终导制动失效的问题发生。制动设备上弹簧的压力及预设参数存在偏差，此状态下因为弹簧的压力分布缺乏制衡性，造成制动设备上多个制动闸瓦受力不均，因此导致其中某个制动闸瓦磨损过度，致使电梯制动失效。同时，如果弹簧的压力相对较低，会造成制动闸瓦传递至转动轴的摩擦系数减少，不能达到电梯制动所需的制动力，进而造成电梯制动失效。转动零件产生卡阻的状态下，在失电的情况下，制动安装不会在第一时间予以合闸。造成此因素的直接原因包括下述几方面:制动臂销钉如果未及时进行维护，会造成制动闸瓦无法完全贴敷于电梯制动鼓，进而致使电梯制动失效。制动安装铁芯的行过短，该问题会直接导致制动安装铁芯伸缩受阻，同时在通电过程中，电磁力也无法达到极值，如果因环境电压波动刺激，很可能会导致制动安装铁芯收缩，因此使抱闸触点结合，致使电梯制动失效。众所周知电梯制动抱闸需要两个独立的接触安装，通过此接触安装控制制动设备的开合，但是在实际工作环节，却由于错误的接线而造成安全隐患，亦会致使电梯制动失效。举例说明，两个抱闸接触安装即为并联安装，此安装形式在实际工作过程无法起到防止触点粘连的作用，所以造成电梯制动失效的问题。同时两个接触安装在运行过程中，两者是相辅相成的，这在一定程度上造成控制无法单独进行，因此很可能造成电梯制动失效。如果电梯电磁铁芯的磁性过大，电梯制动环节的铁芯就会受到磁性干扰，进而造成铁芯长时间处在合并的状态，抱闸力不足，进而导致电梯制动环节发生制动失效问题。

3电梯制动失效的检验对策分析

3.1电气系统的检验

如若电梯在制动器电磁线圈的其中一个触点断开时继续运行，则应采用检修形式朝反方向开启电梯。此时，如若电梯对启动信号无响应，则表明电梯的2个接触器为相互独立的关系，这与GB7588-2003的规定相符。制动器电气系统的检验步骤如下：依据型式试验报告来检查制动器→检查电气原理图及电气元件→判断制动器的2个电气安装是否为相互独立关系→检查制动器的触头是否以串接方式接入控制电路中→查看2个电气安装是否在电梯停梯时完全释放。其中，如若通过检查电气控制原理图，无法判断制动器的2个电气安装为相互独立关系，则可采用模拟实验的方法来进行确认，具体试验步骤如下：首先，在电梯运行时，按住制动器任一接触器的主触头；其次，在电梯停于指定楼层后，反向运行电梯；第三，查看电梯是否启动或出现溜车问题，其中电梯溜车表明制动器的2个电气安装不为相互独立的关系，反之则符合规定。

3.2电气系统查验

电梯电气系统中存在的问题是需要咱们要点重视的问题，假如一些电气设备发作毛病，很有可能导致电梯制动器失效，因而，进行电气系统的查验是非常重要的。在实际的查验过程中，要保证电梯处于运转状况，并按住对应的操操控动器电磁线圈中的接触器触点，这时电梯依然可以持续运转，之后将电梯制停，利用检修的方法使电气向反方向发动。假如这时发动电梯没有任何反响，就阐明电梯制动器中的操控设备彼此坚持独立，对电梯电路安全进行保证。

3.3机械查验

科学合理的安装。在进行电梯的规划与安装时，必定要以我国相应标准为根底，最好运用质量有保证的电梯，延聘专门的安装单位进行安装，在安装完结之后，对简单呈现问题进行屡次当地查验，一旦发现问题及时向上级报告，防止存在安全隐患。重视电梯维保人员的培训。根据我国相关法律法规以及标准规则，必定要重视电梯维保人员的培训和技术辅导，并在沟通过程中积累经验，以便在往后的工作中对电梯进行有用的查验和维护。加强电梯的安全监督。为了防止电梯呈现制动失效的问题，电梯运用单位要定时对制动器进行查验，并建立完善的电梯维修和保养制度，配备专门的人员进行维护，保证电梯的安全运转。

4电梯制动器检验方式

若要从根本防止电梯制动失效的问题，我们一定要完善电梯电气故障检验工作。首先，要辨别制动安装控制是否存在独立性。检验举措，即电梯在运行环节，长时间按住其中一个控制设备的触点，使其处在吸合状态下，若电梯运行未受影响，将电梯停运，同时把电梯从检修模式下调节成反向运行，若电梯对反向运行信号未出现反馈，那么控制设备即为独立存在的。其次，侧重于对制动安装的检查，在电梯检验过程中要全面检查制动安装，而且针对控制柜内的电气零件及原理图予以全面检查，在此过程中查看控制制动设备的电气设备是否为独立存在的，同时还可检查触点是否通过串联的形式连接至制动安装控制电路。电梯制动力矩检验涵盖:(1)静态检验。(2)制动力矩分析，经上述这两项检验确保电梯制动力匹配于相关需要。在静态检查环节，需按照有关条件，侧重于检查制动力强弱及制动臂开关操作有无受到影响，同时予以停止操作时制动是否能够正常运转。在此基础上还要予以一系列的动态测试，测试内容包括:(1)制动安装间的空隙与制动轮有无因外力破坏。(2)刹车磨损厚度有无达到标准。我们同时还要分析制动力矩，电梯要在额定功率的状态下运转，在此基础上予以紧急刹车，同时择取空载上行制动的模式，进而检验刹车力是否与制动距离呈正相关，因此评定制动力矩是否有效。若要从根本防止电梯制动失效问题，那么我们就需要定期开展电梯检验工作，同时第一时间找到存在的安全隐患。要检查电梯操作是否按照说明书的规定实施，有无根据电梯实际状态设计完善的管理体系。发现制动安装电气及机械存在异常的状态，要第一时间予以检查及维修。同时要深化电梯检验人员思想层次上的认知，因为制动器检验工作所涵盖的内容存在多元化特性，因此要深化培训宣传力度，持续加强工作人员的安全理念，让工作人员可以按照需要进行有指向性的检验工作，第一时间的处理电梯运行环节所产生的制动失效问题。

5结语

综上所述，我们对电梯制动失效成因与检验方式予以了全面的分析，造成电梯制动失效的成因多种多样，通过完善电梯电气故障检验工作、电梯制动力矩检验以及按时检验的举措，可以有效规避电梯制动失效问题，从而保障电梯的稳定运行。

参考文献:

[1]杜静云.试论电梯制动失效原因分析及检验对策[J].现代工业经济和信息化,2016,6(09):38-39.

[2]孙丽,孙广华.试论电梯制动失效原因分析及检验对策[J].电子制作,2016(07):88+90.

[3]辜瑾丽.试论电梯制动失效原因分析及检验对策[J].装备制造技术,2015(09):117-119.

[4]王嘉彦.电梯制动失效原因分析及检验对策[J].企业改革与管理,2014(23):141.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/09d4afd285a3e3fc93145bcd.html