# 电气工程安装施工要点探讨杜文明

黑龙江省尚志市腾飞建筑安装工程有限责任公司黑龙江哈尔滨150000

摘要：电气工程的施工质量对于建筑质量的具有重要的影响，电气工程施工的质量往往决定整个建筑的总体水平。电气施工过程出现质量问题会给居民带来了巨大的安全隐患，相关工作人员必须要做好施工的前期准备，严格把握工程的施工过程的每一个环节。从设计、施工、技术与设备等方面多管齐下，保证电气工程施工的质量，这对于建筑功能和作用的充分发挥具有重大意义。

关键词：电气工程；安装施工；要点；分析

1导言

由于电气工程具有综合性和系统性的特征，并且最近几年我国对于电气工程的投资力度和费用也在不断的加大、增多，这样就促使电气工程的施工技术有了突飞猛进的进步和发展。因此作为电气施工师在进行安装施工的时候，一定要运用正确的安装方法，并且还要严格的控制其质量。与此同时还要不断的学习先进的电气安装技术，以及更新自己的专业知识，从而就可以全方位的提高电气安装的施工技术。

2研究电气工程安装施工过程中存在问题的意义

目前，开展针对电气工程安装施工过程中存在的问题进行研究，可以有效地找出安装施工过程存在的质量问题，并帮助施工团队认识到这些质量问题对电力工程安装施工质量的重要影响，对于提升电力工程的安装施工质量有着重要的影响。例如，如果在电气工程安装施工过程中产生了质量问题，就很有可能会直接影响到建筑物的整体安全，进而对建筑物的整体结构造成不利影响。与此同时，存在质量问题还可能会影响到建筑物的整体结构承载能力。除此之外，如果在电气工程的安装施工过程中不能够规范的对电气工程的管道和线路进行设计，就会导致电气工程的各种管道出现设计混乱的情况，导致外设插座的高度和对称性不足，难以满足建筑物的美观需求。综上所述，不难看出，开展针对电气工程安装施工过程中存在的问题研究，有利于及时的发现电气工程安装施工过程中存在的质量问题，并及时有效地采取相应的措施进行补救，对于保证电气工程的安全施工和人民群众的安全使用有着重要的保障意义。

3施工前期准备要点分析

3.1设计图纸审核

设计是一个工程的开端，为了保证工程的顺利进行以及工程建成后的质量，在设计时就必须找准电气工程施工技术的关键点。在设计图正式投入施工之前，设计人员必须与施工技术人员进行交流，进一步明确技术要点，找出设计存在的不足，弥补设计上的失误。通过双方研究后，必须制定一个合理的施工计划和方案，这样就可以有效的从源头减少施工质量问题，保障施工顺利进行。

3.2制定电气工程安装施工控制体系

在电气工程安装施工正式开始之前，要以工程的实际情况为依据，以设计为蓝图以建立一个合理的电气工程安装施工的技术体系、进度体系和管理体系，即建立一个电气工程安装施工的控制体系，通过这个体系的来找准施工重点，及时解决电气工程安装施工中出现的问题，修改施工中不合理的部分，保证电气工程施工的质量。

3.3结构准备与技术准备

电气工程安装施工的前期准备是对工程的铺垫，很大程度上保证了施工的顺利进行，也为施工提供了质量保证。一般来说，前期准备主要从两个方面入手，即结构准备与技术准备。就结构准备而言，对预埋件和预制件的技术管理必须要加强，对于相关要素的技术性能也要加强控制。技术准备即培养高素质的技术人员。施工人员的专业素质对施工质量具有直接影响，为保证电气工程安装高速度、高质量的完成，必须根据工程的特点和具体的实际情况来加强对相关工作人员的培训，为工程建立一个有力的支柱。

4做好电气工程安装施工的环节和要点

4.1做好配电设备安装

在电气工程安装施工中配电设备是关键节点，随着电气工程越来越复杂，动力、照明、控制系统都存在电气工程作为功能的保障，配电设备的数量和重量出现了越来越多的趋势。应该在配电设备安装过程中结合电力负荷的设计，做好配电设备的安装和调试，是配电设备在结构上更加完整，在功能上更加合理，使电气工程安装施工更为科学，在有效发挥配电设备功能的同时，做到对电气工程安装施工质量的保障。

4.2做好电气工程管道的敷设

要根据电气工程安装设计和施工图纸进行电气管道的辐射，选用规定和设计的型号和规格，以规范的形式进行管道敷设，要注意对出入口的保护，要确保对管道路径堵塞的防护，避免杂物和积水对路径、孔洞的栓塞。同时要及时封闭管道，避免杂物掉落管道给后续的穿线和连接带来的不必要障碍。此外应该管理线槽，保持干燥与整洁，以利于管道的施工和穿线。

4.3做好配电设备的安装

配电设备安全应该首先确保位置正确，保证部件的齐全，箱体的开孔应当合理，此外要确保切口处于整齐的状态，配电箱盖应当与墙面处于紧贴状态，通过汇流进行零线进行排接，避免出现绞接状况，保证油漆的完整性以及盘内外的干净，开关、箱盖应当灵活，回路编号要保证清晰，接线要保证整齐，并且将其进行绑扎。

4.4做好电气电缆的敷设

高低压电力电缆与弱电、强点控制电缆进行配置的时候，应当按照从上到下的顺序进行，在桥架上对电缆进行敷设的时候，应当控制在三层以内，对于普通支架上的电缆敷设，应当控制在一层以内。电缆接头的制作应当保证一次性完成，施工人员还要对电缆接头进行合理的管理，防止已经剥开的电缆接头处于一个比较潮湿的环境中，防止电缆接头受潮，还要重视电缆芯线与绝缘性的保护，在对其进行密封处理之前，应当对其采取防尘防潮处理，然后再进行密封工作。

电缆敷设工作也有其相应的技术要点，电气工程安装施工人员要重视电缆的敷设环节出现的问题，做好敷设工作。一般来说，在多条电缆需要同时敷设的情况下，要将这些电缆有序的排列，同时固定好这些电缆，在电缆线的埋设位置和接头地点设置对应的标识，尽量避免交叉敷设。高低压电力电缆和弱电控制等必须依次有序配置。电缆敷设也是电气工程安装的重要部分，相关工作人员要进一步深化对电缆敷设以及制作的认识，强化专业技能，抓住施工要点。

4.5做好电气工程防雷接地的施工

对于电气工程拥有绝缘外层的支架与线缆要进行防雷接地处理，避免雷电对这些部位的威胁和影响。在屋顶中可以使用钢筋对避雷设施进行设置，并且与连接地面，这样能够在很大程度上建筑电气工程安装施工的安全性，提高建筑各个设施的防雷性能。

4.6开关插座安全要点

设计施工图的对于整个工程的施工具有指导意义，吊扇钩盒、灯具开关以及插座的预埋工作也应按照设计施工图纸的要求来展开，施工定位应遵循以下具体要求：一是开关盒与门框之间的距离要控制在150-200之间，前后盒位、左右盒位的偏差必须控制到臆50mm的范围内，同位置的吊扇中心与灯具的布置偏差不能大于5mm。二是吊扇勾的设置也有一定的技术要求，在预埋安装施工时，根据现浇板的厚度要求，将内径为35~40mm的圆圈用圆钢歪曲，把钢筋和圆圈折转成90度的角，把它插在接线盒底的中间，再以现浇板的厚度为依据，把余留的钢筋头折转成90度的角，最后在板筋上将其焊接。三是在模板拆除之后，要依据施工标准把吊环折下来，把圆钢变为垂直状态，彻底清理金属盒与吊钩，再涂上防腐防锈漆对其加以保护，避免受到空气的锈蚀。

5结论

随着科学技术的快速发展，现代建筑电气工程中电气设备与装置的数量呈现逐渐增加的趋势，已经成为衡量现代建筑质量高低与施工技术水平的主要标志；所以，建筑企业应当重视建筑电气工程安装施工的管理，根据建筑电气工程安装施工中的要点，制定出合理的施工方案，保证建筑电气工程安装施工的顺利进行。

参考文献

[1]蔡宗绵.电气工程安装施工要点探讨[J].科技展望，2015，25（03）：109.[2]段晨晨.关于建筑电气安装质量的控制要点探讨[J/OL].建筑知识，：1（2016-03-17）.

[3]韩晓光，张晓彬.电气工程安装施工要点探讨[J].科技创新与应用，2015，（14）：128-129.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/09e0eaeddb48e299c1a7f011.html