# 电阻率法研究引气剂对水泥浆体化学收缩及氯离子渗透性的影响

### 论文摘要

研究了引气剂对硅酸盐水泥浆体的电阻率、化学收缩、物理力学性能及氯离子渗透性的影响。结果表明,掺入引气剂使水泥浆体的流动度增大,凝结时间延长,早期水化速率加快,化学收缩增大。水泥浆体的电阻率在凝结前随着引气剂掺量的增加而增大,在硬化后则随着掺量的增加而减小。在28d龄期时,0.04%掺量内的引气剂对硬化浆体的抗压强度影响较小,其强度损失率低于5%,氯离子迁移系数随掺量的增大而减小。随引气剂掺量的变化,水泥浆体的电阻率与化学收缩、抗压强度和氯离子迁移系数均存在很好的定量关系。通过水泥浆体的电阻率发展曲线可以预测其化学收缩、强度与氯离子渗透性的变化规律。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验

- 1.1 原材料与配合比

- 1.2 实验方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 流动度与凝结时间

- 2.2 电阻率

- 2.3 化学收缩

- 2.4 抗压强度

- 2.5 氯离子渗透性

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郭大卫,廖宜顺,江国喜,刘高鹏

关键词: 引气剂,电阻率,化学收缩,氯离子渗透性

来源: 功能材料 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 武汉科技大学城市建设学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51608402)

分类号: TQ172.1

页码: 2208-2213

总页数: 6

文件大小: 1754K

下载量: 194

### 相关论文文献

- [1].养护温度对陶粒内水分向水泥浆体中迁移行为的影响[J]. 建筑材料学报 2020(01)

- [2].游离氧化钙在水泥浆体中的水化历程定量研究[J]. 建筑材料学报 2020(01)

- [3].减缩剂对新拌水泥浆体体积变化的影响[J]. 建筑材料学报 2020(03)

- [4].低剪切速率条件下温度对新拌水泥浆体结构的影响[J]. 建筑材料学报 2017(06)

- [5].高吸水树脂基内养护水分在水泥浆体中的释放及水化规律[J]. 混凝土与水泥制品 2017(07)

- [6].基于稳态流变测试的水泥浆体剪切模式研究[J]. 硅酸盐通报 2017(07)

- [7].偏高岭土对水泥浆体强度和收缩的影响[J]. 混凝土 2017(09)

- [8].Ⅲ级粉煤灰与水泥浆体的微界面改性[J]. 建筑材料学报 2020(02)

- [9].应用纳米压痕技术表征改性石英岩粉与水泥浆体的微界面力学性能[J]. 材料科学与工程学报 2020(03)

- [10].不同粉煤灰在水泥浆体中反应程度的差异[J]. 水泥 2015(04)

- [11].水泥浆体的显微图像和质量随时间变化的测量与分析[J]. 伊犁师范学院学报(自然科学版) 2013(04)

- [12].煤矸石细集料对水泥浆体微观结构的影响及其作用机理[J]. 建筑材料学报 2014(04)

- [13].石灰石粉-粉煤灰对水泥浆体性能的影响[J]. 粉煤灰 2011(01)

- [14].高掺量粉煤灰水泥浆体长期水化碱环境的变化[J]. 建筑材料学报 2011(02)

- [15].不同胶凝体系水泥浆体线膨胀系数的研究[J]. 长江科学院院报 2008(01)

- [16].水玻璃对大流动度的磷酸铵镁水泥浆体性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2020(01)

- [17].锂渣对水泥浆体强度和收缩性能的试验研究[J]. 混凝土与水泥制品 2019(06)

- [18].粉煤灰对水泥浆体的电阻率与化学收缩的影响[J]. 硅酸盐通报 2017(06)

- [19].石灰石粉细度对水泥浆体流变性能的影响[J]. 建筑材料学报 2017(04)

- [20].硫酸盐对掺聚羧酸减水剂水泥浆体流变性的影响[J]. 建筑材料学报 2015(06)

- [21].新拌水泥浆体自由水定量表征方法及作用机理[J]. 建筑材料学报 2016(01)

- [22].高浓度二氧化碳碳化活性氧化镁水泥浆体的显微结构(英文)[J]. 硅酸盐学报 2014(02)

- [23].饱和状态下水泥浆体的微观结构冰冻损伤模型[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2011(05)

- [24].羟乙基甲基纤维素醚改性水泥浆体性能研究[J]. 墙材革新与建筑节能 2019(07)

- [25].轻骨料混凝土水泥浆体流变参数的试验分析[J]. 江西建材 2013(05)

- [26].纤维素醚-膨胀珍珠岩耦合作用下水泥浆体早期水化规律[J]. 功能材料 2012(15)

- [27].浅谈粉煤灰对水泥浆体流变特性的影响[J]. 科学技术创新 2018(23)

- [28].硫酸盐对聚羧酸减水剂吸附-分散性能的影响[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [29].粉煤灰在水泥浆体中的反应程度研究[J]. 硅酸盐通报 2015(11)

- [30].纤维素醚改性水泥浆体性能研究[J]. 建材世界 2014(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0ac4e1b2e731a9f81d97a486.html