# AFRP加固钢筋混凝土受损梁抗剪性能试验研究

### 论文摘要

对7根芳纶纤维增强复合材料（AFRP）加固钢筋混凝土受损梁的抗剪性能进行了试验研究,研究了不同预损程度、FRP条带间距及FRP类型对抗剪加固效果的影响,并与未加固的混凝土梁进行对比,分析了其特征荷载、破坏形态、荷载-挠度曲线、箍筋及纤维布的荷载-应变曲线。试验结果表明:AFRP加固技术可以有效提高钢筋混凝土梁的抗剪承载力。不同的预损程度对AFRP加固钢筋混凝土受损梁的影响较大,受损程度越大,加固效果越差,当受损程度达到未加固梁极限荷载70%及以上时,粘贴AFRP纤维布加固混凝土梁对抗剪承载力的提高效果较差,甚至加固后无法达到未加固梁的极限承载力,并且AFRP条带粘贴间距越小,加固效果越好。与玄武岩纤维增强复合材料（BFRP）相比,AFRP加固梁的承载力提高程度稍高一些。最后,在理论和试验的基础上,提出了FRP加固钢筋混凝土受损梁抗剪承载力的计算公式。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 试验概况

- 2.1 试验材料性能

- 2.2 试验梁设计

- 2.3 试验方案

- 2.4 试验加载制度及测量内容

- 3 试验结果及分析

- 3.1 特征荷载

- 3.2 试验现象及破坏模式

- 3.3 荷载-挠度曲线分析

- 3.4 FRP荷载-应变曲线分析

- 3.5 箍筋荷载-应变曲线分析

- 4 承载力计算分析

- 5 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 邢丽丽,孔祥清,韩飞,何文昌

关键词: 加固,钢筋混凝土梁,预损程度,抗剪性能

来源: 玻璃钢/复合材料 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 材料科学,建筑科学与工程

单位: 辽宁工业大学土木建筑工程学院

基金: 辽宁省“兴辽英才”支持计划项目(XLYC1807044),辽宁省自然科学基金(SY2016001)

分类号: TU375.1;TB33

页码: 76-82

总页数: 7

文件大小: 380K

下载量: 142

### 相关论文文献

- [1].AFRP加固钢筋混凝土梁的试验研究[J]. 兰州工业学院学报 2017(04)

- [2].粘结长度对AFRP-混凝土界面粘结性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2020(09)

- [3].FLEXURAL CAPACITY OF RC BEAM STRENGTHENED WITH PRESTRESSED C/AFRP SHEETS[J]. Transactions of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics 2013(02)

- [4].Experimental Study on the Static and Fatigue Performance of Corroded RC Beams Strengthened with AFRP Sheets[J]. China Ocean Engineering 2010(03)

- [5].AFRP加固钢筋混凝土梁抗爆性能数值模拟研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2018(06)

- [6].AFRP加固混凝土梁柱节点的应变分析[J]. 玻璃钢/复合材料 2008(02)

- [7].冻融循环对AFRP及环氧胶黏剂力学性能的影响[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2016(12)

- [8].AFRP布加固旧桥的方法研究与应用[J]. 交通科技 2012(04)

- [9].AFRP约束增强增韧混凝土试验研究[J]. 混凝土与水泥制品 2014(06)

- [10].AFRP约束混凝土动态压缩力学性能试验研究[J]. 工程抗震与加固改造 2012(02)

- [11].芳纶纤维(AFRP)布加固锈蚀钢筋混凝土梁数值分析[J]. 北方建筑 2017(03)

- [12].AFRP筋混凝土粘结强度和锚固长度的试验研究[J]. 工业建筑 2008(07)

- [13].C/AFRP布加固PPC梁试验研究及理论分析[J]. 河北工业大学学报 2019(05)

- [14].AFRP-钢混合配筋对混凝土构件抗弯性能的影响研究[J]. 甘肃科技 2018(11)

- [15].不同应变率和温度下AFRP力学性能试验研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2017(07)

- [16].AFRP筋混凝土梁受弯承载能力试验研究与理论分析[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [17].预加载对AFRP加固钢筋混凝土梁抗弯性能的影响[J]. 四川建筑 2011(02)

- [18].预应力AFRP筋混凝土梁受弯性能的试验研究[J]. 工业建筑 2009(04)

- [19].基于超细晶硬质合金钻头的AFRP钻削性能[J]. 复合材料学报 2017(10)

- [20].预应力与非预应力AFRP加固腐蚀钢筋混凝土梁疲劳性能研究[J]. 预应力技术 2013(04)

- [21].AFRP加固混凝土梁柱节点抗震性能研究[J]. 北京工业大学学报 2009(01)

- [22].预应力与非预应力AFRP加固腐蚀钢筋混凝土梁疲劳性能研究[J]. 土木工程学报 2009(09)

- [23].AFRP加固砖砌墙体抗剪性能的分析[J]. 建筑结构 2008(12)

- [24].AFRP布加固已腐蚀混凝土梁疲劳性能试验研究[J]. 建筑结构 2009(03)

- [25].冲击荷载下AFRP约束混凝土的动态力学特性及其应用[J]. 混凝土与水泥制品 2014(07)

- [26].AFRP加固后钢管再生混凝土承载力分析[J]. 混凝土 2019(02)

- [27].AFRP-250-0.15导线屏蔽层编织参数工艺理论研究[J]. 机电元件 2019(05)

- [28].外黏AFRP布加固RC梁弯曲性能试验研究[J]. 混凝土 2017(01)

- [29].用AFRP替代钢筋制成桥面板[J]. 交通世界(运输.车辆) 2015(06)

- [30].预应力AFRP筋混凝土构件抗弯性能研究[J]. 铁道建筑 2017(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0b1e402c6b6acf2994a4ee9d.html